Задача 1

Определить массу углекислого газа, находящегося в резервуаре объемом V , если известно, что давление газа в резервуаре, определенное по манометру, составляет ри, а температура газа t. Барометрическое давление равно pатм.

Исходные данные к задаче 1

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| V, м3 | 3,0 |
| t, ºС | 67 |
| ри, кгс/см2 | 5 |
| ратм, ммНg | 780 |

1. Для проведения расчетов произведем пересчет единиц давления в систему СИ, используя при этом следующие соотношения:

1кгс/см2 = 9,81104 Па

760 ммНg = 101325Па

По условию, ри = 5кгс/см2 = 59,81104 = 49,05104 Па

ратм = 780 ммНg = 780 101325/760 = 103991,4 Па

2. В термодинамике параметром состояния рабочего тела является только абсолютное давление рабс, Па:

рабс = рман+В                            (1)

где В – атмосферное( барометрическое)  давление.

По условию  рман = ри = 49,05 10 4Па

В = ратм = 103991,4 Па

Отсюда          рабс = 49,05 104 +103991,4 = 594491,4 Па

3.  Поскольку углекислый газ является идеальным газом, то массу газа  М, кг,   найдем из уравнения :

(2)

где р – абсолютное  давление газа; V – объем газа; R – газовая постоянная;

Т -  температура.

4. Газовую постоянную R , Дж/(кг  К) определяем по уравнению:

(3)

где   = 8314 Дж/(кмольК) –универсальная газовая постоянная;

- молекулярная масса углекислого газа.

Молекулярная масса углекислого газа СО2 равна :

= 12+16 2 = 44 кг/кмоль

Отсюда,        = 188,95 Дж/(кг К)

5. Термодинамическую температуру Т, К,  в уравнении (2) найдем из соотношения:

Т = t +Т0                                             (4)

где Т – абсолютная температура, выраженная в кельвинах;  Т0  = 273,15 К.

Отсюда, Т = 67+273,15 = 340,15 К

6.  Используя полученные данные , находим массу углекислого газа М, кг :

= 27,75кг

Ответ. Масса углекислого газа М  = 27,75 кг.

Задача 2

Кислород в количестве (см. табл.3, методичка) охлаждается, в результате чего его температура уменьшается от t1 до t2. Определить какое количество теплоты отбирается от газа в этом процессе. Решить задачу, сначала считая теплоемкость независящей от температуры, а затем с учетом зависимости (табл. 4).

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| Количество газа | 3 норм. м3 |
| Условия охлаждения | постоянный объем |
| t1, ºС | 800 |
| t2, ºС | 200 |

1. Теплоту, отведенную от газа, Q,  кДж,  определяем по формуле:

(1)

где  - объем газа при нормальных условиях, м3;  - объемная теплоемкость , кДж/(м3 К).

Учитывая, что процесс проходит при постоянном объеме, то есть является изохорным,  то уравнение (1) будет иметь  вид:

(2)

2. Найдем значение   , кДж/(м3 К),  из уравнения:

(3)

где 22,4 м3/кмоль – объем, занимаемый 1 кмолем любого газа при нормальных условиях.

Для двухатомных газов  = 20,935кДж/(кмоль К)   [1, стр. 38],

тогда значение объемной изохорной теплоемкости для кислорода составит:

= 0,934кДж/(м3 К)

3. Теплота, отведенная от газа в этому случае Q, кДж:

= 1681,2кДж

4. Определяем значение объемной изохорной теплоемкости  с учетом зависимости от  температуры.

В этом случае теплоемкость определяем как среднюю теплоемкость в процессе. Осреднение выполняем по формуле:

t2

cm     =                 (4)

t1

где  индекс m  означает  среднее значение.

Подставляя  значения средней мольной теплоемкости кислорода при  постоянном объеме взятые из табл. 4 ( методичка) , получим следующее значение средней теплоемкости в процессе :

800

=   = 25,044 кДж/(кмольК)

200

Отсюда,  используя формулу (3)

= 1,118 кДж/(м3 К)

5. Определяем теплоту Q, кДж, отведенную от газа с использованием теплоемкости,  рассчитанной по второму варианту:

= 2012,4кДж

Ответ. В первом случае Q = 1681,2кДж; во втором случае Q = 2012,4 кДж

Задача 3

Воздух при температуре t1 и относительной влажности  охлаждается до выпадения росы. Определить влагосодержание, энтальпию воздуха, парциальное давление водяного  пара и  показания « мокрого» термометра в начале процесса охлаждения.  При какой температуре в процессе охлаждения начнется выпадение росы ?

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| t1, ºС | 70 |
| , % | 10 |

Решая данную задачу, находим на диаграмме исходную точку 1, которая определяется пересечением заданной  изотермы t1 и изолинии относительной влажности  . Проведя вертикаль  из т.1 до пересечения с осью d находят влагосодержание d1 , а проведя линию, параллельную линиям постоянной энтальпии до пересечения с осью h можно найти значение энтальпии сухого воздуха.

d1 = 0,02 кг/кг сухого воздуха; h = 125кДж/кг сухого воздуха

Чтобы найти парциальное давление водяного пара рп в т. 1 нужно провести  из  этой точки вертикаль до пересечения с линией парциалных давлений а затем горизонталь из полученной точки до оси давлений (правый нижний угол диаграммы).

рп1 = 22 мм рт. ст.

Переведем значение парциального  давления в систему  СИ, используя соотношение:

1Па = 7,502410-3 мм рт. ст.

Тогда рп1  = 22 мм рт. ст. = 22/7,502410-3 = 2932,3 Па

Так как при испарении жидкости энтальпия сухого воздуха не изменяется (уменьшается только доля влаги), то для определения показаний «мокрого» термометра следует опуститься по изолинии энтальпии h1 до пересечения с линией стопроцентной влажности  = 100%. Для полученной точки пересечения 2 по ближайшим изотермам находят температуру t2, которая и является температурой «мокрого» термометра tм .

t2 = tм = 34ºС

Температуру точки росы ищут похожим способом. Влага выпадает в виде росы (капелек воды) при условии, что относительная влажность достигает 100%. При охлаждении воздуха, имеющего параметры т.1 процесс на диаграмме протекает по вертикальной линии вниз, ведь в этом случае содержание влаги d не изменяется. На пересечении с линией = 100% находится т.З. По ближайшим изотермам можно ориентировочно найти  значение температуры выпадения росы t3 = tр.

t3 = tр  = 22 ºС.

Ответ. Для воздуха при температуре 70 ºС и относительной влажности 10% , используя диаграмму Рамзина,  нашли следующие характеристики:  влагосодержание d1 = 0,02 кг/кг сухого воздуха;  энтальпия h1= 125кДж/кг сухого воздуха; парциальное давление водяного пара   рп1 = 22 мм рт. ст. =2932,3 Па;  показания « мокрого» термометра  tм = 34ºС; температуру, при которой начнется выпадение росы  tр  = 22 ºС.

Построение процесса на диаграмме Рамзина ( к задаче 3)

Задача 4

М кг влажного воздуха, взятого при условиях предыдущей задачи охлаждается до температуры t2 = -10°С. Определить, сколько теплоты отведено от воздуха и сколько при этом выделилось влаги?

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| М, кг | 3,0 |

Процесс  охлаждения в данном случае продолжается и после выпадения росы ( конечная температура ниже температуры росы). По достижении  линии =100%  процесс продолжается по этой линии, то есть при постоянной относительной влажности ( = 100%). И только на этом втором участке  охлаждения изменяется влагосодержание и из воздуха выпадает влага.  таким образом, чтобы узнать, сколько влаги  выделиться из воздуха, необходимо найти разницу влагосодержаний:

(1)

где  и  - влагосодержание в начале и в конце процесса охлаждения.

Используя  построение процесса на диаграмме Рамзина определяем влагосодержание   и , кг/кг сухого воздуха.

= 0,02 кг/кг сухого воздуха;

= 0,003 кг/кг сухого воздуха

Отсюда, разница влагосодержаний  , кг/кг сухого воздуха, составит:

= 0,017кг/кг сухого воздуха

Для начальной точки  т.1 и конечной точки т.2  можно найти удельную энтальпию влажного воздуха .

= 125кДж/кг;

= 4кДж/кг

Разница этих энтальпий определяет, сколько теплоты q, кДж/кг,  было отведено  от смеси воздуха и пара, в которой количество сухого пара составляет 1 кг.

(2)

= 121 кДж/кг

Так как   по условию задачи известно, сколько кг воздуха охлаждается, окончательные ответы можно получить умножив удельные величины на массу сухого воздуха.

Тут нужно иметь в виду, что заданная в условии масса М – это  масса сухого воздуха Мс плюс масса водяного пара Мп. в процессе конденсации масса сухого воздуха не изменяется, а масса пара уменьшается на массу выпавшей в виде росы влаги. Таким образом , массу сухого воздуха Мс можно найти как

Мс= М-Мп                             (3)

где Мп – масса водяного пара, которая в свою очередь связана с Мс выражением:

(4)

Подставив (4) в (3)  получим выражение для нахождения Мс  :

(5)

получаем массу сухого воздуха, Мс ,кг:

= 2,94 кг

Количество теплоты, отведенное в процессе 1-2 от М кг влажного воздуха Q ,кДж:

(6)

= 355,74кДж

При этом выделится влаги (воды), кг:

(7)

Получаем

= 0,049 кг

Ответ. Количество телоты, отведенной в процессе от воздуха

Q = 355,74кДж ;  при этом выделяется   = 0,049 кг влаги.

Построение процесса на диаграмме Рамзина ( к задаче 4)

Задача 5.

Паропровод диаметром d1 = 80 мм  покрыт двумя слоями теплоизоляции одинаковой толщиной  .  Первый слой изоляции выполнен из магнезии с коэффициентом теплопроводности  = 0,07Вт/(мК) , а второй – из глиноасбестовой массы с коэффициентом  теплопроводности   = 0,31 Вт/(мК). Температура на внутренней поверхности первого слоя равна , а на наружной поверхности второго слоя - . определить потери теплоты каждым метром паропровода  и температуру   между слоями изоляции.

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| , мм | 55 |
| , ºС | 425 |
| , ºС | 54 |

1. Для упрощения проведения расчетов приведем   схему, на которой укажем расположение слоев, диаметры и поверхности, для которых известны или необходимо найти температуры.

Передача тепла через многослойную стенку ( к задаче 5)

2. Рассчитываем  тепловой поток и линейную зависимость теплового потока  для многослойной трубы.

В нашем случае n-слойной стенки  тепловой поток Q, Вт, при стационарном теплообмене  определяется по формуле:

(1)

где  - коэффициент теплопроводности і-го слоя  цилиндрической стенки, Вт/(мК);  и  - соответственно внутренний и наружный диаметр і-го слоя, м;    - температура на внутренней поверхности 1-го слоя,  ºС;   - температура на наружной поверхности n-ого ( последнего) слоя, ºС;  - длина трубы, м.

Для нашего  случая паропровода с двухслойной изоляцией формула (1) будет выглядеть так:

(2)

В этой формуле  = 80 мм или 8010-3 м;

= 80+55 = 135 мм или 13510-3 м;

= 135+55 = 190 мм или 19010-3м

Подставляем полученные значения в формулу:

=  = 271,86 Вт

Линейная  плотность теплового потока  через многослойную  цилиндрическую стенку

(3)

где Q – тепловой поток через слои трубы, Вт;

- длина трубы, по условию  = 1м.

= 271,86 Вт/м

3. Считая тепловой поток неизменным  ( стационарный режим)  определяем неизвестную температуру при рассмотрении однослойной трубы, используя формулу:

(4)

Подставляем определенные ранее значения:

Решая полученное равенство, получаем значение , ºС:

= 103 ºС

Ответ. Потери теплоты каждым метром трубопровода составляют

= 271,86 Вт/м;  температура  между слоями изоляции составляет  = 103 ºС

Задача 6

Заданная поверхность  твердого тела омывается воздухом  в условиях свободной  конвекции.  Определить  тепловой поток конвективным теплообменом и суммарный тепловой поток , если известно, что средняя  температура на поверхности твердого тела равна , а температура среды на удалении от стенки . Собственную степень черноты ( коэффициент излучения) поверхности тела принять равным  = 0,86. Считать, что  излучение происходит в неограниченной пространство (  = 1)

| Вариант | 10 |
| --- | --- |
| Форма и размер омываемой поверхности тела | Вертикальная стена: длина 5м, высота 3 м |
| , ºС | 10 |
| , ºС | 30 |

Отдача теплоты с поверхности твердых тел  происходит условно выделяемыми  потоками: конвективным Qk ( совместное проявление конвекции и теплопроводности) и радиационным  Qр( лучистым теплообменом). Т.е.

(1)

Первоначально  нам нужно определить конвективную составляющую , используя уравнение Ньютона –Рихмана

(2)

где  - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);  - площадь омываемой поверхности ( поверхности теплоотдачи), м2;  - температурный напор

( абсолютная разница температур между стенкой и средой), К.

Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м2К),  определяем  из выражения

(3)

где   - характерный ( определяющий ) размер поверхности теплоотдачи, м;  - коэффициент теплопроводности среды, определенный при определяющей температуре.

Для того , чтобы рассчитать из уравнения (3) значение коэффициента теплоотдачи , необходимо знать величину  критерия Нуссельта.

При свободном движении воздуха относительно  вертикальных стен критериальное уравнение теплоотдачи имеет вид:

(4)

где  ,  - постоянные коэффициенты , определяемые в зависимости от величины произведения  в соответствии с табл.9 (  методичка).При расчетах по этому уравнению ( индекс «» ) определяющей температурой является среднее  арифеметическое значение температуры

(5)

Подставляя значения  и  получим:

= 20ºС

Критерий Прандтля      ( критерий физических свойств) для воздуха выбираем из приложения 2 ( методичка)  при температуре  = 20 ºС

= 0,703

Критерий Грасгофа  рассчитываем по формуле:

(6)

.где  - коэффициент объемного расширения воздуха, для воздуха можно приближенно считать, что  , К-1 ; ;

= 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;

-кинематическая вязкость среды, м2/с (для воздуха выбираем из приложения 2 ,методичка) при определяющей температуре  = 20 ºС

= 15,0610-6м2/с.

Характерным размером для вертикальной стены,  омываемой свободным потоком воздуха в уравнении (6) является высота стены.

= 3 м

- температурный напор ( абсолютная разница температур между стенкой и средой), К.

= (30+273,15)-(10+273,15) = 20 К

Подставляем найденные значения в формулу  (6):

= 77046,9106

Определяем значение произведения :

= 77046,91060,703 = 54163,9106 = 5416,39107

Используя таблицу 9 ( методичка ) находим коэффициенты С и  для уравнения (4). Значение  находится в пределах 2107 ÷1013 тогда согласно таблице С = 0,135,  = 1/3

Подставляя полученные значения в уравнение (4) , найдем критерий Нуссельта:

= 506,59

Из уравнения (3) найдем значение коэффициента теплоотдачи , Вт/(м2К):

(7)

где      - коэффициент теплопроводности среды, определенный при определяющей температуре  = 20ºС приложение 2 ( методичка)  .

= 2,5910-2 Вт/(мК)

= 4,37Вт/(м2К)

Зная величину  , можно привести расчет конвективной  составляющей уравнения (1) по уравнению (2).

В уравнении (2) площадь омываемой поверхности  = 5  3 = 15м2.                                                        = 1311 Вт

Для определения теплового потока лучистым теплообменом используют уравнения, позволяющее  определить результирующее излучение Е, Вт/м2 , между телами с температурами Т1 и Т2.

(8)

где  - приведенная степень черноты двух поверхностей.

По условию  =  = 0,86;   = 1

Найдем  .

=  = 0,862

Определяем результирующее излучение Е, Вт/м2 по формуле (8) :

==98,59 Вт/м2

Тепловой поток радиацией ( излучением) Qр, Вт, определяем по формуле:

(9)

где  - поверхность с которой идет излучение.

= 5  3 = 15м2

= 1478,85Вт

Используя формулу(1) определяем  суммарный тепловой поток :

= 2789,85 Вт

Ответ.     Тепловой поток конвективным теплообменом     = 1311Вт;  суммарный тепловой поток  = 2789,85Вт.

Список использованной литературы

1.  Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике.- М.: Машиностроение, 1973. -344с.

2. Карминский В.Д. Техническая термодинамика  и теплопередача. Курс лекций.-М.: Маршрут, 2005.- 224 с.

3. Теплотехника /Под ред. А.П. Баскакова.-М.:Энеергоатомиздат, 1991. -224 с.

4.Рипс С.М. Основы термодинамики и теплотехники.-М.: Высшая школа, 1968.-347с.

5. Краснощеков  Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. –Москва –Ленинград, Госэнергоиздат, 1963.-224с.

6.Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче/ Под ред.  Б.Н. Юдаева.- М.: Высшая школа, 1967, -373 с.