| ОРИГИНАЛ РУС | ПЕРЕВОД НА ФРАНЦ |
| --- | --- |
| Основным принципом работы ХХХ является определение электрической проводимости биологически активных зон кожи человека. “ХХХ” содержит систему обработки сигналов, которая автоматически проводит последовательное сканирование 11 участков БАЗ кожи головы, туловища и конечностей импульсами отрицательной и положительной полярности (22 - отведения), с частотой следования 10 Гц. Воздействующий в процессе диагностики на пациента электрический тест-сигнал является физиологическим для организма. Полученные с помощью измерительного прибора электрические сигналы передаются в ПЭВМ, в подсистему диагностики, где на основании набора математических решающих правил, заложенных в базе знаний системы “ХХХ”, производится распознавание образа состояния пациента. Далее информация передается в подсистему принятия решений, где происходит анализ электропоказателей (ЭП) БАЗ кожи и степени их отклонения за допустимые физиологические границы нормы и формализуется в виде фантомов (компьютерных визуальных образов органов и систем). Полученная информация представляется на экран дисплея компьютера в текстовом и графическом виде и может распечатываться с помощью принтера. Использование компьютерной графики позволяет отображать на "фантоме" пациента органы и ткани по степени отклонения от нормы. В “ХХХ” используется не фиксированное время измерения ЭП БАЗ кожи, а непрерывная во времени регистрация до полного установления переходного электрического процесса, без паузы между измерениями. КОНСТРУКЦИЯ Конструктивно аппаратная часть ХХХ выполнена в виде измерительного блока и системы электродов. Корпус измерительного блока выполнен из металла и пластика. Электрическая схема аппаратной части ХХХ полностью выполнена на печатных платах. Печатные платы измерительного блока крепятся с помощью винтов и стоек к основанию корпуса. На передней панели блока расположен индикатор включения прибора и индикатор заряда аккумуляторов. На передней панели расположены 6 разъемов типа “тюльпан” для подключения соединительных проводов для электродов. На задней панели 9-ти контактный разъем для подключения кабеля связи с компьютером, разъем для подключения внешнего зарядного устройства и предохранитель с держателем. Предохранитель используется для защиты схемы заряда от перегрузок. | Le principe fundamental du travail ХХХ est la définition de la conductibilité électrique est biologique des zones actives de la peau d’homme. “ХХХ” contient le système du traitement des signaux qui passe automatiquement le scanning successif de 11 terrains des BASES de la peau de la tête, le corps et les membres par les impulsions de la polarité négative et positive (22 - les relèvements) avec la fréquence du parcours de 10 Hzs (hertz). Le signal de test électrique influençant sur le patient en train du diagnostic est physiologique pour l'organisme. Les signaux électriques reçus avec l'aide de l'appareil de mesure se communiquent à PC au sous-système du diagnostic, où en vertu de l'ensemble des règles mathématiques décidants mises dans la base des connaissances mises du système “ХХХ”, la reconnaissance de l’image de l'état du patient est produit. Ensuite l'information est transmise au sous-système de la prise de décisions où se passe une analyse des électroparamètres (EP) des BASES de la peau et du degré de leurs écarts par rapport à la norme des limites physiologiques admissibles et formalise en forme des fantômes (les images informatiques visuelles des organismes et des systèmes). L'information reçue se présente sur l'écran de l'ordinateur dans l'aspect de texte et graphique et peut être imprimée avec l'aide de l'imprimante. L'utilisation de la graphique informatique permet de refléter sur "le fantôme" du patient les organes et les tissus selon du degré de l’écart par rapport à la norme. À “ХХХ” on utilise le temps non fixé de la mesure EC (électrique champ) des BASES de la peau mais l'enregistrement continu dans le temps jusqu'à l'établissement complet du procès électrique de transition sans pause entre les mesures. STRUCTURE Constructivement le matériel ХХХ est accompli en forme du bloc de mesure et le système des électrodes. Le corps du bloc de mesure est accompli en métal et plastique. Le schéma électrique du matériel ХХХ est accompli entièrement sur les circuits imprimés. Les circuits imprimés du bloc de mesure tiennent ferme avec l'aide des vis et des montants contre le fondement du corps. Sur le panneau de devant du bloc on dispose l'indicateur de l'insertion de l'appareil et l'indicateur de la charge des accumulateurs. Sur le panneau de devant on dispose 6 assemblages du type "la tulipe" pour la connexion des fils conjonctifs pour les électrodes. Sur le panneau de derrière se trove l’assemblage de 9 contacts pour la connexion du câble du lien avec l'ordinateur, l'assemblage pour la connexion du chargeur extérieur et le protecteur avec le support. Le protecteur est utilisé pour la protection du schéma de la charge contre les surcharges. |