В геологоразведочном и горном деле часто возникают задачи, когда необходимо определить истинные значения длин отрезков прямых, углов, площадей фигур, проецирующихся на план с искажениями, определить линии пересечения пересекающихся плоскостей с параллельными горизонталями и целый ряд других задач. Для их решения используют метод преобразования проекций, сущность которого заключается в том, что, используя проекции изображаемых объектов, строят новые изображения с таким расчетом, чтобы стало возможным получить их истинные размеры непосредственно с чертежа. В геолого-маркшейдерской практике наиболее часто используют метод перемены плоскости проекций и метод совмещения.

МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ

Под совмещением понимают приведение изучаемой плоскости в положение, параллельное основной плоскости проекций, при этом объекты, расположенные в исходной плоскости, получаются в неискаженном виде. Совмещение с основной плоскостью проекции осуществляется вращением наклонной плоскости вокруг одной из ее горизонталей.

Рассмотрим существо метода на конкретной задаче.

Пусть в проекции с числовыми отметками даны две пересекающиеся прямые, обозначенные точками а70, b60, d30 (рис.1,а). Необходимо определить истинное значение угла, образованное этими прямыми.

Две пересекающиеся прямые определяют собой плоскость. На рисунке она показана пунктирными горизонталями. Для того чтобы совместить эту плоскость с плоскостью проекций, развернем ее вокруг одной из горизонталей, например +60, до горизонтального положения. При вращении точки с и Ь60 останутся на месте, точки а70 и d30 переместятся по перпендикулярам к горизонталям. Для того чтобы определить, на какие расстояния они переместятся, рассмотрим вспомогательный чертеж,  представляющий собой две параллельные линии (рис. 1,б), проведенные друг от друга на расстоянии, равном высоте сечения h, и след исходной плоскости 1 – 1`.Если совместить след плоскости 1—1' с нижней линией, то получим отрезок l`. Обозначим разность между отрезками l` и l (заложение плоскости) через Δl. Полученный отрезок Δl представляет собой увеличение расстояния между двумя соседними горизонталями при совмещении данной плоскости с основной плоскостью проекций. Таким образом, отложив отрезок Δl по направлению а'а70, получим совмещенное положение точки А. Аналогичным образом получено положение точки D, для этого по направлению d'd30 был отложен отрезок d30D, равный 3Δl.

Если соединить точки A, D и Ь60, то получим совмещенное положение исходных прямых, что позволяет измерить их истинную длину и истинный угол у, образованный ими.

МЕТОД ПЕРЕМЕНЫ ПЛОСКОСТИ ПРОЕКЦИЙ

В методе перемены плоскости проекций выбирают вспомогательную плоскость проекций, при проецировании на которую изучаемый объект получают без искажений. Чаще всего таковой является плоскость, перпендикулярная к основной плоскости проекций (профильная плоскость), проводят ее через изучаемый объект так, чтобы он проецировался на нее без искажений. Затем вспомогательная плоскость со всеми спроецированными на нее элементами совмещается с основной плоскостью проекций или занимает параллельное ей положение. Совмещение выполняется путем вращения вспомогательной плоскости вокруг одной из ее горизонталей.

Рассмотрим применение метода перемены плоскости проекций на решении конкретных задач.

Пусть из точки a120 (рис.1,в), расположенной на земной поверхности, надо запроектировать скважину по кратчайшему расстоянию до угольного пласта, условно представленного плоскостью и изображенного при помощи горизонталей.

Кратчайшим расстоянием между плоскостью и точкой является опущенный из точки на плоскость перпендикуляр. В связи с тем, что проекция линии перпендикулярной плоскости перпендикулярна к горизонталям этой плоскости, проведем через точку a120 линию ас, перпендикулярную к горизонталям плоскости, и построим вертикальную плоскость, проходящую через эту линию. В ней должна находиться ось проектируемой скважины, а также линия пересечения плоскостей.

Повернем вспомогательную плоскость вокруг горизонтали с отметкой 20 до совмещения с горизонтальным положением. Так как вращение было вокруг горизонтали с отметкой +20, точка d останется на месте, а точки с и а переместятся соответственно на 20 и 100 м и займут положения С и А. Соединив точки d и С, получим совмещенное положение линии пересечения исходной плоскости с вертикальной плоскостью. Из точки А опускаем перпендикуляр на совмещенное положение линии пересечения, получаем точку b32, являющуюся точкой пересечения скважины с плоскостью. Если из нее опустить перпендикуляр на прямую ас, то получим на плане положение точки b. Интерполированием между горизонталями +35 и +30 определим высоту точки b, которая равна +32. Угол наклона скважины к земной поверхности измеряется транспортиром. Проектная длина скважин от поверхности до угольного пласта определяется отрезком АВ и равна 92,5 м.

Определим линию пересечения двух плоскостей (рис.2) заданных параллельными горизонталями — одна сплошными, вторая пунктирными. Для этого построим вспомогательную вертикальную (профильную) плоскость, проходящую перпендикулярно к горизонталям исходных плоскостей. Повернем эту плоскость вокруг горизонта с высотной отметкой 0 до ее совмещения с основной плоскостью проекций. На совмещенном положении профильной плоскости отмечают следы наклонных плоскостей, точка пересечения К которых позволяет найти положение линии пересечения плоскостей: для этого из точки К опускают перпендикуляр до оси вращения профильной плоскости. Через полученную таким образом точку k проводят линию, параллельную горизонталям исходных плоскостей и представляющую собой линию пересечения плоскостей. По полученному профилю можно также определить истинное значение угла, образованного двумя пересекающимися плоскостями.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКЦИИ С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ

Применение проекции с числовыми отметками для решения различных задач маркшейдерской и геологоразведочной практики дает хорошие результаты, заключающиеся, во-первых, в том, что возможно количественное определение ряда величин, характеризующих как структуру месторождения, так и конструкции систем разработки; во-вторых, повышает наглядность и читаемость изучаемых и разрабатываемых объектов. Рассмотрим один из них — определение угла складки.

Основными элементами складки являются крылья, замок, шарнир, угол складки, осевая или биссекторная плоскость. Под крыльями понимают боковые поверхности, представляемые обычно плоскостями. Замком складки называют криволинейный участок складки, на котором наблюдается постепенный переход от одного крыла к другому. Некоторая линия, по которой пересекаются плоскости, представляющие собой крылья складки, называется шарниром складки. Двугранный угол, образуемый крыльями складки, называется углом складки. Биссекторной плоскостью складки называют поверхность, проходящую через биссектрису угла.

На рис. 3, а представлен план, где при помощи горизонталей сечением через 25 м изображена складка.

Если продлить одноименные горизонтали разных крыльев складки, то получим точки пересечения 1, 2, 3 и т. д. Соединив эти точки прямой, получим линию, называемую шарниром складки, направление падения которого показано стрелкой.

Для того, чтобы определить угол складки, являющийся двугранным углом, вначале следует провести плоскость, перпендикулярную к шарниру складки. Горизонтали этой плоскости должны быть перпендикулярны к оси шарнира, а заложение может быть определено или по формуле lпл=h2/lпр, или при помощи геометрических построений, показанных на рис. 3,б. Во втором случае проводятся две параллельные линии на расстоянии, равном высоте сечения h. От произвольной точки а, расположенной на нижней линии, откладывают расстояние ab, равное заложению оси шарнира lпр. Точку b проецируют на верхнюю прямую — получают точку d. Прямая ad представляет собой след оси шарнира. Проводят через точку d линию dc перпендикулярно к прямой ad, таким образом, получают след плоскости, перпендикулярной к оси шарнира. Отрезок bc является заложением перпендикулярной плоскости lпл. Выбирают одну из точек пересечения горизонталей крыльев складки, например, точку 3 с отметкой 175 м и через нее проводят линию, перпендикулярную к оси шарнира, которая является горизонталью искомой плоскости. Вдоль шарнира отмечают ряд точек на расстоянии друг от друга, равном заложению плоскости. Через эти точки проводят линии, перпендикулярные к оси шарнира. Эти линии также являются горизонталями плоскости перпендикулярной к оси шарнира.

Определяют линии пересечения полученной плоскости с плоскостями крыльев складки (пунктирные линии), которые представляют собой проекцию на плоскость угла складки. Для того чтобы определить его истинную величину, достаточно плоскость, определяемую углом 3"33"' вращением вокруг горизонтали с отметкой 150, совместить до положения параллельного с плоскостью проекций, т. е. точку 3 переместить в точку 3' на расстояние 3—3', равное разности ас—bс (см. рис. 3,б). Соединив точку 3' с точками 3" и 3'", получим угол 3" 3' 3"', равный γ и представляющий собой истинное значение угла складки.

ПОВЕРХНОСТИ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

Топографическими поверхностями принято называть поверхности неправильного вида, не имеющие определенного геометрического закона образования. К ним относятся как физически существующие поверхности (например, поверхности лежачего и висячего боков залежей, поверхности контактов слоев, горизонтов), так и условные (воображаемые) поверхности (поверхности, отображающие изменение качественных показателей залежей, изменение мощностей залежей и т. п.).

В отличие от поверхностей правильной формы поверхности топографического порядка из-за своей сложности математическому описанию не поддаются. Для их изображения в геолого-маркшейдерской практике используют изолинии, которые образно можно представить как проекции кривых, полученных от сечения изучаемых поверхностей параллельными плоскостями. Под сечением изолиний понимается кратчайшее расстояние между секущими параллельными плоскостями. Под заложением понимается расстояние между двумя проекциями изолиний.

Поверхности топографического порядка обладают рядом свойств, главными из которых являются плавность — изолинии представляют собой плавные кривые; непрерывность, т. е. бесконечно малому изменению координат х, у должно соответствовать бесконечно малое приращение координаты z; конечность — в точке с координатами х, у имеется лишь одно значение изучаемой функции.

С поверхностями топографического порядка большинство математических действий можно производить графически.

ВЫЧИТАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

При вычитании топографических поверхностей возможны следующие случаи:

1. Изолинии исходных топографических поверхностей пересекаются (рис.4). В точках пересечения из отметок изолиний уменьшаемой поверхности (сплошные линии) вычитают значения отметок вычитаемой (пунктирные линии) топографической поверхности. Таким образом, в пределах плана получают цифровой массив, отображающий в числах новую топографическую поверхность. По числовым значениям проводят изолинии искомого показателя. Высота сечения исходных топографических поверхностей должна быть одинаковой. Это упрощает построение изолиний результирующей поверхности.

Рассмотрим некоторую четырехугольную фигуру, полученную при пересечении исходных изолиний, например, abсd (см. рис.4); по одной из диагоналей получены две одинаковые отметки, соединив которые плавной кривой, получают направление изолиний результирующей поверхности. Использовав аналогичные фигуры, можно построить изолинии результирующей топографической поверхности для всего плана.

2. Изолинии исходных топографических поверхностей в пределах плана не пересекаются (рис. 4,б). В данном случае проводят дополнительные построения, заключающиеся в том, что на плане проводят несколько параллельных линий (по возможности по нормалям к изолиниям). Между параллельными линиями строят профили поверхностей: для этого к одной из линий, например b, относят только «старшие» отметки, ко второй— «младшие». Для каждой пары соседних линий строят профили, через точки пересечения следов исходных топографических поверхностей проводят изолинии искомой топографической поверхности. Отметки изолиний определяются как разность отметок или только «старших» или только «младших» изолиний исходных поверхностей, между которыми проводилось построение пересекающихся профилей.

СЛОЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

При сложении топографических поверхностей возможны два случая:

1) изолинии исходных топографических поверхностей пересекаются;

2) изолинии исходных топографических поверхностей в пределах плана не пересекаются.

Сложение топографических поверхностей в первом случае практически не отличается от вычитания, за исключением того, что в местах пересечения изолиний определяется не разность отметок, а сумма.

Во втором случае, т. е. при непересекающихся изолиниях, сложение заменяется вычитанием, однако вычитаемой топографической поверхности придают противоположный знак:

Zq = Zp + ZL=ZP — (—ZL).

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

Умножение может быть выполнено двумя методами. В первом — в точках пересечения изолиний определяют произведение исходных поверхностей, по полученному массиву цифр строят изолинии результирующей топографической поверхности. Для выбора величины сечения изолиний устанавливают минимальное и максимальное значения произведения перемножаемых поверхностей и среднее число изолиний исходных топографических поверхностей. Разность между максимальным и минимальным значениями делят на среднее число изолиний. Полученная величина, округленная до ближайшей удобной цифры, принимается за высоту сечения.

Во втором случае, когда изолинии перемножаемых поверхностей не пересекаются, на план наносится квадратная или прямоугольная сетка. В вершинах прямоугольных фигур определяют значения исходных поверхностей и их произведение. По полученному массиву цифр новой топографической поверхности приемами, описанными в первом способе, производят построение результирующей топографической поверхности.

Деление поверхностей топографического порядка в принципе не отличается от умножения, но применяется редко.

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Рис.3. Схема определения угла складки

Рис. 4  Пример вычитания топографических поверхностей