ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА

Нередко бывает, что, решив обновить интерьер и улучшить свой быт, семья много лет живет в окружении мешков с цементом и песком, банок с краской, ободранных стен. Желательно составить план выполнения ремонтных работ.

Примерный план ремонтных работ

1. Перепланировка. Ремонт обычно начинают с перепланировки, согласовав ее предварительно в соответствующих службах.

2. Электромонтажные работы. В электромонтажные работы входит удаление старой проводки, установка нового вводно-распределительного щита с устройством аварийного отключения и предохранителями, прокладка новой проводки, установка коробок и подрозетников (сами розетки и выключатели пока не устанавливают и к щиту не подключают). Можно сразу сделать разводку кабеля для подключение к телевидению или Интернету.

3. Сантехнические работы. Производится замена труб, сантехники, установка фильтра в системе водоснабжения, подготовка подводки под радиаторы отопления, установку кранов и кронштейнов для них.

4. Установка дверей и окон. Если вы планируете поставить новые двери и окна, то это имеет смысл делать именно теперь. Такие работы всегда сопряжены с пылью, грязью и сильной вибрацией стен, ими не стоит заниматься после отделки поверхностей, поэтому можно не закреплять наличники и не снимать защитную пленку с оконных рам и стекол.

5. Установка или замена отопительной системы. В жилых комнатах и на кухне можно заменить отопительные радиаторы или смонтировать систему «теплых полов».

6. Подготовка стен и потолка. Выравнивание стен и потолка занимает довольно много времени, особенно если используют штукатурные растворы. В последнее время многие предпочитают использовать для этого гипсокартонные плиты.

7. Настил или отделка полов. В современных жилых помещениях обычно стелют на пол штучный паркет, заминированный паркет, линолеум, ковровое покрытие.

8. Отделочные работы. Начинают отделку помещения с потолка, постепенно переходя к стенам. Если они достаточно ровные, оклейка их обоями займет не более 3 дней. В кухне и ванной стены традиционно обкладывают плиткой, альтернатива - моющиеся обои или пластиковые панели. Затем монтируют потолок и укладывают плитку на пол. После этого наступает очередь сантехнических устройств, смесителей и аксессуаров.

Оптимальное планирование ремонтных работ позволит владельцу квартиры рационально распределить время на их проведение и, удачно реализовав свой замысел, гордиться полученным результатом.