Затверджую

Директор ТОВ «Універсалпрод-ЗПТ»

Мехових О.Г.

_______________________________

Опис сировини та матеріалів, які контактують з рибою при виробництві продукції холодного та горячего копчення.

| Найменування | Нормативний документ | Характеристики (хімічні, фізичні, біологічні) | Упакування.Умови та терміни зберігання | Підготовка до використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина: оселедці, філе оселедця, скумбрія, мойва, кілька, салака, сайра, горбуша | ГСТУ 15-12-98 ДСТУ 4378:2005 ГСТУ 15-25-98 ГОСТ 1168-86 | Зовнішній вигляд: Поверхня чиста без ушкоджень, по кольору характерна даному виду риби. Запах: (після розморожування) свіжої риби без стороніх запахів. Смак (після розморожування і варіння): свіжої риби | Зберігати при температурі не вище-180С, термін залежить від виду риби, брикети риби упаковані в полімерні матеріали, мішки поліпропіленові, тюки рогожні, ящики з гофрокартону | Розморожування |
| Сіль кухонна | ДСТУ 3583-97 | Зовнішній вигляд: Кристалічний сипкий продукт. Смак: Солоний без стороннього присмаку. Запах: Відсутній. Колір: Білий з відтінками залежно від походження | Поліетиленові мішки по 50 кг. Термін зберігання 2 роки | - |
| Вода питна | ГОСТ 2874 | Колір: води природний. Смак: не відчуваеться. Запах: не відчуваеться. МАФАМ не більше 100 в 1 дм3 колііндекс 3 | Особиста мережа водоводу | Приготування соляного розчину, миття риби |
| Тара: Гофроящики | ГОСТ 9142-90 | Марка гофрокартону Т-22 чиста без стороннього запаху | Пачки по 20 шт. | Складання |
| Під пергамент | ТУ5434-001.52:62999-2000 | Небі ленний чистий без стороннього запаху | Рулон запакований в папір | Нарізання |

Затверджую

Директор ТОВ «Універсалпрод-ЗПТ»

Мехових О.Г.

_______________________________

Аналіз факторів безпеки при виробництві риби холодного та горячего копчення

| Інгредієнти Технологічний етап | Потенційний фактор безпеки, який виникає, контролюється та посилюється на кожному етапі | Чи являються потенційні фактори безпеки суттєвими Так\ні | Обгронтування свого рішення по 3 стовпчику | Які заходи попередження можуть бути прийняті для виключення фактора безпеки | Чи являється даний технологічний етап критичною точкою контролю Так\ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Отримання солі | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Так | Наявність токсичних елементів | Супровідні документи | Ні |
|  | Фізичний | Так | Візічни включення (залізо,скло і т.д.) | Супровідні документи | Ні |
| 2.Вода питна особистої мережі | Біологічний | Так | Наявність патогенної мікрофлори | Результати аналізу | Ні |
|  | Хімічний | Так | Наявність сторонніх хімічних елементів | Результати аналізу | Ні |
|  | Фізичний | Так | - | - | Ні |
| 3.Отримання мороженої риби | Біологічний | Так | Наявність патогенних мікроорганізмів та санітарно-показових | Температура надходження сировини, супровідні документи, дослідження зразків | Ні |
|  | Хімічний | Так | Наявність гістаміна токсичних елементів, залишкова кількість пестицидів, хімічних препаратів | Температура надходження риби, супровідні документи | Ні |
|  | Фізичний | Так | Фізичні включення(залізо,дерево,скло і т.д.) | Супровідні документи, інспекційний огляд | Ні |
| 4.отримання тари та пакувальних матеріалів | Біологічний | Так | Наявність патагенної та санітарно-показової мікрофлори | Супровідні документи | Ні |
|  | Хімічний | Так | Наявність токсичних елементів | Супровідні документи | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 5.Зберегання солі | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 6.Зберегання тари та пакувальних матеріалів | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 7.Зберігання риби на холодильнику | Біологічний | Так | Розвиток патогенної мікрофлори та санітарно-показових мікроорганізмів при порушенні режиму зберігання | Контроль температури зберігання. Контроль терміну зберігання | Так |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 8. Розморожування | Біологічний | Так | Розвиток патогенної мікрофлори та санітарно-показових мікроорганізмів при порушенні режиму зберігання | Контроль температури і часу розморожування | Так |
|  | Хімічний | Так | Накопичення гістаміну | Контроль температури та часу розморожування | Так |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 9. Розробка та миття риби | Біологічний | Так | Розвиток патогенної мікрофлори та збільшення санітарно-показових мікроорганізмів | Контроль температури води | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 10. Миття | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 11. Соління | Біологічний | Так | Розвиток патогенної мікрофлори та збільшення кількості санітарно-показових мікроорганізмів | Контроль температури тузлука та його концентрації | Так |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 12. Відмочування | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 13. Викладання на сітки, підвішування | Біологічний | так | Розвиток патогенної мікрофлори та санітарно-показових мікроорганізмів при викладанні | Дотримання особистої гігієни | ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 14. Опріснення | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 15. Підсушування | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 16. Копчення | Біологічний | так | Розвиток патогенної мікрофлори та санітарно-показових мікроорганізм | Контроль температури копчення та тривалості процесу. Контроль вологи в рибі | Так |
|  | Хімічний | Так | Накопичення N-заміну | Контроль температури копчення | Так |
|  | Фізичний | Ні | - | - | ні |
| 17. Охолодження | Біологічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | Ні |
| 18. Пакування, зважування | Біологічний | так | Розвіток санітарно-показових мікроорганізм | Дотримання особистої гігієни | Ні |
|  | Хімічний | Ні | - | - | Ні |
|  | Фізичний | Так | Попадання сторонніх предметів | Дотримання особистої гігієни | ні |
| 19.Зберігання | Біологічний | Так | Розвиток патогенної та санітарно-показової мікрофлори при порушеннях температур зберігання | Контроль температури зберігання. Контроль терміну зберігання | Так |
|  | Хімічний | ні | Накопичення N-заміну | Контроль температури зберігання | ні |
|  | Фізичний | Ні | - | - | ні |

Розроблено

Зав.лабораторією                                                                Огаркова Е.М.