СОДЕРЖАНИЕ

Контрольная работа по курсу «Основы теории управления»	3

Задание на работу	3

Ход выполнения	3

Использованная литература	6

# Контрольная работа по курсу «Основы теории управления»

## Задание на работу

Исследовать на устойчивость систему автоматического управления, структурная схема которой приведена на рисунке 1, имеющую следующие параметры:

Выражения передаточных функций имеют вид:

.

- Привести исследуемую САУ путем структурных преобразований к одноконтурной и определить Wэ.

- Исследовать устойчивость системы путем вычисления корней характеристического уравнения и по критерию Найквиста.

- Построить переходную характеристику систему y(t) и определить основные показатели качества процесса управления, используя ПО MATLAB.

## Ход выполнения

Общее выражения эквивалентной передаточной функции разомкнутой системы имеет вид:

.	(1)

Подстановка в (1) выражений передаточных функций дает следующий вид эквивалентной передаточной функции:

Характеристический полном системы в общем виде имеет вид:

(2)

Приравняв полином (2) к нулю получим характеристическое уравнение системы:

(3)

Подставив числовые значения коэффициентов, получим:

.	(4)

Решение уравнения (4) при помощи ПО Mathcad дает следующие значения корней:

Поскольку все корни характеристического уравнения имеют отрицательные вещественные части, то система является устойчивой.

Частотная передаточная функция разомкнутой системы с подстановкой s = jω, полученная при помощи ПО Mathcad, имеет вид:

Таким образом, вещественная и мнимая составляющие частотной передаточной характеристики разомкнутой системы имеют вид:

(5)

На основе функций (5) построим амплитудно-фазовую характеристику (годограф Найквиста) и определим, по отношению к точке (-1, 0), устойчивость системы в замкнутом состоянии. Годограф Найквиста изображен на рисунке 2.

Как видно из рисунка (2), график АФХ разомкнутой системы не охватывает точку с координатами (-1, 0), следовательно система является устойчивой в замкнутом состоянии.

Выражение передаточной функции разомкнутой системы имеет вид:

.	(6)

Воспользовавшись выражением (6) и ПО MATLAB, определим вид переходной характеристики разомкнутой системы и основные показатели качества процесса регулирования.

На рисунке 3 изображен фрагмент командного окна MATLAB, на котором показан процесс определения передаточной функции разомкнутой системы при помощи функции tf и передача ее в качестве аргумента функции ltiview, запускающей утилиту графического анализа системы LTI Viewer.

На рисунке 4. изображен график переходной функции разомкнутой системы, из которого можно сделать вывод, что система обладает устойчивостью и имеет свойства апериодичности без видимого перерегулирования. Время нарастания сигнала отмечено на уровне около 16 с,

время достижения сигнала задания – 26 с, время окончания переходного процесса отмечено на уровне 50 с.

Процесс получении передаточной функции замкнутой системы показан на рисунке 5, а ее переходная характеристика -  на рисунке 6.

Как видно из рисунка 6, переходная характеристика замкнутой системы носит колебательный затухающий характер. Время регулирования в замкнутой системе сократилось до 15 с., время нарастания сигнала отмечено на уровне 4,5 с, время достижения сигнала задания  - 11,5 с. Относительное перерегулирование равно:

.

# Использованная литература

- Теория систем автоматического регулирования. Бесекерский В. А. , Попов Е. П., «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, М., 1972, 768 стр.

- Help Navigator. MATLAB 7.5.0.

# Text boxes

Рисунок 1. Структурная схема многоконтурной автоматической системы.

Рисунок 2. АФХ разомкнутой системы.

Рисунок 3. Процесс определения передаточной функции разомкнутой системы и получение переходной ее характеристики в MATLAB.

Рисунок 4. Переходная функция разомкнутой системы.

Рисунок 6. Процесс определения передаточной функции замкнутой системы при помощи MATLAB.

Рисунок 6. Переходная характеристика замкнутой системы.