| Как самому повесить люстру Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику — обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек. 1. Подготовка крюка Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты. ВАЖНО!!! — установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику; — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено. 2. Подготовка проводов Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались. ВАЖНО!!! — чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм. 3. Определение фаз потолочных проводов Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть. ВАЖНО!!! — По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:Черный/коричневый — фазаСиний — нульЖелтый/зеленый — защитное заземление 4. Определение фаз проводов люстры У люстры так же должна быть маркировка проводов. | Монтаж люстры своими руками Пол покрашен, мебель привезли, обои радуют вас свеженьким рисунком... Но почему же так неуютно в комнате? Да просто с потолка на проводе свисает самая обычная лампочка и портит все окружающее великолепие своим маргинальным видом... А это значит, пора браться за монтаж люстры. Конечно лучше будет доверить его профессиональному электрику, но если вы уверены в своих силах, знакомы с правилами безопасности и при слове "электричество" волосы не встают у вас дыбом, то... Действительно, а почему бы не повесить люстру самостоятельно? Ведь потом целую неделю можно будет гордиться этим перед домочадцами:) Итак, вы залазите на стремянку... и слазите с нее, потому что понимаете, что забыли прихватить инструменты. Вам понадобятся: набор отверток, пассатижи, изолента, контрольная лампа, кусачки, индикатор, монтажный блок. Если люстра крепится непосредственно к потолку на шурупы, то тогда вам необходим перфоратор. 1. Подготовьте крюк Проверьте, достаточно ли прочен крючок для люстры. А потом обмотайте его изолентой в два слоя. Внимательно читай инструкцию к своему светильнику. Вы ведь не выкинули ее, правда? Если купленное вами устройство требует заземления, то оно должно быть подключено. 2. Подготовьте провода Это делается так: сначала выйдите на лестницу и поищите там счетчик. Затем выключите автоматический выключатель. А вот теперь понадобится индикаторная отвертка - проверить напряжение в сети. Все, током вас не убъет, значит можно работать с проводами. Найдите концы трех проводов: два провода "фазные" и один "нуль". Фазные мы выведем к выключателю, "нуль" - в монтажную коробку. А пока оголите все проводки сантимитра на 3-4 и проследите, чтобы они не замыкались между собой. 3. Как определить фазы потолочных проводов? Включите электричество и свет в комнате. Боязливо подойдите к торчащим из потолка оголенным проводам. Опять беремся за индикаторную отвертку и касаемся каждого проводка. Как вы уже наверно догадались, если огонек в индикаторе не виден, значит провод "нуль", а если горит, то "фаза". Вы положили инструмент, отошли и тут же забыли, где какой провод. А все потому, что "нуль" нужно было пометить изолентой. Если есть цветные маркировки на проводах, то тогда все совсем просто. Черный и коричневый служат для обозначения фазы, желтый и зеленый указывают на защитное заземление, ну а "нуль" будет синим. 4. Как определить фазы проводов светильника? Поищите маркировку на проводах люстры. Если ее нет, то грустно вздохните и…………….. |
| --- | --- |