Металлический промтоварный фургон

Промтоварный фургон имеет основание пола, выполненное из поперечных и продольных несущих балок, сваренных в единую раму. Подрамник (основание пола) подвергается дробеструйной обработке и покраске высококачественными импортными материалами, что обеспечивает надежную защиту данному элементу авто от коррозии.

При покраске подрамника наносится несколько слоев полиуретановой краски, благодаря чему продукция приобретает привлекательный внешний вид и получает надежную защиту от неблагоприятных дорожных условий. Полиуретановое двухкомпонентное цинкосодержащее покрытие – это первый грунтовочный слой продукции, который является надежной защитой от коррозии. В свою очередь, полиуретановый двухкомпонентный лак – это финишное покрытие подрамника. Толщина лакокрасочного покрытие составляет не меньше 110 мкм.

Крепление основания пола к раме авто проводится согласно требованиям заводов изготовителей шасси, с применением жестких, полужестких и гибких связей.

Промтоварный фургон имеет конструкцию передней части лонжеронов, позволяющую снять напряжение в наиболее нагруженном месте транспортного средства.

Преимущества налицо:

- это лучшая гибкость

- лучшая работа на кручение

- высокая надежность соединения лонжеронов

- дополнительные усилители под резиновые отбойники

- трехслойная покраска продукции с применением двухкомпонентного цинкфосфатного акрилполиуретанового покрытия и дополнительной лакировкой (толщина не менее 110 мкм).

Пол

Промтоварный фургон имеет напольное покрытие из водостойкой ламинированной фанеры, толщина которой может составлять 18, 24 или 27 мм. Конструкция пола дает возможность применения при погрузо-разгрузочных работах механических средств.

Выделим преимущества:

- это увеличенная нагрузка на пол промтоварного фургона

- увеличенная площадь опоры фанеры на основание

- увеличенная плотность ламинированной пленки (220 гр/м2)

- наличие демпферных герметичных швов

Конструкция

Промтоварный фургон имеет облицовочные панели, изготовленные из специальных облицовочных профилей, которые соединены между собой при помощи запатентованного механического замка, не наносящего никакого вреда оцинкованному покрытию. Промтоварный фургон пригож и для перевозки рассыпчатого или не упакованного груза, поскольку в нем предусмотрено восприятие боковой нагрузки, за счет запроектированных  в стандартной комплектации увеличенных ребер жесткости боковых панелей и передней стенки. В зависимости от нагрузок и характера груза, который будет перевозить промтоварный фургон, толщина облицовочных панелей может составлять 0,8 или 1,2 мм. Как панель крыши, так и усилители собираются только с использованием высокопрочных клеев. У нас вы можете приобрести промтоварный фургон с прозрачной крышей, выполненной из армированного прозрачного пластика Lamilux, благодаря чему конструкция получает надежную защиту от проточек. По сравнению с продукцией конкурентов, наша продукция - промтоварный фургон имеет больший срок эксплуатации и несколько меньший вес, при способности выдерживать более высокие нагрузки. Такой результат мы достигли благодаря использованию в производстве техники высококачественных импортных материалов, бескаркасной технологии и конструкции подрамника.

Облицовка боковых стенок транспортного средства осуществляется в зависимости от типа перевозимого груза и характера перевозки. Это может быть многослойная фанера, деревянная лакированная обрешетка или же отбойники облицованные войлоком. Передняя стенка фургона получила защиту фанерой несколько увеличенной толщины (8-12 мм). Своим клиентам мы можем предложить два варианта обвязки авто – из алюминиевого анодированного профиля или стальную обвязку. Нижний бордюр может иметь разные высоты – 80, 150 или 240 мм.

Преимущества:

- бескаркасная технология

- увеличенная прочность

- клееная крыша

- усиленные передние стойки

- хорошая внутренняя защита передней стенки

- мощный проем задних дверей

- оцинкованные профильные панели

- механическое соединение панелей

- увеличенная боковая нагрузка на стены

- обвязка из анодированного алюминиевого профиля

- высокая безопасность

Задние двери и проем дверей

Промтоварный фургон от компании «Мосдизайнмаш» предусматривает рамную конструкцию дверей  закладными под петли и с замочным механизмом, оснащенным антикоррозийной защитой и алюминиевой облицовкой дверей.

При разработке промтоварных фургонов специалистами нашей компании особое внимание уделялось проему задних дверей и самим задним дверям, а также механизму открывания-закрывания. Благодаря специальной конструкции проема задних дверей, пол в фургоне идеально ровный, а это способствует значительному облегчению погрузочно-разгрузочных работ с использованием механических средств. Проем промтоварного фургона выполняется из нержавеющей стали. Конструкция, оснащенная серповидным морозостойким уплотнителем задних дверей авто прижимного типа. Окантовка дверей создана из анодированного алюминиевого профиля. Промтоварный фургон предполагает двери, открывающиеся на 2700, при этом они могут быть зафиксированы в открытом положении. Во время перевозки грузов, в особенности по не очень хорошим дорогам, большие нагрузки выпадают на проем задних дверей и сами двери. Наши фургоны обладают специальной конструкцией фурнитуры, которая позволяет воспринимать большие нагрузки и обеспечивать надежную фиксацию всего заднего проема. Наши промтоварные фургоны оснащены фурнитурой «Pastore & Lombardi» - одной из самых надежных фурнитур ведущих мировых производителей. В фургонах производства компании «Мосдизайнмаш» двери обустроены специальными износостойкими втулками, предотвращающими износ и проседание дверей.

Промтоварный фургон с такими дверями имеет ряд преимуществ:

- нержавеющая фурнитура

- нержавеющий проем

- алюминиевая окантовка дверей

- герметичность уплотнителей

- легкозаменимые резиновые уплотнители

- устойчивость к коррозиям

- накладные и уплотненные варианты дверей

- внутренняя облицовка выполняется из фанеры или стали

Светотехника

Промтоварный фургон оснащен габаритной диодной светотехникой. Мы предлагаем продукцию с накладными габаритными фонарями, не требующими врезки и обвязки кузова и при этом не ослабляющими его.

Преимущества:

Светодиоды не «боятся» вибрации – их срок эксплуатации составляет более 10,000 часов. Светодиоды могут прослужить столько, сколько и само транспортное средство, исключением являются случаи механического повреждения.

Светодиодные фонари можно мыть даже под высоким давлением. Они на 100% защищены от проникновения влаги и пыли, при этом их внешнее стекло и корпус герметично запаяны, контакты сверхнадежно загерметизированы.

Использование светодиодов снижает энергопотребление более чем на 80%, что дает возможность существенно снизить нагрузку на аккумулятор и генератор.

Безопасность. Светодиоды очень быстро включаются, если сравнивать с лампами накаливания, то за 0,2 с. Это время может стать решающими, допустим в задних стоп-сигналах.

Наличие дополнительной защиты в местах трения проводов.

Наличие дополнительной защиты самих проводов.

Особо плоские фонари

Герметичные фонари