БЛОК ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ

Ф1792/1а

Паспорт

3ПА.399.140 ПС

ОАО “Приборостроительный завод “ ВИБРАТОР”

г. Санкт-Петербург

# Блок цифровой обработки

# Ф1792/1а

Паспорт

3ПА.399.140 ПС

Общие сведения о приборе

# Блок цифровой обработки Ф1792/1а предназначен для использования (по ГОСТ 8.596) в составе автоматизированной информационно-измерительной системы (ИИС) контроля и диагностики состояния НКУС, а так же для создания других автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и управления электроэнергетическими системами автономных объектов. Ф1792/1а представляет собой модульный программируемый контроллер открытой архитектуры на базе микроконтроллеров, обеспечивающий многоканальные измерение и обработку с помощью АЦП (аналогово-цифровых преобразователей) аналоговых сигналов тока и температуры. Ф1792/1а выполняет функции измерения и обработки входных сигналов с объекта наблюдения с выдачей информации в локальную вычислительную сеть по интерфейсам RS - 485 (232).

Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон измерения входных сигналов постоянного тока, мА | 4 – 20 |
| Диапазон измерения входных сигналов постоянного напряжения (на нагрузке 1000 Ом), В | 0,4 – 4 |
| Напряжение цепей питания постоянного тока, В | 27 |
| Номинальный режим работы | продолжительный |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение | Наименование | Заводской номер | Количест-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 6ПА.397.076 | Блок цифровой обработки Ф1792/1а | 0001 | 1 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ

Блок Ф1792/1а, заводской  № _____________, соответствует техническим условиям ТУ 4222–0190–05755097–06  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Контролёр ОТК

Представитель заказчика

СВЕДЕНИЯ  О  ПОВЕРКЕ

|  | Ф. И. О. проверяющего | Дата |
| --- | --- | --- |
| Первичная поверка |  |  |
| Периодическая поверка |  |  |

Гарантии изготовителя

Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества  Системы  требованиям

ТУ 4222–0190–05755097–06 и Условиям поставки № 01-1874-62 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 25 лет со дня ввода системы в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.

В пределах гарантийного срока поставщик безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику системы ненадлежащего качества или последствия некачественного выполнения работ, безвозмездно устраняет недостатки изделия; заменяет комплектующие изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает заказчику расходы на устранение недостатков изделий (работ).

За пределами гарантийного срока, но в пределах установленного срока службы, за поставщиком сохраняется ответственность за качество поставляемых изделий. Поставка новых деталей или сборочных единиц, необходимых для восстановления вышедших из строя изделий, в этом случае должна производиться предприятием–поставщиком за счет заказчика.

УЧЁТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕКЛАМАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 
И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

| № п/п | Дата выхода системы из строя | Внешнее проявление неисправ-ности | Дата и номерреклама-ции | Установленная причина неисправности | Вид ремонта и перечень заменённых элементов, узлов и деталей | Дата поверки после ремонта | Должность и подпись лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | прово-дивших ремонт | конт-ролёра ОТК | представителя заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание  –  По истечении гарантийного срока графа 4 не заполняется.

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра-ниц) в документе | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного доку-мента и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |