О компании

«» - отечественная компания, которая работает в сфере реализации прямых поставок поршневых и винтовых компрессоров и всевозможных пневматических и электроинструментов.

«» была создана в 1996 году. Главной концепцией компании является обеспечение  надобностей промышленных организаций и населения в компрессорной технике. Мы уже больше 10 лет успешно, четко и стабильно работаем, как на внутреннем, так и международном рынках. Среди наших постоянных партнеров и клиентов – крупные промышленные предприятия Украины.

Стержень компании состоит из высококвалифицированного, ответственного, профессионального трудового коллектива с многолетним опытом работы. Наши специалисты прекрасно ориентируются в самых тонких особенностях рынка технического оборудования Украины и мира.

Мы предоставим Вам бесплатную консультационную помощь по любым вопросам, которые связаны с выбором, приобретением и монтажом аппаратуры.

Как уверенная в своих силах и возможностях компания, «» постоянно принимает участие в разнообразных специализированных промышленных и строительных мероприятиях и выставках.

Организация является официальным представителем и дистрибьютором ведущих производителей компрессорного оборудования из Германии (Condor), Италии (OMI, Piano), выполняет поставки и реализует винтовые и поршневые компрессоры разнообразной модификации, пневмомагистрали, пневмосети, системы осушения и подготовки воздуха.

Мы предлагаем неограниченный ассортимент техники и агрегатов для сжатия воздуха:

- компрессоры поршневые и винтовые (безмаслянные, маслозаправленные, с ременным или прямым приводами);

- компрессоры поршневые (портативные, с вертикальным расположением ресивера,  повышенного давления, передвижные);

- ресиверы вертикальные;

- сепараторы для конденсата;

- сепараторы для очистки конденсата от масла;

- быстромонтируемые системы трубопроводов;

- осушители-охладители;

- инструменты пневматические и электрические, а также расходные материалы;

- фильтрующие элементы.

Непосредственно в нашем офисе Вы можете осмотреть и проанализировать весь товарный ряд компрессорного оборудования и иных принадлежностей и подобрать наиболее оптимальный. Мы предлагаем, как «бытовые» компрессоры гаражного типа, так и промышленную центробежную технику. Каждый элемент ассортимента продукции, которая предоставлена в магазине, проходит обязательный контроль и проверку качества. Процесс тестирования изделий проводится инженерно-техничными служащими в присутствии наших клиентов.

Дополнительно, у нас работает служба комплексного технического обслуживания, которая надает огромный спектр сопроводительных услуг. Например, помощь и квалифицированная консультация при выборе оборудования, его тестировании, установке,  запуске непосредственно на рабочем месте, сервисном послегарантийном обслуживании.

Мы поможем решить любую, даже самую сложную Вашу задачу!

## Установка компрессорных систем на предприятии

Промышленные предприятия в сегодняшнее время используют пневматические системы. Соответственно, от качества и надежности пневмосистемы непосредственно зависит качество изготавливаемой продукции, а значит и прибыль компании. Поэтому, проектирование, выбор модификации и монтаж этого оборудования приобретает особую важность. 
Специалисты каждого предприятия, которое имеет или собирается приобрести винтовые или поршневые компрессорные установки, должны внимательно проанализировать следующие факторы:

- выбор необходимого для производства вида компрессора и точка его размещения; 
- расчет нужного количества ресиверов и их размера + выбор места для размещения;

- подсчет уровня очистки сжатого воздуха для конкретного процесса работы;

- выбор мест установки осушителей, фильтров и конденсатоотводчиков; 
- подбор способа переработки тепла, которое образуется при работе компрессора; 
- избрание метода применения конденсационной воды; 
- выбор материала и вычисление диаметров труб;

- контроль правильности состыковки оборудования;

- соблюдение правил эксплуатации винтовых и поршневых компрессоров.

Если все вышеперечисленные факторы не учитываются, тогда возникают существенные потери на производстве. Например, частые поломки компрессорных систем, выход из строя пневмоустройств, стопорение автоматических линий. В сложных ситуациях убытки могут быть  очень значительными. Но, если проектировать пневмосистему, учитывая все названные выше факторы, предприятие может экономить на электроэнергии до 50% сравнительно с использованием устаревших схем. 
К внедрению пневматических агрегатов желательно подходить с особой скрупулезностью, так как приобретение и монтаж дешевого, или третьесортного и некондиционного оборудования, скорее всего, приведет к многократным, аварийным поломкам. В то время, как покупка слишком мощного и массивного, а значит более дорогого механизма повысит Ваши дальнейшие затраты на электроэнергию при эксплуатации. Поэтому, очень важно выбирать только ту установку, которая соответствует требованиям и мощностям Вашего производства. 
Приведем некоторые распространенные ошибки, встречающееся, при  проектировании пневмосистем:
1. Монтаж компрессора с воздушным охлаждением, в помещении, где сброс охлаждающего воздуха невозможен или затруднен, что приводит к постоянным перегревам установки; 
2. Выбор низкокачественного осушителя, а также монтировка конденсатоотводчика в непригодном месте. Сейчас многие фирмы рекомендуют «осушители», которые по существу являются конденсатоотводчиками. Соответственно, утилизируют только капельную влагу, а водяные пары и далее остаются в сжатом воздухе.

3. Расположение трубопровода под неправильным уклоном. При таком конструировании возможно 2 варианта последствий. В первом, лучшем случае, к заборщикам сжатого воздуха  будет понемногу попадать конденсат. В более запущенной ситуации конденсат, сперва  наполнит трубу, а тогда вся эта мутная конденсационная вода в один прием будет выпущена к потребителям. Следовательно, может начаться активная коррозия металла. Продукты коррозии попадут в устройства пневмоавтоматики и выведут агрегат из строя.

Рынок компрессорного оборудования

Такой вид энергоносителя, как сжатый воздух достаточно широко применяется во многих областях, как легкой, так и тяжелой промышленности. Рынок компрессорных установок и дополнительного оборудования разносторонен, что иногда тяжело  принять верное решение.

Ассортимент выпускаемых компрессоров весьма многообразный, следует рассмотреть агрегаты в диапазоне давления до 16 бар и производительности - 40 м3/мин, поскольку они наиболее востребованные.

Самыми маленькими компрессорами бытового класса являются  поршневые машины, стоимость которых составляет от 100 до 200 у.е., потребляемая мощность не выше 2.25 кВт, а давление – до 8 бар. Они выдерживают только периодические нагрузки, продолжительность их эксплуатации не может превышать 15-20 мин в час. В случае долгой работы поршневые компрессоры быстро перегреваются и выходят из строя. Нужно запомнить, что этот тип компрессоров не подходит для круглосуточного режима работы. Это идеальный малогабаритный и подвижный аппарат для покраски, продувки, подкачки шин и т.п. бытовых дел. К недостаткам поршневых компрессоров относят большой унос масла (в маслозаправленных моделях) и усиленный шум при работе. Безмаслянные установки удобны в эксплуатации, но ресурс их немного ниже.

К следующему сорту относятся полупрофессиональные компрессоры («полубытовые»). Эти поршневые машины более серьезного типа  предоставляют давление до 16 бар и производительность до 2 м3/мин.

В комплект системы входит ресивер (объемом 50-1000 л.). Как и любые поршневые компрессоры, они также не подходят для непрерывной эксплуатации, но работу в 1 смену выносят нормально.  К их заслугам можно отнести относительно невысокую стоимость (в диапазоне 300 – 2500 у.е.) и незамысловатость конструкции. К недостаткам – все-таки ограниченный ресурс, уровень шума и  необходимость периодического техобслуживания и ремонта, что неэкономично.

Необходимо тщательно изучать информацию при покупке компрессорного оборудования и быть очень осторожными в расчетах, поскольку цены на разные типы установок могут быть одинаковыми, а качество, технические и эксплуатационные показатели кардинально отличатся. Также, нужно не забывать о том, что производительность поршневых «бытовых» агрегатов обычно обозначается по всасыванию, а  чтобы узнать фактическую производительность эту цифру умножают на 0.85 (поскольку учитывается повышение t сжимаемого воздуха и  влияние «мертвого объема»).

В основном данный класс агрегатов выступает как более дешевая версия  винтового компрессора, но только в ситуации неинтенсивной  загруженности производства. Возможность использования данных машин  для промышленного производства решается в зависимости от индивидуальных и конкретных условий предприятия.

Промышленные поршневые компрессоры – мощные промышленные агрегаты, которые обладают достаточно высокой экономичностью за счет малого расхода электроэнергии. Недостатками этих систем является необходимость в фундаменте, большая материалоемкость, высокий уровень шума и вибрации. В принципе, они проигрывают винтовым компрессорам, поскольку цены на них относительно одинаковые.

Оптимальным и удобным в эксплуатации на промышленном предприятии на сегодня является винтовой компрессор. Основными их преимуществами есть компактность, быстроходность, малогабаритность, высокая надежность, воздушное охлаждение, малая металлоемкость, низкий уровень вибрации и шума, простата в работе.

## Выбор компрессора

С проблемой реорганизации пневматических систем сталкивается большинство промышленных предприятий. Компрессорное оборудование на действующих производствах достигло критического уровня износа, поэтому остро стоит вопрос о покупке нового оборудования.

Осуществляя модернизацию отдельных участков и установку пневмосистем на предприятии должны решить проблему подведения воздуха. Если завод только строиться, эту проблему с одной стороны проще решить, но с другой стороны возникают дополнительные задачи, поскольку необходимо подобрать оптимальную схему организации пневматического устройства в целом.

Для начала нужно дать ответы минимум на 2 вопроса:
- какова глобальная концепция оснащения воздухом предприятия или конкретного рабочего участка;

- какой вид компрессора применять;

На старых предприятиях традиционно сооружены централизованные компрессорные станции.  Такая концепция предполагает эксплуатацию крупных центробежных или поршневых  компрессоров, за работой которых необходимо вести постоянное наблюдение. Монтаж этих машин непосредственно в цехах невозможен, из-за производимого ими шума и вибрации. В свою очередь разветвленные пневмосети стают источником дополнительной “головной боли”, а также существенных утрат сжатого воздуха, поломки и коррозию механизма.

Крупной организации, которая нуждается в больших компрессорных станциях, необходимо покупать еще и многоемкие ресиверы. Если спросить у главного энергетика, следящего за работой компрессоров, то он однозначно ответит, что устаревшее дешевое оборудование  обходится очень дорого в ремонте и техобслуживании.

Тогда возникает вопрос о том, есть ли альтернативные варианты. Безусловно, единственным выходом из проблемной ситуации является покупка винтового компрессора. Эти компрессоры в развитых странах заменили поршневые компрессоры в диапазоне производительности о 15 атмосфер.

Если проводить сравнение с центробежными и поршневыми компрессорами, то винтовые компрессоры имеют ряд преимуществ:

1. Небольшая компактная масса по сравнению с поршневыми компрессорами.

2. Высокая надежность, поскольку они оборудованы автоматической системой управления, не нуждаются в контроле и наблюдении за работой.

3. Низкий уровень шума и вибрации, поэтому могут быть установлены непосредственно в цехах.

4. Длительный непрерывный ресурс работы, могут функционировать круглосуточно, в отличие от других типов механизмов;
5. Уменьшение энергозатрат и максимальная чистота получаемого сжатого воздуха;
6. Наличие системы воздушного охлаждения, что позволяет вторично использовать производимое компрессором тепло.

7. Обеспечение степени сжатия до 16 атмосфер.

8. Удобство и простота в работе и обслуживании. Замена фильтров и масла в винтовом компрессоре осуществляется раз в 3000 часов (машина практически не расходуют масло, что значительно повышает качество воздуха).

В общем можно смело сделать вывод, что винтовой компрессор органично и эффективно будет смотреться на промышленном предприятии, а для периодических бытовых работ можно приобрести и поршневой.