TECSOUND 2FT 45, 80 –уникальная шумоизоляционная система, (сендвич-мембрана), которая состоит из двух слоев из войлока и синтетического покрытия, в процессе изготовления которого не используются опасные для здоровья человека  соединения, такие как битум. Звукоизоляционный материал TECSOUND 2FT 45, 80  может применяться в различных конструкциях ( стенах, потолках, крышах) в силу своих универсальных характеристик. Он обеспечивает высокую степень шумоизоляции в вертикальных и горизонтальных конструкциях, уменьшая уровень воздействия воздушного шума на помещение. Помимо его тепло- влаго- и морозоустойчивых характеристик материал легок, удобен в установке и сохраняет полезную площадь помещения.

Использование:

- применяется в вертикальных и горизонтальных конструкциях, где необходимо уменьшить степень воздействия на помещение воздушных шумов;

- незаменимы в использовании в перегородках одного или нескольких помещений с разным предназначением;

- защита от ударных звуков;

- широко используется в современных постройках, при реконструкции зданий общественного значения: театров, баров, ночных клубов, ресторанов и спортивных комплексов.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Прочность на растяжение | >30Н/см2 (покрытие Tecsound) |
| Коэффициент теплопроводности | 0,037 Вт / (мК) (войлок) |

Инструкция к использованию:

Для установки TECSOUND 2FT 45, 80  могут использоваться любые поверхности, за исключением грязных, неровных и неоднородных, иначе возможно некачественное крепление звукоизоляционного материала и проблемы со звукоизоляцией.

Способ прикрепления: необходимо нанести клей на войлочную поверхность и на основу покрытия материала и оставить на 15-20 минут для высыхания клея. После того, как клей подсох, прикрепить шумоизоляционный материал на подготовленную поверхность войлоком вниз.

Для того, чтобы звукоизоляция была максимальной, необходимо подклеить все стыки с помощью горячего воздуха или специального клея. В противном случае могут возникнуть небольшие отверстия, способные уменьшить поглощаемый уровень шума.

Выпуск и хранение:

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов/Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound 2FT 40 | 4,7 | 22 | Рулон 6×1,05 м | 6 рулонов (37,8 м2) |
| Tecsound 2FT 75 | 8,2 | 24 | Рулон 4×1,05 м | 6 рулонов (25,2 м2) |

TECSOUND S 35, 70, 100 – это звукоизоляционный материал высокой прочности. Он основан на полимерном материале высокого качества, который максимально экологичен и не содержит вредных веществ. TECSOUND S 35 эластичен и обладает демпфирующими свойствами, что позволяет надежно защитить конструкцию от ударов и вибраций. Является аналогом TECSOUND 35, 79, 100, однако отличается от данного шумоизоляционного материала  наличием самоклеющегося слоя на обратной стороне поверхности мембраны.

Свойства TECSOUND S 35, 70, 100:

- высокий коэффициент уменьшения уровня шума(25-30 дБ);

- высокие свойства шумоизоляции наравне с гибкостью и эластичностью( способен выдерживать изгиб до 20º);

- способность материала к растягиванию в пределах 300%;

- легкость и удобство монтажа;

- универсальность( подходит к любой поверхности);

- высокие клеящиеся свойства ;

- долговечность;

-тепло-, морозо- и влагоустойчивость.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 1900 |
| Эластичность | Не ломается под изгибом - 20º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 |
| Вытягивание | 300% |
| Сила раздавливания | 4,84 кг/см2 |

Использование:

Материал подходит к любой технической поверхности( пластик, гипсокартон, металл), однако основа должна быть гладкой, ровной и сухой, чтобы сохранить его звукоизоляционные характеристики. Старую штукатурку необходимо заменить новой, так как материал плохо ложится на грязную и неоднородную поверхность.

Процесс монтажа  TECSOUND S 35 проходит легко и быстро- с поверхности снимается защитная пленка, и шумоизолирующий материал прикрепляется к основе. При прикреплении следует учитывать необходимость 5-ти сантиметровых нахлестов, чтобы предотвратить появление отверстий, которые уменьшают изолирующие свойства материала.

Выпуск и хранение

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов/Стеллажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound S 35 | 3,5 | 1,8 | Рулон 6×1,0 м | 22 рулона (132 м2) |
| Tecsound S 70 | 7 | 3,8 | Рулон 5×1,0 м | 18 рулона (90 м2) |
| Tecsound S 100 | 10 | 5,3 | Рулон 1,35×1,0 м | 75 рулона (101,25 м2) |

Шумоизолирующий материал TECSOUND S 35, 70, 100 следует хранить при температуре до 35 º, в сухом помещении, защищенном от ударов и повреждений. Рекомендуется использовать в течение одного года.

TECSOUND 35, 70, 100 – это синтетический материал, основанный на полимерах и  обладающий уникальными характеристиками - высокой степенью шумоизоляции, прочностью, долговечностью, гибкостью и легкостью в использовании. При его производстве используются экологически чистые материалы, не содержащие соединений битума и свинца. Демпфирующие свойства позволяют TECSOUND 35, 70, 100 сочетать звукоизоляционные и виброизоляционные свойства. При монтаже материал прикрепляется на поверхность с помощью клея.

Свойства:

- уникальность шумоизоляционного материала позволяет уменьшить  уровень шума на 25-30 дБ;

- гибкость:

-прочность, долговечность в использовании;

- способность к растягиванию;

- обладает самозатухающимися противопожарными свойствами;

- не гниет, не покрывается плесенью, не воспламеняется;

- подходит к любым типам поверхностей.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 1900 |
| Эластичность | Не ломается под изгибом 20º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 |
| Вытягивание | 300% |
| Сила раздавливания | 4,84 кг/см2 |

Использование:

- звукоизоляция в вертикальных и горизонтальных конструкциях;

- высокая защищенность помещения от воздушных шумов;

- шумоизоляция от ударов, вибраций и других громких звуков;

- предотвращает появление шума в зданиях и помещениях, обладающими плоскими и скатными кровлями;

- широко используется в промышленности для шумоизоляции машинных отделений, кабин, водосточных труб и др.

Инструкция к использованию:

Для монтажа можно использовать любые поверхности( металл, пластик, гипсокартон) при условии гладкости и чистоты основы. На покрытие материала на 15-20 минут наносится клей, а затем звукоизолирующий материал прикрепляется к нужной поверхности. При этом нужное количество материала определяется исходя из расчета- 1 м2 звукоизолирующего материала на 0,90 м2 площади поверхности.

Выпуск и хранение:

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound 35 | 3,5 | 1,8 | Рулон 6×1,05 м | 22 рулона (138,6 м2) |
| Tecsound 70 | 7 | 3,8 | Рулон 1,20×5,5м | 24 рулона (144,44 м2) |
| Tecsound 100 | 10 | 5,3 | Рулон 1,35×1,05м | 75 рулона (106,5 м2) |

TECSOUND SY 50, 70- шумоизолирующий самоклеющийся материал, обладающий высокопрочными характеристиками. Он производится с помощью современного оборудования с использованием экологически чистых сырья и материалов. В состав TECSOUND SY 50, 70 не входят опасные для здоровья человека соединения свинца и битума, что позволяет использовать его в жилых домах и квартирах, офисах и помещениях общественного значения.  Является аналогом TECSOUND S 35, 70, 100, однако отличается тем, что ширина одного рулона звукоизолирующего материала равна ширине гипсокартона.

Свойства:

- уменьшает уровень шума на 25-28 дБ;

- гибкость и высокая способность к растягиванию;

- устойчив к перепадам температур, высокой влажности;

- является огнеупорным материалом;

- не покрывается плесенью и гнилью;

- обладает высокой шумоизоляционной способностью и прочностью;

- долговечен.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 1900 |
| Эластичность | Не ломается под изгибом 20º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 |
| Вытягивание | 300% |
| Сила раздавливания | 4,84 кг/см2 |

Использование:

- используется для шумоизоляции в системе «плавающий пол»;

-используется при надежной шумоизоляции стен и потолка;

-  надежно защищает помещение с металлическими крышами от звуков ударов;

- отличается акустическими свойствами материала;

- применяется в промышленности при изоляции помещений с высоким уровнем шума;

- одинаковы по ширине с гипсокартонном, что значительно облегчает процесс установки.

Инструкция к использованию: основа для крепления может быть любой, однако требования к ней все же предъявляются: она обязательно должна быть чистой, ровной и гладкой.  Основа должна быть освобождена от посторонних частиц и элементов, которые могут повредить звукоизоляционному покрытию. Д

Для того, чтобы уровень шумоизоляции был максимальным, необходимо делать нахлесты размером около пяти сантиметров. Это позволит избежать появления отверстий, которые впоследствии могут снизить уровень поглощения звука.

Выпуск и хранение:

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов/Стеллажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound SY 50 | 5 | 2,6 | Рулон 6,05×1,22 м | 21 рулона (155 м2) |
| Tecsound SY 70 | 7 | 3,8 | Рулон 5,05×1,22 м | 24 рулона (147,84 м2) |

TECSOUND SY BANDA 50, 70 – это самоклеющаяся лента TECSOUND, обладающая шумоизоляционными характеристиками. Она прочная, гибкая и высокоэкологичная: полимер, из которого она изготовлена, не содержит свинец, битум и другие опасные для жизни человека соединения. Вся продукция фирмы TECSOUND прошла строгий контроль на содержание в продукте вредных примесей. Шумоизоляционная лента применяется для конструкций, которые особенно подвержены вибрации. Прикрепляется к поверхности с помощью самоклеющейся ленты.

Свойства TECSOUND SY BANDA 50, 70:

- высокая шумопоглощающая способность;

- гибкость, легкость, растягивание;

-водостойкость, огнеупорность;

-универсальность( подходит для крепления к любым поверхностям);
- супер-долговечность;

-надежность, экологичность.

Использование:

- лента предотвращает возникновение вибрации в помещениях рядом с ее источником;

- уменьшает уровень вибрации в металлических конструкциях(крышах), заглушает вибрацию между металлической конструкцией и плитой.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (грамм/см3) | 1,90 |
| Эластичность | Не ломается под изгибом 10º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 |
| Вытягивание | 300% |
| Сила раздавливания | 4,84 кг/см2 |

Инструкция к использованию:

Перед использованием основа материала должна быть тщательно очищена и обезжирена. Способ установки в перегородках: прежде чем установить TECSOUND SY BANDA 50, 70, необходимо отделить ее поверхность от защитной пленки, затем аккуратно прикрепить звукоизоляционную ленту к внешней стороне профиля и проверить надежность крепления.

Способ установки для крыш: снять защитную пленку TECSOUND SY BANDA 50, 70, тщательно прикрепить ее к металлической планке крыши.  Убедиться в том, что пленка надежно прикреплена.

Звукоизоляционная лента TECSOUND SY BANDA 50, 70 рекомендуется хранить не более

одного года в сухом и чистом помещении при температуре не более 35 ºС.

Выпуск и хранение:

| Вид | Ширина (мм) | Длинна (м) | Толщина (мм) | Ленты (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound SY BANDA 50 | 50 | 6 | 2,6 | 12 |
| Tecsound SY BANDA 70 | 70 | 6 | 2,6 | 8 |

TECSOUND FT 40, 75- это акустический шумоизоляционный материал( сендвич-панель), изготовленный из десяти миллиметрового слоя войлока и вязкоэластичного полимера ( (мембрана 4 мм). Является экологичным материалом и может использоваться в качестве шумоизоляционной заслонки в жилых помещениях. TECSOUND FT 40, 75 обеспечивает качественную защиту помещения от шумов, ударов и громких звуков, устанавливаясь в различных конструкциях (крышах, потолках, стенах, перегородках).

Свойства TECSOUND FT 40, 75:

- уровень снижения воздушного шума- 28 дБ;

- максимальный уровень звукоизоляции наряду с высокими тепло- и влаго- стойкими характеристиками;

- легкий и гибкий;

- удобный в монтаже;

- обладает противопожарными и самозатухающимися свойствами;

- является надежным и долговечным материалом.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Прочность на растяжение | >30Н/см2 (покрытие Tecsound) |
| Коэффициент теплопроводности | 0,037 Вт / (мК) (войлок) |

Применение:

- качественная звукоизоляция в различных конструкциях, где необходим минимальный уровень шума;

- звукоизоляция в вертикальных конструкциях;

- звукоизоляция в горизонтальных конструкциях;

- звукоизоляция в стяжках;

- широко популярен в современном строительстве, новых постройках, демонтаже зданий и конструкций( торговых центров, гостиниц, ресторанов, спортивных комплексов, ночных клубов и так далее).

Инструкция к использованию: для крепления можно использовать все виды основ, главное, чтобы они были чистыми, гладким и обладали однородной поверхностью. Если слой штукатурки, на который происходит крепление звукоизоляционного материала покрылся пылью и уже начал обваливаться, то лучше заменить его новым, так как в этом случае возможно отделение материала от рабочей поверхности.

Для монтажа TECSOUND FT 40, 75 необходимо нанести клей на войлочную поверхность и основу, оставить его на некоторое время для высыхания и прикрепить так, чтобы войлок оказался внизу.

Выпуск и хранение:

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов/Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound FT 40 | 4,1 | 12 | Рулон 6×1,05 м | 6 рулонов (63 м2) |
| Tecsound FT 75 | 7,6 | 14 | Рулон 1,20×5,5 м | 25 штук (66,00 м2) |

TECSOUND FT 55 AL- это мембрана, обладающая звукоизоляционными свойствами состоящая из пористого войлочного материала и полимера. Внешняя сторона звукоизоляционного материала  TECSOUND FT 55 AL покрыта пленой из алюминия. Она надежно защищает и укрепляет звукоизолирующий материал. Является аналогом материала Tecsound FT 75 по звукоизоляционным характеристикам.

Свойства TECSOUND FT 55 AL:

- коэффициент уменьшения уровня шума- 25дБ;

- повышает не только звукоизоляцию самого помещения, но и шумоизоляцию труб;

- обладает высокой гибкостью и эластичностью;

- надежность, долговечность;

- пожаростойкость;

- не впитывает влагу, не покрывается плесенью, не распространяет грибки, не гниет;

- обладает максимально возможной экологичностью в связи с чистотой сырья( не содержит соединений свинца, битума и других опасных для здоровья человека веществ.

Технические данные:

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Плотность (кг/м3) | 1900 |
| Эластичность | Не ломается под изгибом 10º |
| Прочность на растяжение | 30Н/см2 (покрытие Tecsound) |
| Вытягивание | 300% |
| Коэффициент теплопроводности | 0,037 Вт / (мК) (войлок) |

Инструкция к использованию:

Поверхность основы, к которой крепится звукоизолирующий материал, должна быть максимально и тщательно очищена от веществ, способных повредить покрытию TECSOUND FT 55 AL. Для качественной установки необходимо сначала измерить с помощью специальных инструментов диаметр трубы и прибавить к полученному результату 5 сантиметров для того, чтобы сделать нахлест. Нахлест особенно важен для того, чтобы впоследствии между трубой и материалом не появилось отверстие, способное свести на нет звукоизоляционные свойства материала TECSOUND FT 55 AL. Затем нужно отрезать необходимое количество материала ножницами. После этого нужно плотно обвернуть трубу звукоизоляционным материалом той стороной, где находится войлок и закрепить материал через каждые 15 сантиметров пластиковыми или металлическими крепежами.

Выпуск и хранение:

| Вид | кг/м2 | Толщина (мм) | Выпуск | № Рулонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecsound FT 55 AL | 5,5 | 12,6 | Рулон 5×1,05 м | 10 рулонов (52,5 м2) |

TEXSILEN PLUS- это вспененный закрытоячеистый  полиэтилен, обладающий максимально высокими звукоизоляционными характеристиками, позволяющими оградить помещение от ударных шумов( ходьба, стук, грохот). Как и вся продукция TECSOUND, материал TEXSILEN PLUS является высокоэкологичным полимером, не содержащим опасные для здоровья человека соединения. К этим веществам относятся ртуть, битум, свинец, присущие многим изделиям из полимеров. Вся продукция TECSOUND прошла строгий контроль на ее экологическую чистоту.

Свойства TEXSILEN PLUS :

-материал подходит к любым видам основ и покрытий, его легко отрезать и удобно устанавливать;

- очень высокий уровень сжатия шума;

-водонепроницаемость, водостойкость;

-долговечность характеристик;

- обладает пожаробезопасными и теплоизоляционными свойствами;

-минимальное паропроникновение;

- имеет высокую стойкость к воздействию химических продуктов;

- не гниет и не покрывается плесенью.

- подходит для поглощения воздушных шумов;

- подходит для поглощения ударных шумов.

| Параметр | Единица | TEXSILEN PLUS |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 мм | 10 мм |
| Плотность | кг/м3 | 35±5 (1,75 кг/м2) | 35±5 |
| Прочность на сжатие | кг/см2 | 0,22 | 0,26 |
| Теплопроводность | Kcal/hmºC | 0,036 | 0,036 |
| Водопоглощение | кг/м2 | 0,001 | 0,005 |
| Паронепроницаемость |  | 2,42 | 3,31 |
| Эластичность с течением времени под нагрузкой 2000 кг/м2. Уменьшение толщины. | % | < 10% | < 10% |
| Коэффициент снижения ударного шума | ∆Lw (дБ) | 22 | 22 |

Инструкция к использованию(система «плавающий пол»): необходимое количество материала в рулоне раскатывают на перекрытие с нахлестом около 8 сантиметров. Также TEXSILEN PLUS необходимо завести на стены с нахлестом 10 сантиметров, тщательно заклеив места стыков. Далее необходимо уложить стяжку, следя за тем, чтобы она не соприкасалась с уложенным материалом,  а сверху- напольное покрытие( ламинат, паркет, ковролин, плитка, линолеум).При укладке данного звукоизоляционного материала требуемое количество рассчитывается исходя из соотношения- 1 м TEXSILEN PLUS на 0,95 метров пола или другой площади. Может применяться как при укладке традиционных, так и «плавающих»полов.

| Вид материала | Погонные метры | Ширина, м | м2/рулон |
| --- | --- | --- | --- |
| Texsilen Plus 5 mm | 75 | 1,50 | 112,5 |
| Texsilen Plus 10 mm | 42 | 1,2 | 50 |