HUMMINBIRD®

ИНСТРУКИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для установки рыболовной системы HUMMINBIRD необходимо:

- Установить экранный блок HUMMINBIRD;

- Установить эхолот;

- Проверить выполненную установку и зафиксировать положение датчика.

В зависимости от типа эхолота он может быть установлен как внутри корпуса на транце судна, так и на мотор.

В Humminbird используется двухдетальная крепежная система для эхолота. Кроме того, вероятно, при приобретении расширенной модели вы захотите установить приспособления для измерения температуры и скорости, используя отдельные инструкции по установке этого оборудования.

Примечание: Если эхолот не совместим с оборудованием, вы можете обменять его (новый, в несмонтированном состоянии, с элементами крепления) на совместимый эхолот с небольшой доплатой или без таковой в зависимости от типа эхолота. Для получения более детальной информации обращайтесь в Центр обслуживания покупателей (тел. 1-800-633-1468), или посетите наш сайт в интернете: www.humminbird.com.

Примечание: Вследствие большого разнообразия корпусов в данной инструкции представлены только общие указания. Суда со стационарными моторами, деревянными или металлическими днищами, яхты требуют особого подхода к выбору типа эхолота и места его установки. В дополнение к оборудованию, прилагающемуся к вашему датчику, вам понадобится механическая ручная дрель, различные слесарно-монтажные инструменты, в том числе – линейка или прямоугольное ребро, уровень, отвес 30 см (леска с грузилом, рыболовная леска из моноволокна), ручка или карандаш, защитные очки, пылезащитная маска, силиконовый герметик.

Примечание: Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.

Примечание: Чтобы уменьшить вероятность скола или растрескивания наружного покрытия, сверление отверстий в стекловолоконном корпусе лучше начать небольшим сверлом, постепенно переходя на большие сверла.

УСТАНОВКА ЭКРАННОГО БЛОКА

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ

Начните установку с определения места крепления экранного блока. Следующие указания помогут вам определить наилучшую позицию:

  - Сначала к намечаемому месту установки экранного блока следует проложить силовой кабель, кабель эхолта и кабели датчиков температуры и скорости (если имеются). Осмотрите место установки, чтобы спроектировать расположение эхолота.

  - Существует два способа провести кабели к экранному блоку: через отверстие в монтажном столе (панели) экранного блока, либо через отверстие в крепежном устройстве экранного блока. Прокладывание кабелей сквозь крепежную муфту обеспечит наибольшую водонепроницаемость системы; однако не всегда можно провести кабель под экранным блоком из-за ограниченного пространства. В этом случае кабели следует пропускать через отверстие, которое можно сделать в любом доступном для проводки кабелей месте. Отверстие закрывается прилагаемой пробочкой.

  - Монтажная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес экранного блока при нагрузках от волн и вибраций. Место установки эхолота должно хорошо просматриваться со всех мест работы оператора.

  - Установочная плоскость должна обеспечивать возможность поворота экранного блока, легкость его установки и удаления (рис. 1 и 2).

- ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ К СУДНУ

В комплект входит силовой кабель длиной 2 м для подачи питания к экранному блоку. Его можно укорачивать или удлинять с помощью 18-ти жильного медного провода.

Внимание: Некоторые судна имеют напряжение питания в сети 24 или 36 В. К экранному блоку должно подаваться напряжение 12 В постоянного тока.

Силовой кабель экранного блока может быть подключен к энергосистеме судна двумя способами: через панель предохранителей, которая обычно располагается около пульта управления, или непосредственно к аккумулятору.

Примечание: Вначале процедуры убедитесь, что силовой кабель подсоединён к экранному блоку.

Примечание: Компания Humminbird не несёт ответственности за выход аппаратуры из строя вследствие бросков напряжения или избыточного тока. Экранный блок должен быть защищен посредством предохранителя 3 А.

| 1а | На панели предохранителей используйте зажимы для подключения электрического кабеля (не входят в комплект). Черную жилу следует подключать к заземлению, красную жилу – к положительному разъему источника напряжения 12 В постоянного тока (рис. 3). В цепи должен быть предохранитель 3 А (не входит в комплект). Компания Humminbird не несёт ответственности за повреждения эхолота, возникшие из-за неправильного подключения эхолота к источнику тока. |
| --- | --- |
|  | либо |
| 1б | При необходимости подключить экранный блок непосредственно к аккумулятору, установите линейный патрон и предохранитель 3 А (не входит в комплект) (рис. 4). Компания Humminbird не несёт ответственности за повреждения эхолота, возникшие из-за неправильного подключения эхолота к источнику тока. |

Примечание: Чтобы снизить возможные помехи от других электронных устройств на борту, используйте отдельный источник питания (например, второй аккумулятор).

- СВЕРЛЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

- Установите крепежную турель экранного блока на предполагаемой поверхности. Отметьте карандашом четыре отверстия под шурупы.

- Снимите крепежную турель и высверлите четыре отверстия сверлом 3,6 мм.

- ПРОВОДКА КАБЕЛЕЙ

1а. Если кабели должны быть проведены через отверстие в монтажной плоскости, отметьте это место и высверлите отверстие 2,5 см между четырьмя крепёжными отверстиями. Пропустите кабели сквозь пробочку и вдавите пробочку на место вокруг кабелей в отверстие 2,5 см. Выведите кабель из крепежной турели (рис. 6).

либо…

1б. Если кабели необходимо провести в другом месте, высверлите там отверстие 2,5 см и пропустите сквозь него кабели (рис. 7). Выломайте стенки пазов при помощи пассатижей (рис. 8). Разместите пробочку над отверстием монтажной поверхности и с ее помощью отметьте положение двух крепёжных винтов. Удалите пробочку, высверлите два крепёжных отверстия сверлом 3,6 мм, заполните их силиконовым герметиком, затем  вставьте пробочку обратно и плотно прикрутите вручную коническими шурупами с плоскими головками.

2. Поместите крепежную турель на монтажную поверхность и совместите высверленные отверстия под крепления, заполните крепёжные отверстия силиконовым герметиком. Плотно прикрутите вручную четырьмя коническими шурупами с плоскими головками.

- СБОРКА МУФТЫ РАЗЪЕМОВ

Примечание: Следует установить эхолот и подключить кабель к эхолоту до установки крепежной турели.

- Вставьте разъемы кабелей в кабельную муфту. Ячейки кабельной муфты маркированы, чтобы каждому разъему соответствовал только определенный разъем определенного кабеля (рис. 9). Отверстия под разъёмы в муфте имеют пазы для предотвращения неправильной установки разъемов, поэтому не следует прикладывать значительную силу для заведения разъемов в муфту.

- Аккуратно подтяните кабель сквозь отверстие в турели так, чтобы отверстия в корпусе муфты разъемов совпали с соответствующими крепежными отверстиями на турели (рис. 10).

- Наложите пластину-фиксатор на тыльную часть муфты разъемов (рис. 11).

- Установите муфту разъемов на место и укрепите её на турели двумя 19-мм винтами (рис. 12). Плотно прикрутите вручную.

- Установить экранный блок эхолота в пазах турели до полной посадки блока на муфту разъемов. Для снятия экранного блока с турели достаточно нажать кнопку на его задней части и поднять его вверх (рис. 13).

Примечание: Затвор обладает повышенной прочностью, поэтому может быть приложено значительное усилие.

Теперь всё готово к установке эхолота. Найдите подходящее место для установки эхолота.

УСТАНОВКА ЭХОЛОТА НА ТРАНЦЕ

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЭХОЛОТА

Турбулентность: Прежде всего вы должны определить наилучшую позицию на транце для установки эхолота. Исключительно важно расположить эхолот там, где он  не будет находиться в области завихрений турбулентной воды. Следующие указания помогут вам найти наилучший участок с наименьшей турбулентностью:

  - При движении судна по воде завихрения воды создаются весом судна и вращением винта – как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Наибольшие завихрения воды возникают за ребрами и другими выступами на днище судна, а также в зоне, находящейся непосредственно за винтом. Винты, работающие по часовой стрелке, производят больше турбулентности на левом борту. На судах с подвесным или полустационарным мотором следует размещать эхолот на расстоянии не менее 40 см от винта (рис. 16).

  - Если возможно, понаблюдайте за транцем своего судна во время плавания и  определите, в какой части транца завихрения воды самые сильные, а где их нет. Если судно в основном будет использоваться на больших скоростях, этот способ будет самым лучшим для определения места установки эхолота. Если визуальный способ не доступен, выберите такое место на транце, где днище перед транцем гладкое, плоское, без выступов (рис. 14).

  - На судах с реданом можно установить эхолот на редане. Не устанавливайте эхолот на транец позади редана, т.к. на больших скоростях эта область выйдет из воды и эхолот не сможет работать (рис. 15).

  - Если винт располагается перед транцем, не всегда возможно найти свободный от завихрений участок. Должна быть применена другая технология установки или выбран другой тип эхолота (внутрикорпусный эхолот).

  - Если вы собираетесь буксировать судно, не устанавливайте эхолот слишком близко к буксировочным скамьям или барабанам во избежание передвижения или повреждения эхолота во время загрузки и выгрузки судна.

  - Если необходимо работать на больших скоростях, вы можете воспользоваться внутрикорпусным датчиком вместо устанавливаемого на транце.

Примечание: Гидродинамическая форма вашего эхолота позволяет направить его вертикально вниз без регулировки подъема днища (рис. 17).

Примечание: Если вы не можете найти место установки на транце для работы на высоких скоростях, приобретите внутрикорпусный эхолот, обратившись в Центр обслуживания покупателямей (тел. 1-800-633-1468), или посетив наш сайт в интернете: www.humminbird.com.

- СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Вам необходимо определить участок для установки и просверлить два крепёжных отверстия, используя монтажный кронштейн.

- Убедитесь в том, что лодка ровно стоит на трейлере, от левого до правого борта и от бугеля до кормы, установив рулетку на палубе судна сперва в одном направлении, потом в другом.

- Удерживайте монтажный кронштейн на транце судна в месте, где предполагается установить эхолот (рис. 18). Выровняйте монтажный кронштейн горизонтально с помощью уровня; убедитесь, что нижний угол кронштейна не выступает за дно корпуса и что зазор между низом кронштейна и транцем составляет как минимум: 6 мм для суден со стекловолоконными корпусамии 3 мм для суден с алюминиевыми корпусами (рис. 19).

Примечание: Для плоскодонного судна с алюминиевым корпусом может понадобиться дополнительная пригонка заклёпок на дне (т.е. зазор может быть чуть менее 3 мм). Это поможет избежать избыточных завихрений воды на высоких скоростях.

Примечание: Если винт работает по часовой стрелке, установите эхолот на правом борту, и установите правый нижний угол монтажного кронштейна на одной прямой с дном судна. Если винт работает против часовой стрелки, установите эхолот на левом борту и установите левый нижний угол монтажного кронштейна на одной прямой с дном судна.

- Продолжая удерживать кронштейн на транце судна, отметьте карандашом места сверления двух крепежных отверстий. Отметьте высверленные отверстия около вершины каждого паза, убедившись, что метка отцентрирована в пазу (рис. 20).

Примечание: Не сверлите третье отверстие, пока не отрегулируете угол и высоту эхолота, что будет сделано позже.

- Перед сверлением убедитесь, что сверло направлено перпендикулярно поверхности транца, НЕ параллельно земле. При помощи 4 мм сверла высверлите два отверстия глубиной приблизительно 2,5 см.

Примечание: Чтобы уменьшить вероятность скола или растрескивания наружного покрытия стекловолоконных корпусов, лучше последовательно менять сверла на большие по размеру.

- СБОРКА И ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА ЭХОЛОТА

Сборка эхолота осуществляется с помощью деталей, которые входят в комплект, после чего эхолот устанавливается и производится подгонка его положения без фиксации на месте.

Примечание: Предварительно соберите эхолот и поворотный рычаг, подобрав два храповых механизма к пронумерованным местам на шарнире эхолота. Может понадобиться еще одна подгонка.

1а. Если вам известен угол транца, обратитесь к таблице, расположенной ниже, чтобы установить храповой механизм на начальную позицию (рис. 21). Если транец находится под углом 14° (что характерно для большинства суден), установите храповой механизм в позицию 1. В других случаях, переходите ко второму шагу.

либо…

1б. Если вам не известен угол транца, измерьте его с помощью отвеса (лески с грузилом, рыболовной лески из моноволокна) длиной 30 см. Удерживая пальцем вершину отвеса напротив вершины транца, дождитесь, когда леска опустится строго вниз (рис. 22). С помощью линейки замерьте расстояние от нижней части отвеса до задней части транца, после чего воспользуйтесь таблицей (рис. 21).

Примечание: Необходимо производить замер в направлении, показанном на рис. 22, ровно на 30 см вниз от вершины транца.

2. Поместите два храповых механизма по одному на каждую сторону шарнира эхолота таким образом, чтобы притвор каждого механизма присоединился к желаемой позиции, пронумерованной на шарнире (рис. 23а). При установке храпового механизма в позицию 1 притворы каждого механизма присоединятся к ребру шарнира эхолота, образуя одну продолжительную линию (рис. 23б).

Примечание: Храповой механизм снабжен клапанами. Убедитесь, что квадратные зубцы на каждом храповом механизме обращены к квадратным зубцам на шарнире эхолота, а треугольные зубцы направлены наружу.

Одной рукой удерживайте храповые механизмы на шарнире эхолота, а другой рукой пригоняйте над ними поворотный рычаг до щелчка (показано на рис. 23д).

3. Проведите шарнирный болт через конструкцию, чтобы удержать ее на месте и свободно закрепить гайкой, но НЕ закручивайте гайку (рис. 24). Вставьте конструкцию поворотного рычага в монтажный кронштейн (рис. 25). Не зажимайте агрегат плотно, т.к. в дальнейшем вам понадобится доступ к монтажному кронштейну.

Примечание: Если поворотный механизм плотно зажат поверх монтажного кронштейна, осторожно отделите конструкцию от монтажного кронштейна при помощи шуруповерта (рис. 26).

- Совместите узел монтажного кронштейна и эхолота с отверстиями, высверленными в транце. Установите конструкцию на транец при помощи муфты 5/16 и двух шурупов № 10-1’’ (рис. 27).

Примечание: Не следует полностью затягивать шурупы, чтобы в дальнейшем можно было выполнить вертикальную регулировку эхолота.

- Защелкните поворотный рычаг на место.

- Отрегулируйте исходный уровень эхолота сзади и спереди, поворачивая эхолот до тех пор, пока боковой шов эхолота не окажется почти параллельным дну судна, на один щелчок в каждом направлении (рис. 28).

- Отрегулируйте собранный эхолот вертикально до тех пор, пока шов впереди эхолота не станет немного выдаваться за границу корпуса.

Примечание: Эхолот имеет наклон вниз на 4-5° от передней части (ближайшей к транцу судна) к задней части (самой удаленной от судна). Шов должен находиться немного ниже дна корпуса, если смотреть на эхолот сзади.

- Продолжайте регулировать, пока кронштейн также не станет на одном уровне от левого до правого борта (на горизонтальном уровне, если смотреть на эхолотсзади судна) (рис. 30).

- Отметьте правильную позицию эхолота, обрисовав карандашом контур монтажного кронштейна эхолота.

- Прикрутите шарнирный болт при помощи торцевого ключа и закрепите сборку гайкой. Плотно прикрутите вручную.

- Откройте сборку и полностью затяните два шурупа вручную, опустите в рабочее положение струбцину с эхолотом до щелчка стопора.

Примечание: Сверлить третье отверстие следует после протягивания кабелей и произведения всех необходимых настроек и регулировок.

4. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

Кабель эхолота имеет небольшой профильный разъем, который нужно протянуть к месту подключения экранного блока. Существует несколько способов прокладки кабеля от эхолота к его экранному блоку. Наиболее распространённым способом является пропускание кабеля сквозь транцевую доску.

Примечание: На судне могут находиться пазы для других кабелей и проводников, которые вы можно использовать дл я кабеля эхолота.

1. Выньте конец кабеля эхолота из экранного блока. Убедитесь, что длина кабеля позволяет провести его по транцу.

Внимание: Нельзя укорачивать или обрезать кабель или снимать его изоляцию. Наиболее удаленным от кабеля должен быть антенный кабель УКВ передатчика или тахометра (счетчика оборотов двигателя); это снизит вероятность помех. Если прилагаемый кабель слишком короткий, можно заказать кабель-удлинитель. При этом общая длина кабеля не может быть более 15 м.

Примечание: Эхолот может поворачиваться вместе со струбциной на 90°. Кабель должен позволять выполнять это движение свободно. Лучше всего проложить кабель сбоку от эхолота так, чтобы он при своем движении не повредил кабель.

2а. Если вы протягиваете кабель по транцу судна, прикрепите кабель к транцу хомутом, высверлите отверстия диаметром 3,6 мм 16-ти мм шурупами и приступайте к Шагу 5 «Подсоединение кабеля».

либо…

2б. Если вы протягиваете кабель через отверстие в транце, высверлите в транцевой доске выше ватерлинии отверстие диаметром 16 мм. Пропустите кабель эхолота в это отверстие, заполните отверстие силиконовым герметиком и немедленно приступайте к следующему шагу (рис. 31).

3. Расположите накладку над отверстием для кабеля и отметьте два отверстия для накладки. Отложите накладку, высверлите два отверстия диаметром 3,5 мм на глубину 16 мм и заполните оба отверстия силиконовым герметиком. Поместите накладку над отверстиями для кабеля и закрепите двумя 16-ти мм шурупами.

4. Проведите и закрепите кабель на транце хомутом; высверлите одно отверстие диаметром 3,5 мм на глубину 16 мм, заполните отверстие силиконовым герметиком и прикрепите зажим кабеля 16-ти мм шурупом.

Примечание: Если остался излишек кабеля (как показано на иллюстрации), сложите проведенный кабель с двух сторон, чтобы получилась одна петля. Сложите кабель вдвое и сверните кольцом. Это снизит возможность помех (рис. 32).

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Вставьте кабель эхолота в соответствующий разъем. Разъемы кабеля имеют метки, соответствующие меткам муфты разъемов кабеля на задней части экранного блока. Отверстия под разъёмы в муфте имеют пазы для предотвращения неправильной установки разъемов, поэтому не следует прикладывать значительную силу для заведения разъемов в муфту. Установите разъемы кабелей в экранный блок в соответствии с инструкцией по установке экранного блока.

1. Вставьте конец кабеля эхолта в кабельную муфту экранного блока.

Экранный блок готов к работе.

6. ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ

После установки экранного блока, эхолота и прокладки кабелей необходимо проверить правильность установки перед тем, как закрепить эхолот. Полная проверка возможна только во время эксплуатации судна на воде, однако частичную проверку можно осуществить во время перевозки судна на прицепе.

1. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить эхолот. Если эхолот не включился, проверьте, полностью ли эхолот опущен  на турель, и выдает ли необходимое напряжение источник тока.

2. Если эхолот подключен, он запустится в режиме нормальной работы.

3. Если на экране видно дно и выводятся данные о глубине дня, устройство работает правильно. Убедитесь, что глубина воды под судном более 0,6 м, но меньше, чем предел возможностей эхолота, а также что эхолот полностью покрыт водой. Помните, что сигнал эхолота не может проходить сквозь воздух.

Примечание: Для достоверного обнаружения объектов эхолот должен быть покрыт водой.

4. Если эхолот работает правильно, постепенно начинайте увеличивать скорость судна, чтобы проверить работоспособность системы на больших скоростях движения. Если с увеличением скорости ухудшаются характеристики эхолота, требуется регулировка положения эхолота.

5. Если несмотря на правильный угол эхолота на больших скоростях дно пропадает, отрегулируйте рабочий угол и высоту, чтобы найти идеальное расположение излучателя на судне. Прежде всего отрегулируйте высоту (рис. 29).

Примечание: Чем глубже эхолот погружен в воду, тем вероятнее, что на больших скоростях будет образовываться поток брызг. Убедитесь, что эхолот находится максимально высоко, но в то же время погружен в воду.

Если характеристики на больших скоростях все еще неудовлетворительны, необходимо разобрать собранный эхолот и изменить местоположение храповых механизмов (рис. 23а – 23д).

Если вы не меняете расположение эхолота, прежде чем выполнять дальнейшие действия, очертите местоположение крепежной муфты.

Примечание: Иногда для достижения оптимальной работы на высоких скоростях необходимо несколько раз отрегулировать устройство. Однако, принимая во внимания разнообразие корпусов суден, не всегда возможно получение данных на высоких скоростях.

6. Когда вы получили хороший сигнал на желаемой скорости, можно закрепить параметры установки. Поверните шарнир в верхнюю позицию, чтобы получить доступ к монтажным шурупам, а затем снова выровняйте монтажный кронштейн вплотную к транцу судна, чтобы он совпадал с нарисованным силуэтом. Проверьте, находится ли кронштейн все на том же уровне, затем нарисуйте карандашом третье отверстие. Вытащите шурупы и удалите эхолот.

7. Высверлите третье отверстие 4 мм сверлом. Заполните все три отверстия силиконовым герметиком, особенно если отверстия проникают в стенку транца.

Примечание: Чтобы уменьшить вероятность скола или растрескивания наружного покрытия, сверление отверстий в стекловолоконном корпусе лучше начать небольшим сверлом, постепенно переходя на большие сверла.

8. Переместите собранный эхолот на транец судна, после чего закрутите вручную все три шурупа. Убедитесь, что положение эхолота и поворотного рычага не изменилось, затем плотно затяните все три шурупа (рис. 33). Поверните рычаг вниз. Если все сделано правильно, эхолот должен стоять ровно и на подходящей для работы высоте.

7. ФИКСАЦИЯ ЭХОЛОТА

Примечание: Вы можете зафиксировать эхолот. Однако, в зафиксированном состоянии эхолот может быть поврежден о доски, палки и проч. в воде.

1. Чтобы зафиксировать эхолот, очертите положение монтажного кронштейна. Поверните шарнир в верхнюю позицию, чтобы получить доступ к монтажным шурупам, а затем снова выровняйте монтажный кронштейн вплотную в транцу судна, чтобы он совпадал с нарисованным силуэтом. Проверьте, находится ли кронштейн все на том же уровне, затем нарисуйте карандашом четвертое отверстие. Вытащите шурупы и удалите собранный эхолот.

2. Высверлите четвертое отверстие 5 мм сверлом. Заполните все четыре отверстия силиконовым герметиком, особенно если отверстия проникают в стенку транца.

3. Переместите собранный эхолот на транец судна, после чего закрутите вручную первые три шурупа (два на внешней стороне и один в третьем отверстии). Убедитесь, что положение эхолота и поворотного рычага не изменилось, затем плотно затяните все три шурупа вручную (рис. 33). Поверните рычаг вниз. Вкрутите вручную в четвертое отверстие 25,4 мм шуруп с шайбой и зафиксируйте поворотный рычаг (рис. 34).

УСТАНОВКА ЭХОЛОТА В ТРЮМЕ

Установка эхолота в трюме позволяет получить хорошие результаты в том случае, если корпус судна сделан из однослойного стеклопластика. Тем не менее, компания Humminbird не гарантирует эффективной работы эхолота, установленного в трюме, из-за того, что некоторая часть энергии в любом случае будет теряться при прохождении звуковой волны сквозь стеклопластик. Величина потери мощности сигнала будет зависеть от конструкции днища, его толщины и от процедуры установки эхолота.

Примечание: Встроенный температурный датчик не будет работать при установке в трюм, поэтому вам следует приобрести датчики температуры и скорости, либо другой эхолот.

Для установки такого типа требуется классический двухкомпонентный эпоксидный клей. Ни в коем случае не следует использовать герметики или мягкие клеи для закрепления эхолота, потому что они плохо пропускают звуковые волны. Быстрозастывающие эпоксидные клеи имеют свойство застывать прежде, чем из их структуры выйдут воздушные пузырьки.

Примечание: Установка эхолота в трюме требует предварительной установки и приведения в действие экранного блока эхолота.

1. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Установка эхолота начинается с выбора места его установки. Порядок работ:

- Осмотреть наружную часть днища и найти место, где меньше всего будет возникать завихрений воды от неровности конструкций днища. Ребра, заклёпки и другие выступы порождают значительные завихрения воды (рис. 24).

- Смещение эхолота к корме и к килевой линии обеспечит постоянство контакта днища и воды на больших скоростях (рис. 36).

2. ПРОВЕРКА МЕСТА УСТАНОВКИ

После застывания эпоксидного клея эхолот нельзя будет передвинуть в другое место. Поэтому рекомендуется попробовать эхолот в работе в разных местах трюма и на разных скоростях движения судна, чтобы найти наилучшее место для установки.

1. Подключите эхолот к экранному блоку, подключите питание к экранному блоку. Когда экранный блок обнаружит работающий эхолот, он автоматически перейдёт в режим нормальной работы.

2. Определите местоположение наилучшего сигнала, погрузив эхолот в воду за бортом вертикально вниз днищу. Когда эхолот будет помещен в трюм, на экране появится сигнал.

3. Расположите эхолот заостренным концом его корпуса к носу судна и лицевой стороной к рабочей поверхности.

4. Заполните трюм водой так, чтобы эхолот погрузился в нее. Удерживайте на месте с помощью мешка с песком или другого тяжелого предмета. Помните, что сигнал не проходит по воздуху, поэтому вода должна заполнить все пустоты в стекловолоконной поверхности.

5. Сравните сигнал на экране с сигналом, полученным в шаге 2, и убедитесь, что судно находится на том же месте, что и при выполнении шага 2. Если результат совпадает, переходите к шагу 6. В противном случае, выберите другое место в трюме и повторите операцию с шага 3 по 5.

6. Наблюдайте за показаниями на экране на разных скоростях судна и на различной глубине. Если судно необходимо использовать на больших глубинах, проверьте работу эхолота на желаемой глубине. Если эхолот не работает нормально, повторите процедуру с шага 3 по 6.

7. Отметьте место наилучшей работы эхолота.

3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

1. Подключите кабель эхолота к экранному блоку, предварительно определив место установки и отметив местоположение эхолота.

4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ТРЮМЕ

1. Убедитесь, что местоположение излучателя отмечено.

2. В конце процедуры может понадобиться отсоединить и снова подсоединить кабель к экранному блоку.

3. Удалите воду из трюма и тщательно высушите место установки излучателя. Если поверхность шероховатая, может потребоваться ошкурить ее, чтобы контакт был лучше.

4. Приготовьте необходимое количество двухкомпонентного эпоксидного клея. Дождитесь ухода пузырьков (рис. 37).

5. Нанесите клей на рабочую поверхность излучателя и на днище в трюме (рис. 35 и 37).

6. Придавите излучатель на место установки, слегка поворачивая его, чтобы все пузырьки вышли. Заостренный конец корпуса излучателя должен быть направлен в сторону носа судна (рис. 38).

Примечание: Для правильной работы излучателя необходимо, чтобы заострённый конец его корпуса был направлен к носу судна.

7. Придавите излучатель, чтобы он не мог случайно сдвинуться до застывания клея.

Примечание: После застывания эпоксидного клея вода внутри трюма больше не будет нужна.

8. Если в начале процедуры кабель излучателя был отключен, подключите его в экранному блоку.

Примечание: Ни вода, ни бензин, ни масла уже не повлияют на работоспособность излучателя.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА ОПУСКНОЙ МОТОР

Существует несколько типов излучателей для установки на опускной мотор (рис. 39). Если у вас имеется крепежное приспособление для опускного мотора, воспользуйтесь правилами установки, которые к нему прилагаются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вы можете заказать набор переходников для опускного мотора, который позволит закрепить эхолот на транце.

Внимание: Во избежание возникновения неприятных физических ощущений или повреждения тканей не следует прикасаться к работающему эхолоту. Производить манипуляции с экранным блоком можно только при выключенном питании.