## Подготовка и выравнивание пола под установку ламината, доски или паркета.

Слой стяжки находится между основными напольными покрытиями и несущими конструкциям перекрытия. Стяжка может быть либо монолитной, которая устанавливается в процессе строительства с помощью всевозможных наполнителей и связующих, либо сборной, которая поставляется на стройку как готовые панели заводского производства.

Стяжка предназначена для:

- Выравнивания основания под установку паркета, ламинированного паркета или паркетной доски.

- Устройства прочного и надежного основания, под настил паркета, ламинированного паркета или паркетной доски.

- Стяжка служит надёжным основанием в конструкции всего паркетного покрытия.

Процесс изготовления стяжки.

1. Следует определить максимальную высоту пола и уровень перепада высот. Это делается для того, чтобы определиться с уровнем стяжки от максимальной верхней точки пола и рассчитать необходимый расход раствора по средней толщине стяжки.

2. Расчет уровня перепадов высот при создании стяжки разного уровня. Если планируется использование нескольких видов напольных покрытий, и требуется, чтобы их поверхность была на одном уровне. Так как разные покрытия имеют разную толщину, то следует планировать стяжку на различных уровнях, так чтобы перепады в высоте стяжки могли компенсировать разницу в толщине покрытий.

3. Специальная подготовка поверхности. Необходимо прочное обеспыленное основание, которое не имеет отслоений. Если имеются отслоения, то их необходимо зачищать, все большие трещины заделываются специальным цементным раствором. Удалить пиль можно при помощи строительного пылесоса или тщательного подметания. С помощью грунтовки проводится дополнительное обеспылевание. Идеально подойдет полиуретановая грунтовка, она дает поверхности шероховатость и создает хорошую адгезию между стяжкой и основанием.

4 . Установка специальных направляющих при работе по уровню.

5 . Изготовление раствора, засыпка, заливка, тщательная затирка и увлажнение. 

6. Уход за свежей стяжкой.

Укрепление

Для обеспечения ухода за стяжкой следует обеспечить ей достаточную влажность на протяжении 7 – 10 дней. Цемент в среднем набирает 90% прочности за 24-28 дней, после изготовления стяжки при помощи раствора. А для большинства химических процессов, которые происходят в этот момент в растворе, необходима вода, ведь раствор должен высыхать, а застывать. Естественное высыхание стяжки может привести к тому, что раствор просто не успеет застыть. Стяжка может сохнуть после того как будет достигнут необходимый уровень прочности, иначе она растрескается.

Для предотвращения преждевременного высыхания стяжки ее следует смачивать водой 2-3 раза в день. Затем стяжку необходимо снова обильно смочить и накрыть на 2 недели полиэтиленовой плёнкой. Если этого сделать по каким-то причинам не возможно, то нужно продолжать постепенно смачивать стяжку примерно 2-3 раза в день.

В этом случае торопиться нельзя! Итоги «ускорения» технологического процесса могут негативно сказаться на результате всей работы, – стяжку надо будет полностью переделывать.

Существует два основных способа укладки паркетной доски: приклеиванием на фанеру или "плавающим" способом на подложку. Основанием для напольного покрытия может служить: либо стяжка, влажность, которой не превышает 2%, ровная, с отклонением не более 2 мм на 2 м длины, она должна быть прочной и чистой, либо лаги, на которые устанавливают фанеру в два слоя.

Древесина это анизотропный материал, её свойства не одинаковы в различных направлениях. При деформации древесины это становиться заметным. В продольном направлении размер древесной планки в 10 раз меньше, чем в поперечном. В случае изменения влажности паркетных планок всего на 1%, ширина их изменяется на 0,25%. При нормальной ширине планки 70 мм, отклонение от изначальных размеров может составить примерно 0,17 мм. А при 3% - 0,52 мм. При температуре воздуха 18-20 градусов и влажности 70% равновесная влажность паркета составит примерно13%. Равновесная влажность паркета около 9% достигается при влажности воздуха 50%.

Поддерживать нужный уровень влажности можно и с помощью специальных увлажнителей. Если в доме имеется система подогрева полов, не рекомендуется устанавливать штучный паркет. Это может привести к резким и постоянным "подвижкам паркета", из-за высокой и не постоянной температуры основания. Крипить фанеру следует при помощи паркетного клея и дюбелей. Не имея точной схемы расположения подпольных труб, есть доля вероятности повреждения коммуникаций. В этом случае лист фанеры разрезают минимум на 9 частей и приклеивают к основанию, обработанному двух компонентной грунтовкой.

В качестве основания под ламинат можно использовать керамическую плитку. Доаустимы уровень перепада высоты основания 2 мм на 2 п/м пола.

Доска для паркета представляет собой трехслойную конструкцию, где верхний слой высотой 4 мм состоит из ценных пород древесины. Паркетную доску покрывают лаком или маслом, она может устанавливаться способом "плавающего пола" без жесткого соединения с основанием. Под массивную доску хорошо пойдет обычная цементно-песчаная стяжка. Техническую пробку можно использовать в качестве звукоизоляции.

Причиной изменения поверхности паркета служит повышенная влажность, например стяжка была сырой. Низкая влажность паркета, из-за чего паркет стал впитывать в себя влагу из клея или из воздуха. Влажность паркета должна быть в пределах 9 ± 3 %. Если эксплуатация паркета ведется в нормальном температурно-влажностном режиме, то его геометрические свойства не изменятся.

Зимой происходит резкое уменьшение уровня влажности воздуха в помещении, это может стать причиной изменения равновесной влажности паркета и приведет его к усыханию. Если уложен "пересушенный" паркет, то в теплое время года будет идти обратный процесс. Паркет станет вбирать в себя недостающую влагу, что способствует поднятию торцевых кромок и может стать причиной выгибания паркета. Приобретение бытового увлажнителя – это самый лучший способ решения подобной проблемы. 

Массивная доска более долговечна. Это связано с большей толщиной "рабочего слоя" и большим количеством возможных шлифовок. Но массивная доска имеет большее внутреннее напряжение, это делает ее более зависимой от изменения уровня температурно-влажностного режима. Тик, мербау и дуб являются наиболее стабильными породами древесины в наших условиях. Очень требовательны бук, кумьер и некоторые другие экзотические породы. С точки зрения твердости древесины необходимо выбирать породы, которые не мягче дуба (мербау, венге, ятоба, палисандр, ясень).

1)Стяжка под укладку паркета необходима ровная. "Относительно неровные" поверхности ни в коем случае не могут служить основанием под паркет. Есть СНиП 3.04.01-87 - единые строительные нормы и правила , а также ВСН-9-94 - ведомственные строительные нормы -. Все эти документы предписывают этапы строительства, включая укладку полов и подготовку оснований. Правильно выполненная стяжка имеет перепад высот на 2 метра длины не более 2 мм во всех направлениях. Важно следить за прочностью стяжки и процентом содержания влаги: в стяжке не должно быть трещин, она не должна выкрашиваться и осыпаться.

2) Битумная мастика, на которую некоторые паркетчики по-прежнему укладывают полы, имеет в процессе приготовлении множество нюансов, от которых напрямую зависит ее качество. Битумную мастику не стоит  считать полноценным материалом для укладки фанеры. Есть специальные клеи,  предназначенные для крепления фанеры к стяжке, они долговечные и прочные.

Существуют бетонные стяжки, в которые добавляют керамзит. Керамзито-бетоны относят к типу легких бетонов и поэтому изготовляют из цемента марки 400 с использованием керамзита. Такие стяжки выравнивают позже с помощью специальных самовыравнивающих смесей. По правилам СНиП, такие стяжки применяются в случаях:

1) выравнивания поверхности слоя расположенного ниже; 
2) укрытия трубопроводов; 
3) распределения нагрузок по тепло- и звукоизоляционным слоям; 
4) обеспечения контролируемого теплоусвоения пола; 
5) создания наклона в полах на перекрытиях.

Такой вид стяжки должен отвечать требованиям СНиП 3.04.01.87. Ламинат разрешается укладывать на подложку, на ровное, твердое и сухое основание. При укладке ламината, фанера не будет являться обязательным промежуточным элементом. Наличие фанеры увеличивает уровень пола и служит для теплосбережения.

В стабильности пола  фанера и стяжка являются самыми важными компонентами. Стяжка необходима для выравнивания бетонного перекрытия, фанера в свою очередь обеспечивает прекрасное сцепление с массивной доской, позволяет равномерно распределять напряжение пола, увеличивать срок службы доски. Сцепление доски и стяжки является фактором риска, так как сцепление разнородных тел здесь ненадежное, деформация стяжки и усадка перекрытий со временем может стать причиной зыбкости пола и отрыва некоторых элементов от основания. При укладке фанеры следует соблюдать правила.

Лист делят на 4 части. На стяжку следует уложить гидроизоляцию и звукоизоляцию. Листы фанеры укладывают вразбежку, со смещением на половину листа и зазором между собой в 5 мм. Фанеру цепляют на клей. Каждый лист крепят саморезами через все слои к стяжке, необходимое количество саморезов - 15 штук на квадратный метр. В итоге получается долговечное и стабильное основание для пола.

Укладывать под паркет фанеру необходимо влагостойкую. Толщина фанеры должна соответствовать толщине паркета или же быть немного меньше, минимальная - 10мм. Для паркета толщиной в 15мм оптимальна фанера примерно 12мм.

Если паркетная доска укладывалась плавающим способом, она не должна быть плотно прижата к неподвижным предметам, так как пробковый порожек следует приклеивать, он служит препятствием для паркетной доски, она будет упираться в него и не сможет расширяться. Порожек необходимо использовать  деревянный или металлический, его крепят с помощью самореза к полу; его ножка меньше зазора и не соприкасается  с доской, а края шляпки лежат на доске. Специально для этих целей можно использовать порожек, имеющий плавную и закругленную шляпку.