Обработка листов гипсокартона 

1. Гипсокартон необходимо резать на ровной поверхности и с помощью специального ножа для резки ЛГК – следует надрезать сам картон и лишь небольшую часть гипсовой основы (на рисунке) так же это можно сделать специальными инстрементами:...

Показать полный текст

* резак малый – ширина отрезания до 120 мм; 
* резак большой – ширина отрезания до 630 мм. 

2. Лист положить на край стола, так чтобы линия надреза оказалась за столом, и аккуратно отломать надрезанный гипсовый сердечник.  

3. На обратной стороне листа, с помощью ножа, порезать картон. 

4. Кромку, получившуюся в результате излома, разгладить рубанком обдирочным. Кромка должна оставаться гладкой и без изломов. 

5. В случае, когда кромки образуют шов, нужно подготовить их к шпаклеванию, тут можно воспользоваться одним из двух способов: 

а) – с помощью рубанка кромочного, снять фаску примерно на половину толщины листа и, не оголяя сердечник, снять картон по всей длине кромки в районе укладки ленты; 

б) - снять фаску приблизительно на половину толщины листа. Картон при этом не снимать. 

6. Разглаживание шва: на стык, который образован облицованным картоном утоненным кромками, необходимо наложить шпателем (использовать шпатель-отвертку) слой шпаклевки, все выступающие шурупы при этом должны быть подвернуты. Аккуратным движением по вертикали выровнять наложенную массу, вместе с тем удаляя лишнюю шпаклевку. 

Наложить специальную армированную ленту, сильно придавливая ее шпателем в шпаклевку. Это стоит производить сразу же после нанесения шпаклевки, до того пока не началась схватка (затвердевание). Дать время необходимое для высыхания шпаклевки. 

С помощью широкого шпателя (200 - 300 мм) наложить накрывочный, слой шпаклевки, используемый для выравнивания. 

С нанесением первого и второго слоев, шпаклевка не должна выступать из шва, а также оседать. 

После того как шов высохнет, его нужно обработать затиркой, стараясь не повредить картон. 

7. Стыки, полученные обрезанными кромками, которые обрабатывались по варианту «а» (пункт 5) шпаклюются по способу указанному в пункте 6, накладывая при этом широкий выравнивающий слой шпаклевки, так как в районе укладки армирующей ленты возможно утолщение. 



Стыки и кромки, обработанные по способу указанному в варианте «б», шпаклюются тем же образом. 

8. С помощью металлического перфорированного уголка (ПУ-профиль) необходимо укрепить внешние углы. В слой шпаклевки вдавить уголок, после этого уложить выравнивающий слой шпаклевки. Внутренние углы шпаклюют с помощью армирующей ленты, которая согнута под углом. 

Дополнения: 

 - в случае образования горизонтальных стыков, листы гипсокартона крепить вразбежку. Если обшивка однослойная, под стыки следует поставить перемычки из ПН-профиля; 
- при двухслойной обшивке, швы первого и второго слоев не должны совпадать, швы первого слоя необходимо зашпаклевать, армирующую ленту использовать не обязательно, между шурупами, при креплении первого слоя, возможно увеличение расстояния до 75 см, при условии установки второго слоя в тот же день; 
- в помещениях с повышенной влажностью воздуха использовать влагостойкий гипсокартон, места гипсокартона на которые попала вода, перед облицовкой плиткой, обработать гидроизоляцией ("Флехендихт"), в случае облицовки однослойной обшивки плиткой, стойки закреплять через каждые 40 см; 
- электропроводку в каркасе следует устанавливать так, чтобы избежать ее повреждения острыми окончаниями профиля и шурупами при установке листа; 
- обработать поверхность гипсокартона соответствующей грунтовкой, перед началом нанесения декоративного покрытия. 
- установка облицовки с каркасом, выполненным ПН- и ПС-профилем, соответствует установке перегородки без обшивки одной стороны каркаса.