ЛИНИЯ ЗАСЫПКИ ТАБАКА И ЖИЛКИ

В КОРОБА

ХТТМ-475.ПЗ

Пояснительная записка к эскизному проекту

Саратов

ООО «ЛАПИК»

2008

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение....................................................................................................... 3

2. Назначение................................................................................................... 3

3. Технические характеристики....................................................................... 3

4. Состав линии загрузки.................................................................................. 3

5. Описание работы линии загрузки................................................................ 4

6. Шкаф управления......................................................................................... 6

Приложение:
1. Структура цены договора на разработку и изготовление оборудования.

2. Ведомость технического приложения ХТТМ-475 ПТ.
3. Чертеж общего вида ХТТМ-475 ВО.
4. Ведомость технического приложения станции засыпки ХТТМ-475-01 ПТ.
5. Чертеж общего вида станции засыпки ХТТМ-475-01 ВО.
6. Ведомость технического приложения линии подачи табака и жилки из силосов

ХТТМ-480 ПТ.
7. Чертеж общего вида линии подачи табака и жилки из силосов ХТТМ-480 ВО.

8. Ведомость технического предложения силоса табака ХТТМ-480-01 ПТ.
9. Чертеж общего вида силоса табака и жилки ХТТМ-480-01 ВО.

3

1. Введение

Линия засыпки табака и жилки в картонные короба ХТТМ – 475ПТ (в дальнейшем Линия засыпки) разработана на основании технического задания ОАО «БАТ-СТФ» приложение к договору № 183 от 23.04.2008г.

2. Назначение

Линия засыпки предназначена для отбора табака и жилки из силосов, транспортировки табака и жилки к станции засыпки, загрузке в картонные короба, взвешивания порожних и загруженных коробов, обвязки коробов лентой.

3.Техническая характеристика

3.1. Производительность линии т/час –  3

3.2. Вес табака и жилки в коробе, кг.   -  65 ± 7

3.3. Размер картонного короба, мм

длина                - 1100

ширина             -   680

высота              -   745

4. Состав линии засыпки

Линия  засыпки состоит из:

4

5. Описание работы линии засыпки

Подача табака, жилки, порожних коробов, загрузка и обвязка коробов производится по схеме (рис.1).

Табак силоса №1 или №2 подаётся ленточным конвейером-питателем №1 на ленточный конвейер подачи табака или жилки.

Жилка из силоса №1 или №2, или №3 подаётся ленточным конвейером-питателем №2 на ленточный конвейер подачи табака или жилки далее технологическая цепочка: крутонаклонный ленточный конвейер, ленточные конвейеры №1, №2, №3, №4 транспортирует табак  или жилку на реверсивный ленточный конвейер станции засыпки, оборудованный устройством для разравнивания, которое обеспечивает равномерное распределение материала по длине и ширине короба.

Станция засыпки имеет в своём составе три поста: пост взвешивания порожних коробов предварительной загрузки, пост уплотнения, пост окончательной загрузки  с автоматическим взвешиванием короба с табаком или жилкой.

Подготовленный короб с уложенным в нём полиэтиленовым мешком, открытыми и зафиксированными клапанами вручную устанавливают на приводной рольганг L=1400, который подаёт короб на подъёмный цепной конвейер, установленный на автоматических весах. После взвешивания  порожнего короба цепной конвейер опускает короб на рольганг L=1100, включают реверсивный ленточный конвейер и производят предварительную загрузку короба с разравниванием, затем рольганг транспортирует короб к устройству для уплотнения, где производят уплотнения табака или жилки. Затем короб приводным рольгангом подают к месту окончательной загрузки, где подъёмный цепной конвейер, устанавленный на автоматизированных весах, поднимает короб с рольганга, после чего переключают реверсивный ленточный конвейер и производят окончательную загрузку и взвешивание короба с табаком или жилкой.

После окончательной загрузки и взвешивания, переключают реверсивный ленточный конвейер на подачу материала в короб расположенный на посту предварительной загрузки, а цепной конвейер передаёт загруженный короб на пост подготовки короба к обвязке, где вручную закрывают полиэтиленовый мешок и клапана короба.

Приводной рольганг подаёт подготовленный короб к обвязочной машине, которая производит обвязку короба упаковочной лентой, после чего приводной рольганг транспортирует короб к месту съёма коробов электропогрузчиком .

5

Рис.1

Силос табака №1           Силос табака №2             Силос жилки №1       Силос табака №2            Силос табака №3

Ленточный конвейер-питатель табака                                        Ленточный  конвейер-питатель  жилки

Ленточный конвейер подачи табака или жилки

Крутонаклонный ленточный конвейер

Ленточный конвейер №1                                                    Картонный короб (ручная подготовка к загрузке)

Ленточный конвейер №2	                                                             Рольганг приводной L = 1400

Ленточный конвейер №3	                                                     Конвейер цепной подъёмный

Ленточный конвейер №4                                                                       Автоматические весы

Реверсивный ленточный                                                                    Рольганг приводной L = 1100

конвейер станции засыпки

Устройство для разравнивания

Картонный короб

Предварительная загрузка

Рольганг приводной L = 1100

Устройство для уплотнения

Рольганг приводной L = 1100

Конвейер цепной подъёмный

Автоматические весы

Картонный короб

окончательная загрузка

Рольганг приводной L = 1400

Подготовка короба к обвязке

(закрыть полиэтиленовый мешок,

клапаны короба)

Обвязочная машина

Рольганг приводной L = 1400

Электропогрузчик

Склад

6

6. Шкаф управления

Станцией засыпки жилки и табака управляет промышленный контроллер SIEMENS SIMATIC S7-300. Сигналы с датчиков поступают на дискретные входа, анализируются программой и выдаются соответствующие сигналы управления на исполнительные механизмы.

Шкаф управления состоит из следующих составных частей:

- Промышленный контроллер с модулями ввода-вывода. Служит для управления линией загрузки.

- Панель оператора. Организует эффективный интерфейс между оператором и станцией загрузки для оперативного управления процессом, а также вывода аварийных сообщений, архивирования данных.

- Силовая часть. Служит для сопряжения промышленного контроллера с исполнительными механизмами: мотор-редукторами, двигателями, элементами пневматики.

Программное обеспечение

Программное обеспечение станции засыпки представляет собой программный комплекс, функционирующий в составе двухуровневой системы управления.

Функции верхнего уровня

- Связь с оператором в интерактивном диалоговом режиме.

- Обработка результатов.

- Вывод текущего состояния датчиков и исполнительных механизмов.

- Вывод диагностических сообщений о состоянии оборудования.

- Настройка параметров алгоритма управления.

- Вывод статистических данных.

- Управление режимами работы.

Функции нижнего уровня

- Реализация алгоритмов управления оборудованием

- Контроль технического состояния оборудования и формирование диагностической информации.

Логически программа нижнего уровня разделена на несколько составных частей, взаимодействующих между собой:

- Программа управления линией рольгангов – накопителей пустых коробов

- Программа управления участком засыпки коробов

- Программа управления участком обвязки коробов, печати и наклейки этикетки

- Программа управления участком выгрузки коробов

- Программа управления подводящими линиями ленточных конвейеров

- Программа управления силосами

Дополнительно промышленный контроллер оснащен сетевым интерфейсом Industrial Ethernet для интеграции станции в заводскую сеть БАТ-СТФ.

7

СОПРЯЖЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ БАТ-СТФ

Эффективное сопряжения с имеющимся силосами подачи табака и жилки возможно реализовать двумя вариантами:

1. Производится доработка имеющейся системы управления силосами выгрузки табака и жилки. Для этого приобретаются и устанавливаются дополнительные модули дискретного ввода/вывода в контроллер ALLEN-BRADLEY Rockwell Automation и соответствующим образом дорабатывается программное обеспечение. Доработка электрической части минимальна, но требуются затраты на переработку программного обеспечения.

Алгоритм работы имеет следующий вид:

- Оператор выбирает номер силоса, выгружающий жилку или табак на станцию засыпки в картонные короба.

- Программное обеспечение контроллера реверсирует работу ленты силоса для подачи табака или жилки на конвейер станции засыпки

- Автоматически переключаются разрыхлители табака.

- Автоматически переключаются и контролируются вспомогательные датчики, работающие на дополнительную линию выгрузки.

2. Производится полная электрическая перекоммутация необходимого силоса на управление от станции засыпки табака. Для этого устанавливается дополнительно необходимое количество пускателей и реле. Номер силоса для загрузки задается непосредственно на станции линии засыпки. Доработка имеющегося программного обеспечения минимальна, но требуются большие затраты на перемонтаж системы.

Алгоритм работы имеет следующий вид:

- Оператор выбирает номер силоса, выгружающий жилку или табак непосредственно на станции засыпки в картонные короба.

- Программное обеспечение перекоммутирует силос на управление от станции засыпки (в случае, если данный силос не задействован в основное производство).

- Управление силосом осуществляется от станции засыпки в картонные короба.