| РУССКИЙ | ПЕРЕВОД |
| --- | --- |
|  | Язык: | italiano |
| 1. Значимые идентифицированные области применения вещества или смеси и не рекомендованные области применения | 1. Zone significanti identificate per l’uso della sostanza/miscela; zone sconsigliate per l’uso |
| - Идентифицированные области применения: | - Zone identificate per l’uso: |
| ВЕЩЕСТВО применяется как: | SOSTANZA usata come: |
| Мономер в производстве полимеров; | Monomero nella produzione dei polimeri; |
| Промежуточное химическое соединение в производстве другой химической продукции. | Composto chimico interposto nello sviluppo dell’altra produzione chimica. |
| ВЕЩЕСТВО применяется в закрытых системах с не дисперсивной схемой применения в качестве промежуточного химического соединения для полимеризация и сополимеризации. | La SOSTANZA è applicata nei sistemi chiusi con lo schema non dispersivo come un composto chimico interposto nei processi di polimerizzazione e copolimerizzazione. |
| В основном он используется как мономер в производстве каучуков и полимеров. | Usato di solito come monomero nella produzione del caucciù e polimeri. |
| Отчет по химической безопасности (CSR) определяет следующие области применения ВЕЩЕСТВА (см. Приложение I к настоящему расширенному Паспорту Безопасности (рПБ)): | Il Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR) indica le zone dell'applicazione della SOSTANZA (Allegato I al presente Passaporto Esteso sulla Sicurezza): |
| IU0 [импорт и хранение]; | IU0 [trasporto e stoccaggio]; |
| IU1 [мономер для применения в полимеризации]; | IU1 [monomero nel processo di polimerizzazione]; |
| IU2 [промежуточное химическое соединение в другой химической продукции]. | IU2 [composto chimico interposto nello sviluppo dell’altra produzione chimica]. |
| - Не рекомендованные области применения: | - Zone sconsigliate per l'uso: |
| ВЕЩЕСТВО как таковое или в смеси не должно применяться вне промышленного применения и/или размещаться на рынке для профессионального или потребительского использования. | La SOSTANZA (da sola o in qualità di miscela) non deve essere applicata al di fuori dell’uso industriale. |
| 2. Классификация вещества или смеси | 2. Classifica della sostanza o miscela |
| Классификация согласно критериям GHS Регламента (EК) № 1272/2008 (Приложение VI, таблица 3.1): | Classifica a seconda dei criteri della GHS del ragolamento (CE) n. 1272/2008 (Appendice VI, Tabella 3.1): |
| Для физико-химических свойств: | Per le proprietà fisico-chimiche: |
| Легковоспламеняющиеся газы: Flam. Gas 1; | I gas infiammabili: Flam. Gas 1; |
| H220: Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ. | H220: Gas estremamente infiammabile |
| Газы под давлением: Press. Gas /Сжиженный газ; | I gas sotto pressione: Press. Gas /Liquigas; |
| H280: Содержит газ под давлением; При нагревании может взорваться. | H280: Contiene gas sotto pressione; Può esplodere al calore. |
| Опасности для здоровья человека: | Danni alla salute umana: |
| Мутагенность половых клеток: Muta. 1B; | Mutazione dei gameti: Muta. 1B; |
| H340: Может вызывать генетические изменения. | H340: Può causare cambiamenti genetici. |
| Канцерогенность: Carc. 1A; | Carcinogenesi: Carc. 1A; |
| H350: Может вызывать рак. | H350: Può provocare cancro. |