Замена колеса

Главная задача, которая стоит перед любым автолюбителем, это не браться за дело, если еще есть возможность покататься. Почему? Потому что любое вмешательство, которое происходит при откручивании и закручивании винтов, скорее всего, приведет к нежелательным последствиям. Колеса, просто напросто, отслужат свой срок намного раньше, чем им положено. Единственное, что в данной ситуации можно порекомендовать, так это пользоваться авто до тех пор, пока не будет видно, что лимит «жизни» колес исчерпан.

Но как говорится, дело случая, и жизнь непредсказуема. Несчастье с колесами вашего транспорта может произойти в пути. Главное, в этот момент не нервничать, взять себя в руки, и попытаться помочь самому себе. Первым делом, вспомните, что вы находитесь на дороге, поэтому необходимо все-таки следовать каким-то правилам безопасности. Лучше всего, если менять колесо вы будете, на неопасном участке дороги.

Также, для решения данной проблемы, надо будет иметь в своем арсенале запасное колесо, без него никуда, насос, балочный ключ, домкрат, противооткатные упоры, ну и желательно пару перчаток.

Казалось бы, проще простого снять колесо и поставить на его место другое. Но в каждом деле есть свои нюансы. Работа, можно сказать, в некотором смысле ювелирная. Нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Не стоит колесо опирать на автомобиль, так как одно неловкое движение, и хлопот не оберетесь. Также, не стоит разбрасывать болты и гайки по земле. Во-первых, они могут куда-то закатиться, во-вторых, может забиться грязь.

Порядок действий при замене колес

Первое, обязательно нужно включить первую передачу, не вторую, третью или четвертую. Перед этим необходимо подложить клинья-упоры.

Второе, ослабить гайки колеса, которое вы хотите заменить. Вытащить запасное колесо из багажника и положить его недалеко от себя на землю. Домкрат ставим на специальную подставку таким образом, чтобы он расположился под небольшим наклоном.

Третий пункт нашей программы, связан с домкратом. Без него никак. Приподнимаем автомобиль с помощью этого подручного средства, затем откручиваем гайки, которые отвечают за крепление и теперь можно снять колесо и покласть его где-нибудь недалеко от себя. Колесо снимаем предельно осторожно. Руки в этот момент не должны быть ниже средней линии.

Устанавливая запасное колесо, важно правильно закрепить гайки для обеспечения правильной центровки колеса, т.е. затягивать ключом гайки крепления нужно крест-накрест.

Убираем домкрат, и ставим автомобиль на землю. Неисправное колесо прячем. И хорошенько подтягиваем гайки, дабы убедиться, что все в порядке.

И последнее, если давление камеры недостаточное, то подкачиваем его настолько, насколько это необходимо для данной машины.