# Сервисное обслуживание систем кондиционирования

Установленные кондиционеры нуждаются в правильном сервисном обслуживании (два раза в год) и бережной эксплуатации. При небрежном обслуживании кондиционера, его срок службы и производительность резко падают, одновременно растет опасность возникновения поломок.

Организация «Глобал Климат» проводит обслуживание различных марок кондиционеров, даже которые были куплены у других организаций.

В зависимости от срока службы и условий использования кондиционеров, для каждого из них планируется список работ по сервису, индивидуальный регламент обслуживания.

Существуют следующие типы работ по обслуживанию.

## Выполняемые работы:

### Обслуживании внутреннего блока

1. Проверка работоспособности и условий использования кондиционера;

2. Исследование работоспособности кондиционера во всех режимах, замер температурных параметров выходного потока (сравнение температуры воздуха на выходе с заданной при настройке);

3. Прочистка жалюзей на входе и на выходе;

4. Очищение передней панели и корпуса;

5. Прочистка во внутреннем блоке фильтров, благодаря которой улучшается очищение и охлаждение воздуха;

6. Проверка исправности системы индикации режимов, дренажной системы, состояния внутренней электропроводки.

### Проверка наружного блока

1. На входе и выходе компрессора необходимо проверить давление для избегания  попадания жидкости в компрессор;

2. Выявление количества хладaгента в системе;

3. Обследование работоспособности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока;

4. Диагностика рабочих токов компрессора;

5. Исследование лопастей электродвигателя вентилятора конденсаторного блока, системы аварийного отключения компрессора на исправность;

6. Очищение змеевика теплообменника и других узлов внешнего блока.

### Зимняя подготовка системы

1. По просьбе покупателя, возможно подключение системы «зимний пуск».

2. Установка защиты кондиционера с улицы от падения снега и сосулек.

3. Выявление и отключение системы от сети для несанкционированного запуска.

Компания «Глобал Климат» сформировала программы, обеспечивающие обслуживание систем кондиционирования, которые напрямую зависят от типа, частоты эксплуатации и срока службы системы.

### Разовое сервисное обслуживание

Осуществляется полное исследование кондиционера и исключение поломок, в которые не входит замена деталей.

### Профилактическое сервисное обслуживание

По требованию покупателя после разового сервисного обслуживания может быть подписан годовой договор. На основе данного договора по прошествии сезона и в начале следующего сезона проводится обширное исследование системы и устранение неполадок. Также во внутреннем блоке производится прочистка фильтров каждый квартал года.

### Абонементное сервисное обслуживание

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера заключается в проведении всех работ по проверке и ремонту кондиционера квалифицированными работниками компании в течении всего срока договора.