Плановый технический осмотр автомобиля.

Каждый водитель должен знать устройство автомобиля. Так указано в правилах дорожного движения. И это правило имеет под собой весомые основания. Без регулярного технического осмотра автомобиля значительно повышается риск создания дорожно-транспортного происшествия, в котором может пострадать не только водитель неисправного автомобиля, но и случайные прохожие. Кроме того, регулярный технический осмотр, благодаря своевременному обнаружению неисправности, предотвратит поломку важных узлов и механизмов автомобиля, которые приводят к большим материальным затратам.

Если владелец автомобиля хочет избежать этих неприятностей, то в его ежедневную привычку должно входить:

1. Осмотр места ночной стоянки автомобиля на наличие вытекания жидкостей. Следует отъехать на пять метров с места стоянки и осмотреть асфальт, при обнаружении луж с маслянистыми жидкостями – сразу, на минимальной скорости, ехать на СТО. Может быть утечка тормозной жидкости, что приводит к полному отказу тормозной системы.

2. Визуальная проверка шин: порезы, проколы, давление воздуха в колесах. Даже на незначительной скорости прокол шины ведет к нарушению управляемости автомобиля.

3. Проверка работы стоп-сигналов. Нажать на педаль тормоза и попросить охранника стоянки посмотреть на работу задних красных фонарей. Так же проверить задние и передние указатели поворотов. 60% аварий происходят из-за того, что другие участники движения не знают, какой маневр собирается совершить водитель.

4. Нажать на гудок (звуковой сигнал).

5. Протереть все стекла и зеркала заднего вида мокрой губкой. От сухой появляются на поверхности микроцарапины, из-за которых впоследствии происходит быстрое загрязнение.

В еженедельный технический осмотр должны входить:

1. Проверка уровня масла в двигателе и жидкостей в бачке радиатора, тормозной системы, гидроусилителя руля и бычке омывателя лобового стекла.

2. Проверка давления в шинах. Изменение давления значительно влияет на управляемость автомобиля, эффективность торможения и на степень износа дорогостоящих шин.

3. Проверить состояние электрооборудования (ближний и дальний свет фар, габаритные огни, указатели поворотов, стоп-сигналы, механизмы стеклоочистителей), а так же аккумуляторной батареи. Следует обратить внимание на устойчивость аккумулятора в посадочном месте, проверить плотность крепления проводов и удаления продуктов окисления на клеммах.

Каждый месяц следует проводить диагностику ходовой части автомобиля и системы зажигания. Менять воздушный и топливный фильтр. Замена масляного фильтра и моторного масла в двигателе производиться через каждые 10 000 километров пробега.

Технические системы различных автомобилей отличаются расположением в подкапотном пространстве. Для того чтобы проводить технический осмотр своего автомобиля самостоятельно, достаточно один раз провести его совместно с мастером-механиком.