# 1. Производственная программа грузового эксплуатационного АТП

Для расчета экономической части дипломного проекта в таблицу производственной программы заносятся исходные данные из технологической части дипломного проекта

Таблица 1-  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ  РАСЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Показатели | ед.изм. | Индекс | Формула для расчета | Модели автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unit Rig MT3300 до | Unit Rig MT3300 после |
| 1 | Ср.списочное кол-во автомобилей | ед. | Ac | из техн. части диплома | 47 | 47 |
| 2 | Общая грузоподъемность | т.км | qобщ | qобщ = Ас *g | 6110,00 | 6110,00 |
| 3 | Грузоподъемность автомобиля ( в тоннах ) | т | q | из техн. части диплома | 130 | 130 |
| 4 | Средняя грузоподъемность | т. | q γ | из техн. части диплома | 130 | 130 |
| 5 | Коэффициент выпуска автомобилей | - | αв | из техн. части диплома | 0,77 | 0,78 |
| 6 | Коэффициент использования пробега | - | β | из техн. части диплома | 0,48 | 0,48 |
| 7 | Коэффициент использования грузоподъем. | - | γ | γ = Ac * q / 100 | 61,10 | 61,10 |
| 8 | Время в наряде | час. | Tн | из техн. части диплома | 22 | 22 |
| 9 | Время простоя под погрузкой-разгрузкой | час. | t n-р | из техн. части диплома | 0,93 | 0,93 |
| 10 | Техническая скорость | км/час | Vт | из техн. части диплома | 28 | 28 |

*  для расчета экономической части дипломного проекта в таблицу производственной программы заносятся исходные данные из технологической части дипломного проекта

Согласно исходным данным рассчитываются следующие показатели, данные расчетов были внесены в таблицу 1 и 2.

Ходовой парк АТП рассчитывается:

Ах = Ас × αв

Ах = Ас × αв = 47*,77=	36,19

Ах = Ас × αв = 47*,78=	36,66

Общая грузоподъемность АТП рассчитывается по следующей формуле:

qобщ = Ac qc

где	Ac – среднесписочное количество автомобилей, ед.;

qc - средняя грузоподъемность парка, т. (рассчитывается, если автомобили разной грузоподъемности):

qc =

где	q1 – грузоподъемность одной марки автомобилей, т.;

Ас1 – количество автомобилей одной марки, ед;

- общее количество автомобилей , ед.

qобщ = 47 * 130  =	6110,00	т.

Автомобиле – дни нахождения автомобилей в хозяйстве:

где 	ДК - число календарных дней в году (365 дней)

1	АДх = 47 * 365  =	17155	а-дн.	Unit Rig MT3300 до

2	АДх = 47 * 365  =	17155	а-дн.	Unit Rig MT3300 после

Автомобиле–дни в работе (эксплуатации):

где  - коэффициент выпуска автомобилей на линию.

1	АДр = 17155 *0,77  =	13209	а-дн.	Unit Rig MT3300 до

2	АДр = 17155 *0,78  =	13381	а-дн.	Unit Rig MT3300 после

Автомобиле–часы в работе (эксплуатации):

где Тн - время в наряде (режим рабочего дня), час.

1	АЧр = 13209 *22=	290 606	а-ч	Unit Rig MT3300 до

2	АЧр = 13381 *22=	294 380	а-ч	Unit Rig MT3300 после

Число ездок с грузом одного автомобиля:

где	Vт – техническая  скорость, км/ч;

β – коэффициент использования пробега;

- длина ездки с грузом (среднее расстояние перевозки), км.

1	nезд = 28 * 22 * 0,48 / 2,78 + 28 * 0,48 * 0,43 = 	35	ед.	Unit Rig MT3300 до

2	nезд = Vт * Тн * β / lср + Vт * β * t n-p = 	35	ед.	Unit Rig MT3300 после

Число ездок с грузом всего парка:

1	Nезд = 35 * 13209 = 	456401	ед.	Unit Rig MT3300 до

2	Nезд = 35 * 13381 = 	462328	ед.	Unit Rig MT3300 после

Среднесуточный пробег одного автомобиля:

1	lсс = 22 * 28 * 2,78 /2,78 + 28 * 0,48 * 0,43 =	200	тыс.км.	Unit Rig MT3300 до

2	lсс = 22 * 28 * 2,78 /2,78 + 28 * 0,48 * 0,43 =	200	тыс.км.	Unit Rig MT3300 после

Общий пробег автомобиля за год:

1	Lобщ =200 * 13209 = 	2642	тыс.км.	Unit Rig MT3300 до

2	Lобщ =200 * 13381 = 	2676	тыс.км.	Unit Rig MT3300 после

Пробег автомобиля с грузом:

1	Lгр = 2642 *0,48 = 	1268	тыс.км.	Unit Rig MT3300 до

2	Lгр = 2676 * 0,48 = 	1285	тыс.км.	Unit Rig MT3300 после

Годовой объем перевозок грузов в тоннах:

1	Q = 130*28*47*365*0,77*22*0,48 / 2,78+28*0,48*0,43 = 	59332096	тыс.т.	Unit Rig MT3300 до

2	Q = 130*28*47*365*0,78*22*0,48 / 2,78+28*0,48*0,43 = 	60102643	тыс.т.	Unit Rig MT3300 после

Годовой грузооборот в тонно-километрах:

1	P = 59332096 * 2,78 = 	21354003	тыс.т.км	Unit Rig MT3300 до

2	P = 60102643 * 2,78 = 	21631327	тыс.т.км	Unit Rig MT3300 после

Выработка на одну среднесписочную автомобиле–тонну в тонно–километрах определяется следующим образом:

Wткм = Р / qобщ

1	Wт = 59332096 / 130 = 	456401	тыс.т.	Unit Rig MT3300 до

2	Wт = 60102643 / 130 = 	462328	тыс.т.	Unit Rig MT3300 после

Годовая выработка в тоннах определяется по формуле:

1	Wmкм = 21354003 / 6110 =	3495	тыс.т.км	Unit Rig MT3300 до

2	Wmкм = 21631327 / 6110 =	3540	тыс.т.км	Unit Rig MT3300 после

Проведенные расчеты свели в таблицу 2

Таблица 2 - РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Показатели | ед.изм. | Индекс | Формула для расчета | Модели автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unit Rig MT3300 до | Unit Rig MT3300 после |
| 11 | Автомобиле-дни в хозяйстве | а-дн | АДх | АДх = Ас * Дк | 17 155 | 17 155 |
| 12 | Автомобиле-дни в работе | а-дн | АДр | АДр = АДх * αв | 13 209 | 13 381 |
| 13 | Автомобиле - часы в работе | тыс. час. | АЧр | АЧр = АДр *Т н | 290 606 | 294 380 |
| 14 | Длина ездки с грузом | км. | lср | из техн. части диплома | 2,78 | 2,78 |
| 15 | общий пробег | тыс.км. | Lобщ | Lобщ = lсс * Адр | 2 642 | 2 676 |
| 16 | Пробег с грузом | тыс.км. | Lгр | Lгр = Lобщ * β | 1 268 | 1 285 |
| 17 | Среднесуточный пробег | тыс.км. | lcc | lсс = Tн * Vт * lср / lср + Vт * β * tn-p | 200 | 200 |
| 18 | Число ездок с грузом одного авт-ля в сутки | ед. | nезд | nезд = Vт * Тн * β / lср + Vт * β * t n-p | 35 | 35 |
| 19 | Число ездок всего парка в год | ед. | Nезд | Nезд = nезд * Адр | 456 401 | 462 328 |
| 20 | Объем перевозок | тыс.т. | Q | Q = q γ * Vт * Ac * Дk * αв * Tн * β / lср + Vт *β * tn-p | 59 332 096 | 60 102 643 |
| 21 | Грузооборот | тыс.т.км | P | P = Q * lср | 21 354 003 | 21 631 327 |
| 22 | Выработка на одну ср.-суточную автотонну |  |  |  |
| - | в тоннах | тыс.т. | Wт | Wт = Q / q | 456 401 | 462 328 |
| - | в тонно-километрах | тыс.т.км | Wт.км | Wmкм = P / q общ | 3 495 | 3 540 |

Расчет показателей производится по методике, применяемой для грузовых АТП.

# 2.   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИE ПОКАЗАТЕЛИ АТП

Дополнительные исходные данные для  расчета  экономических показателей представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Обозначение | Значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма расхода топлива на 100 ткм | n | 8,90 | литров |
| Цена 1 литра топлива ( в рублях ) |  | 35,60 | руб. |
| Число колес на автомобиле без учета запасн. | N | 6 | ед. |
| Норма затрат на шины ( в рублях/1000км.) |  | 1135,55 | руб./тыс.км. |
| Норма затрат на мат-лы ( в руб./1000км.) |  | 817,60 | руб./тыс.км. |
| Норма затрат на зап.ч. ( в руб./1000км.) |  | 946,29 | руб./тыс.км. |
| Норма амортиз.(в % от балансовой стоим.) |  | 0,20 | % |
| Средняя стоимость еденицы ПС ( в тысячах рублей ) |  | 43 500 000 | тыс. руб. |
| Норма расхода топлива ( в литрах/100 км ) |  | 500,00 | литр./100 км |
| Значение северного коэффициента |  | 1,30 | - |
| Значение зимней надбавки на топливо ( в % ) | Н зима | 10,00 | % |
| Число ремонтных рабочих (из технологич. части дипломного проекта) | N рем | 88 | чел. |
| Количество ездок с грузом всего парка за год | N езд | 456401 | ед. |
| Норма расхода топлива за год на одну поездку с грузом |  | 1014,9 | л. |

Среднегодовая надбавка на зимний период времени определяется следующим путем:

H зима = Число зим.мес. * Зим.% / 12 = 10 %

где 12 – число месяцев в году (число зимних месяцев на территории Саха Якутия - 8).

H зима = 8 * 15% / 12 =	10

## 2.1. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ НА АТП

Для определения численности работников предприятия и фонда оплаты труда проводим следующие расчеты.

Численность водителей определим по формуле:

Nвод = (Ачр + tп-з) / ФРВ ;

где tn-p  подготовительно-заключительное время

работы водителя. (2.5мин на 1 а-час работы)

ФРВ - годовой фонд рабочего времени, час

tп-з = 2.5 * 290606 / 60 =	12108,57	мин.	Unit Rig MT3300 до

tп-з = 2.5 * 294380 / 60 =	12265,83	мин.	Unit Rig MT3300 после

ФРВ-фонд рабочего времени = 2024	час.

Тогда:

Nвод = (290606 + 0,43) / 2024 =	149,56	чел.	Unit Rig MT3300 до

Nвод = (294380 + 0,43) / 2024 =	151,43	чел.	Unit Rig MT3300 после

Принимаем численность водителей- 	150	чел.	Unit Rig MT3300 до

Принимаем численность водителей- 	151	чел.	Unit Rig MT3300 после

Численность подсобно-вспомогат. рабочих принимаем в размере 20% от численности ремонтных рабочих

Nп-в = 0.2 * 88 =	18

Nп-в = 0.2 * 88 =	18

Принимаем численность ремонтных рабочих - 		18	чел. Численность специалистов, служащих и т.д. принимаем в размере 10% от суммарной числености водителей и ремонтных рабочих:

N спец = 0.1*(149,56 +88) =	17	чел.	Unit Rig MT3300 до

N спец = 0.1*(151,43 +88) =	17	чел.	Unit Rig MT3300 после

Принимаем число специалистов, служащих и т. д.- 		17	чел.

ИТОГО РАБОТАЮЩИХ В АТП:

Nр-х = 149,56 + 88 + 18 +17  =	272	чел.	Unit Rig MT3300 до

Nр-х = 151,43 + 88 + 18 +17  =	274	чел.	Unit Rig MT3300 после

# 3. Смета затрат АТП

Затраты предприятия группируются по следующим статьям:

3.1.Материальные затраты;

3.2.Фонд оплаты труда;

3.3.Отчисления на социальные нужды:

-	на социальное страхование –  2,9%;

-	медицинское страхование 5,1%;

-	пенсионный фонд 26%

---------------------------------------------------

Итого 34% от ФОТ

3.4.Амортизация подвижного состава;

3.5.Общехозяйственные расходы;

3.6. Налог на имущество юридических лиц и транспортный налог;

3.7. Обязательное страхование АТ;

3.8.Платежи и налоги, включенные в себестоимость в последнем квартале расчетного периода.

Рассмотрим определение затрат по каждой из вышеназванных групп:

## 3.1.	Материальные затраты включают в себя:

а) топливо для автомобилей рассчитано в таблице 4

| ПОКАЗАТЕЛИ | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до | после |
| Общий пробег | Lобщ | тыс.км. | 2642 | 2676 |
| Грузооборот | Р | тыс.ткм. | 21354003 | 21631327 |
| Норма расхода топлива на 100 км пробега |  | л. | 575 | 575 |
| Норма расхода топлива на ездку. |  | л. | 1015 | 1 015 |
| Расход топлива на пробег |  | тыс л. | 15191 | 15388 |
| Расход топлива на ездки с грузом |  | тыс. л. | 463218 | 469233 |
| ИТОГО НА ПЕРЕВОЗКИ |  | тыс. л. | 478408 | 484622 |
| Надбавка на работу в зимнее время 10% | 10% | тыс. л. | 760 | 769 |
| Внутригаражный расход топлива 1% |  | тыс. л. | 47841 | 48462 |
| ОБЩИЙ РАСХОД ТОПЛИВА |  | тыс. л. | 527009 | 533853 |
| Цена 1 литра топлива | Ц | руб. | 35,6 | 35,6 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО | Зт | тыс.руб. | 18 761 516 | 19 005 172 |

Расход топлива может изменяться в зависимости от климата, частоты остановок, ландшафта, качества дорожного покрытия, возраста автомобиля и т.д. (см. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ от 2008 года).

б) смазку и прочие эксплуатационные материалы

Расчеты по затратам на смазочные материалы производятся на основании нормативов (см. НОРМЫ   РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ), рассчитываются по формуле:

где Змс – затраты на масла и смазки;

Нмiсi – нормы расхода масел и смазок;

Тоб – общий расход топлива (л);

Цмiсi – цена 1 л (кг) масла или смазки (розн. цена минус 10-20%).	Расчет затрат ведется отдельно по видам, затем суммируется. 			Змс=6,2*18761516*(35,6-(35,6*10%))/100=	37 269 377	руб.	до

Змс=6,2*19005172*(35,6-(35,6*10%))/100=	37 753 395	руб.	после

в) износ и ремонт шин

Затраты определяют по следующей формуле:

где Цш – стоимость шины данной марки (Интернет, журналы, прайсы);

Lш.п. – нормативный пробег шины.

Нормативный пробег шин представлен в таблице 5

| ТИП ШИН | ПРОБЕГ, км (Lш.п.) |
| --- | --- |
| Диагональные шины (легковые автомобили) Радиальные шины с текстильным брекером Радиальные шины с металлокордом Диагональные шины грузовых автомобилей Радиальные шины с металлокордом (грузовые автомобили) | 33 000 40 000 44 000 53 000 – 57 000 70 000 – 77 000 |

(см. временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств)

Все расчеты сведены в таблицу 6.

Зш = (500000 * 6 * 2642 ) / 80000 =	99 071	Unit Rig MT3300 до

Зш = (500000 * 6 * 2676 ) / 120000 =	66 905	Unit Rig MT3300 после

Итого по ПС (сумма всех затрат на шины) = 	481 133

Стоимость 1 шины = 500 000 руб.

г) ремонтный фонд

Включает в себя затраты на материалы и запчасти, используемые при ТО и ТР, а также ремонт пассивной части:

где nмат – норма затрат на материалы на все виды технических воздействий на 1000 км пробега, руб;

n з/ч – норма затрат на запчасти на ТР на 1000 км пробега, руб;

К1 = 30 – коэффициент, учитывающий изменение цен в последнем квартале расчетного периода;

К2 = 1,3 – коэффициент, учитывающий затраты на ремонт пассивной части основных фондов.

Зрем = (817,6+946,29)*2642*1,3*30/1000=	181 740	тыс.руб	Unit Rig MT3300 до

Зрем = (817,6+946,29)*2676*1,3*30/1000=	184 100	тыс.руб	Unit Rig MT3300 после

д) воду,тепловую и электрическую энергию

Принимаем в размере 0,5-1% от суммы затрат на топливо, смазочные материалы, износ и ремонт шин, ремонтный фонд.

Зэн=0,01*(18761516+99071+37269377+181740)=	563117,04	тыс.руб.	Unit Rig MT3300 до

Зэн=0.01*(Зт+Зш+Зм+Зрем)=	570095,72	тыс.руб.	Unit Rig MT3300 после

ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ:

Мз=18761516+99071+37269677+171740+563117=	56 874 821	руб.	Unit Rig MT3300 до

Мз=Зт+Зш+Зм+Зрем+Зэн=	57 579 668	руб.	Unit Rig MT3300 после

## 3.2.Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) определяется из следующего выражения:

ФОТ = Зр*12*Край*Nр-х

где  3р – среднемесячная з/плата 1 –го среднесписочного работника АТП

12 – число месяцев в году;

Край – коэффициент, учитывающий район, стаж работы (1,3-1,8);

NР-Х – численность работающих на АТП.

ФОТ = 35000 * 12 * 1,3 * 272 =	148 445 729	руб.	до

ФОТ = 35000 * 12 * 1,3 * 274 =	149 463 841	руб.	после

## 3.3.Отчисления от ФОТ:

Отчисления на социальные нужды включают:

- на социальное страхование –  2,9%;

- медицинское страхование 5,1%;

- пенсионный фонд 26%

Итого 34% от ФОТ

Отчисления от ФОТ = 0.34 * 148445729 =	50 471 548,03	руб.	до

Отчисления от ФОТ = 0.34 * 149463841 =	50 817 706,09	руб.	после

## 3.4.Амортизация подвижного состава:

Амортизация ПС определяется по следующей формуле:

где n – норма амортизации в % от балансовой стоимости автотранспортного средства на 1000 км пробега;

Сб1 – балансовая стоимость  единицы ПС, тыс.руб. (взять по данным бухгалтерской отчетности действующего предприятия на 01.01. расчетного года или из СМИ).

Норма амортизации в % на 1000 км пробега рассчитывается следующим образом:

где Lн – нормативный пробег автомобиля (грузового, прицепа), находится самостоятельно (технические справочники), среднее значение по всем представленным маркам взят 53 тыс.км.

n=1000*100/80000=	1,25

А п.с.= (1,25*43500000)/100*1000 =	543 750 000

## 3.5.Общехозяйственные расходы:

Принимаем в размере от 300-600 руб. на 1 авто – день работы

Об затр. = 17155*300 руб. =	5 146 500	руб.	Unit Rig MT3300 до

Об затр. = 17155*300 руб. =	5 146 500	руб.	Unit Rig MT3300 после

## 3.6.ОСАГО

Базовая ставка страхового тарифа, Тб=3025руб;

К1=1,3 ; К2 =1; К3=1; К4=1,5	 ; К5=1,9 ; К6=1

ОСАГО  на весь парк = 7502,6 * 47 =	352 622	руб.

## 3.7. Налог на имущество

Налог на имущество (юридические лица) и транспортный налог (исходя из модели и количества АТ средств).

Налоговая ставка на имущество -  2,2% от стоимости имущества по балансу.

Налог на имущ. = 0,022*43500000 = 957 000	руб

## 3.8. Прочие расходы

Затраты на совершенствование, включенные в себестоимость			Принимаем в размере  5 - 7 % от суммы вышеперечисленных статей затрат.

Зпр =5% *805998221 =	40 299 911	тыс.руб.

Зпр=5%*8067703068 =	40 335 153	тыс.руб.

Таблица 6 - СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

| СТАТЬИ РАСХОДОВ | Сумма затрат (тыс.руб) | На 10 ед. тран.прод. (руб) | Структура себест. % | Сумма затрат (тыс.руб) | На 10 ед. тран.прод. (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материальные затраты | 56 874 821 | 27 | 6,72 | 57 579 668 | 27 |
| Фонд оплаты труда | 148 445 729 | 70 | 17,54 | 148 445 729 | 69 |
| Отчисления от ФОТ | 50 471 548 | 24 | 5,96 | 50 471 548 | 23 |
| Амортизация | 543 750 000 | 255 | 64,25 | 543 750 000 | 251 |
| Общехозяйственные расходы | 5 146 500 | 2 | 0,61 | 5 146 500 | 2 |
| ОСАГО | 352 622 | 0,2 | 0,04 | 352 622 | 0,2 |
| Налог на имущество | 957 000 | 0,4 | 0,11 | 957 000 | 0,4 |
| Итого затрат , руб. | 805 998 221 | 377 | 95,24 | 806 703 068 | 373 |
| Прочие затраты | 40 299 911 | 19 | 4,762 | 40 335 153 | 18,65 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ (З) (тыс.руб) | 846 298 132 | 396 | 100 | 847 038 221 | 392 |

Себестоимость перевозок на 10 ткм определяется по формуле:

,

где	З – общие затраты (статьи затрат);

Р – грузооборот грузового АТП, т.км.; или пассажирооборот автобусного предприятия, пасс.км.; или платный пробег для таксомоторного АТП, км.; или авто-часы работы специализированного АТП.

# 4.Финансовые результаты и  эффективность деятельности АТП

## 4.1. Финансовые результаты

Доходы определяются исходя из принятого уровня рентабельности (R) 30-40%  и косвенных налогов (КН): НДС, налог с продаж (НП):

,

где  R и КН  - рентабельность и косвенные налоги, в долях единиц.

Д =846298132*(1+30+29)	50 777 887 907	руб.	Unit Rig MT3300 до

Д =847038221*(1+30+29)	59 292 675 475	руб.	Unit Rig MT3300 после

Доходная ставка (тариф) определяется по формуле:

,

где	Д – расчетный доход АТП, руб.

d 10т.км. = ( 5077887907 / 21354003 )* 10 =	23 779	руб.	Unit Rig MT3300 до

d 10т.км. = (59292675475 /21631327 )* 10 =	27 411	руб.	Unit Rig MT3300 после

Валовая прибыль АТП определяется по формуле:

Пв=50777887907*((50777887907/118)*18)-846298132=	42 185 810 264	руб.	Unit Rig MT3300 до

Пв=59292675475*((59292675475/118)*18)-847038221=	49 400 991 843	руб.	Unit Rig MT3300 после

Прибыль является налогооблагаемой и распределяется следующим образом:

  - налог на прибыль в госбюджет составляет 20% от суммы налогооблагаемой прибыли (Н);

42185810264*20%=	8 437 162 053	руб.	Unit Rig MT3300 до

49400991843*20%=	9 880 198 369	руб.	Unit Rig MT3300 после

  - часть прибыли, остается на предприятии (чистая прибыль (Пч)).

Пч=42185810264-42185810264*20%=	33 748 648 211	руб.	Unit Rig MT3300 до

Пч=49400991843-49400991843*20%=	39 520 793 474	руб.	Unit Rig MT3300 после

Рентабельность определяется как отношение чистой прибыли к затратам по следующей формуле:

R= (33748648211/846298132)*100=	3987,8	на 1 руб.затрат	Unit Rig MT3300 до

R= (39520793474/847038221)*100=	4665,8	на 1 руб.затрат	Unit Rig MT3300 после

Производительность труда одного работающего в стоимостном и натуральном выражении рассчитывается следующим образом:

;

W руб = 50777887907 / 272 =	186 766 752,34	руб.	Unit Rig MT3300 до

W руб = 59292675475 / 274 =	216 599 550,06	руб.	Unit Rig MT3300 после

W ткм = 21354003 / 456401 =	46,79	ткм	Unit Rig MT3300 до

W ткм = 21631327 / 462328 =	46,79	ткм	Unit Rig MT3300 после

Фондоотдача определяется по следующей формуле:

,

где ПрФ – стоимость производственных фондов АТП в рублях определяется:

ПрФ = ОсФ + Об.ср –ва,

;

где Сб1 – балансовая стоимость единицы подвижного состава АТП, руб.;

КУД – удельные капитальные вложения на 1 списочный автомобиль, от 50 до 150 тыс.руб.

ОсФ = 47 * 43500000 + 47 * 150000 =	2 051 550 000	руб.	Unit Rig MT3300 до

ОсФ = 47 * 43500000 + 47 * 150000 =	2 051 550 000	руб.	Unit Rig MT3300 после

Оборотные средства принимаем  в размере 10% от суммы основных фондов.

Об.ср-ва = 0.1 * 2051550000 =	205 155 000		Unit Rig MT3300 до

Об.ср-ва = 0.1 * 2051550000 =	205 155 000		Unit Rig MT3300 после

ПрФ = 2051550000 + 205155000 = 	2 256 705 000		Unit Rig MT3300 до

ПрФ = 2051550000 + 205155000 = 	2 256 705 000		Unit Rig MT3300 после

Ф отд = 50777887907 / 2256705000 =	22,50		Unit Rig MT3300 до

Ф отд = 59292675475 / 2256705000 =	26,27		Unit Rig MT3300 после

Фондовооруженность определяется по следующей формуле:

Фвоор = 2256705000 / 272 =	8 300 413	руб.	Unit Rig MT3300 до

Фвоор = 2256705000 / 274 =	8 243 873	руб.	Unit Rig MT3300 после

Фондооснащенность (коэффициент технической оснащенности) определяется следующим образом:

Ф осн = 2256705000 / 47 =	48 015 000	руб.	Unit Rig MT3300 до

Ф осн = 2256705000 / 47 =	48 015 000	руб.	Unit Rig MT3300 после

# 4.2. Эффективность деятельности АТП и срок окупаемости затрат на совершенствование

## 4.2.1. Расчет размера капитальных вложений

### 4.2.1.1.Затраты на изготовления приспособления для восстановления поверхности токосъемных колец генератора

1. Расчет затрат по статье “Сырье и материалы” производится по формуле:

М = Цм · Qм · (1 + Ктз / 100+Кв / 100)				(1. 2)

где Цм – цена единицы материала;

Qм – количество материала;

Ктз – коэффициент транспортно-заготовительных расходов (Ктз = 3)

Кв – коэффициент возвратных отходов (Кв=0,15)

Данные представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Расходы по статье “Сырье и материалы”

| Наименование материала | Ед. изм. | Норма расхода | Ср. цена за единицу | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квадрат стальной 12 мм ст45 немерный | кг | 1,2 | 280,0 | 33,60 |
| Уголок №3 ст3 | кг | 0,5 | 280,0 | 14,00 |
| Круг горячекатанный, в ассортименте | кг | 1,1 | 280,0 | 30,80 |
| Листовой металл, h = 5 | кг | 0,5 | 308,0 | 15,40 |
| Листовой металл, h = 10 | кг | 0,4 | 308,0 | 12,32 |
| Электроды сварочные | кг | 1 | 69,00 | 69,00 |
| Грунтовка | кг | 0,8 | 350,0 | 28,00 |
| Краска | кг | 0,6 | 440,0 | 26,40 |
| ИТОГО |  |  |  | 229,52 |
| Транспортно-заготовительные расходы | 3% | 3% | 6,89 |
| Возвратные отходы |  | 0,15% |  | 0,34 |
| ВСЕГО |  |  |  | 236,75 |

2. Расчет затрат “Покупные изделия и полуфабрикаты” производятся по формуле:

Пи = Цi · ni · (1 + Ктз / 100)			(1.3)

где Цi – цена единицы изделия;

ni – количество изделий;

Ктз – коэффициент транспортно-заготовительных расходов (Ктз = 3)

Таблица 1.3 – Расходы по статье “ Покупные изделия и полуфабрикаты”

| Наименование полуфабрикатов | Количество | Цена за 1шт., тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Болты М8 | 4 | 2,2 | 8,80 |
| Болты М10 | 2 | 2,5 | 5,00 |
| Винты М6 | 4 | 2 | 8,00 |
| Шайбы | 10 | 0,2 | 2,00 |
| Гайки М8 | 4 | 1,3 | 5,20 |
| Гайки М10 | 2 | 1,4 | 2,80 |
| Камень шлифовльный | 2 | 68 | 136,00 |
| ИТОГО |  |  | 167,80 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  | 5,03 |
| ВСЕГО |  |  | 172,83 |

3. Расчет статьи “Зарплата основная” производится по формуле:

Зс = Ср · Т · (1 + Кпд / 100)				(1.4)

где Ср – трудоемкость

Т – тарифная ставка

Кпд – коэффициент премиальных доплат

Таблица 1.4 – Расходы по статье “ Зарплата основная ”

| Виды операций | Разряд работы | Труд-ть, ч/час | Часовая тарифная ставка | Тарифная зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительная | 3 | 1,2 | 19,19 | 23,03 |
| Гибочная | 4 | 0,9 | 21,62 | 19,46 |
| Сварочная | 4 | 0,6 | 21,62 | 12,97 |
| Токарная | 4 | 1,3 | 21,62 | 28,11 |
| Фрезерная | 4 | 1,5 | 21,62 | 32,43 |
| Сверлильная | 4 | 1,6 | 21,62 | 34,59 |
| Слесарная | 4 | 0,8 | 21,62 | 17,30 |
| Сборочная | 4 | 1,9 | 21,62 | 41,08 |
| Окрасочная | 3 | 1,7 | 19,19 | 32,62 |
| Испытательная | 4 | 1,8 | 21,62 | 38,92 |
| ИТОГО |  |  |  | 280,50 |
| Премиальные доплаты |  |  | 24% | 67,32 |
| Основная заработная плата (тыс. руб.) |  |  |  | 347,82 |

4. Расчет статьи затраты “Зарплата дополнительная” производится по формуле:

Зд = Зо · Кд / 100 				(1.5)

где Кд – коэффициент дополнительной зарплаты (Кд = 24%)

Зд = 347820 · 0,24 = 83476,8 руб.

5. Расчет статьи “Отчисления в ЕСН” производятся по формуле:

Ос = (Зо + Зд) · Кс					(1.6)

где Кс – коэффициент отчислений (Кс = 34%)

Ос = (347820 + 883476,8) · 0,34 = 146641 руб.

6. Расчет статьи “Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования ” производятся по формуле:

Рс.об = Зо · Коб					(1.7)

где Коб – коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (Коб = 0,04)

Рс.об = 347820 · 0,04 = 13913 руб.

7. Расчет статьи “Общепроизводственные расходы” производятся по формуле:

Ропр = Зо · Копр					(1.8)

где Копр – коэффициент общепроизводственных расходов (Копр=0,6)

Ропр = 347820 · 0,06 = 20869 руб.

8. Цеховая себестоимость рассчитывается по формуле:

Сц = М + Пи + Зо + Зд + Ос + Рс.об + Ропр		(1.9)

Сц = 172820+347820+236750+83476+14641+13913+20869=1022290 руб.

9. Расчет статьи “Общехозяйственные расходы” производятся по формуле:

Рохр = Зо · Кохр 						(1.10)

где Кохр – коэффициент общехозяйственных расходов (Кохр=0,5)

Рохр = Зо · Кохр = 347820 · 0,5 = 173910 руб.

10. Производственная себестоимость рассчитывается по формуле:

Спр = Сц + Рохр					(1.11)

Спр = 1022290 + 173910 = 1196200 руб.

11. Расчет статьи “Внепроизводственные расходы” производятся по формуле:

Рвн = Спр · Квнепр / 100				(1.12)

где Квнепр – коэффициент внепроизводственных расходов (Квнепр=5%)

Рвн = 2434,39 · 5% / 100 = 59810 руб.

Полученные данные сводим в таблицу 1.5 и определяем полную себестоимость разработанного приспособления

Таблица 1.5. – Основные статьи затрат на изготовление приспособления

| Статьи затрат | Обозначение | Проект |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сумма | % |
| Материалы | М | 236750 | 9,7 |
| Детали и комплектующие | Пи | 172820 | 7,0 |
| Зарплата основная | Зо | 347820 | 14,2 |
| Зарплата дополнительная | Зд | 83476 | 3,4 |
| Отчисления на соцстрах | Ос | 146641 | 6,0 |
| Расходы на содержание оборудования | Рс.об | 13913 | 0,6 |
| Общепроизводственые расходы | Ропр | 20869 | 0,9 |
| Общехозяйственные расходы | Рохр | 173910 | 7,1 |
| Производственная себестоимость | Спр | 1196200 | 48,8 |
| Внепроизводственные расходы | Рвн | 59810 | 2,4 |
| Полная себестоимость | Сп | 2452209 | 100 |

Оптовая цена (Цо) изделия рассчитывается по формуле

Цо = Сп (1 + Ур / 100) 				(1.13)

где Ур – уровень рентабельности, рентабельность от использования разработанных приспособлений равна 15%

Цо = 2452209*(1+15/100) = 392353 руб.

Отпускная цена изделия:

Ц1 = Цо(1 + НДС/100) 				(1.14)

где НДС – налог на добавочную стоимость, НДС = 20

Ц1 = 392353*(1+20/100) = 82394 руб.

Изготовление происходит на месте, поэтому стоимость доставки не учитывается.

Итак определим конечную сумму затрат по проектному варианту по формуле:

Зпр1 = Сп + Цо + Ц1 (1,15)

Зпр1 = 2452209+392353+82394 = 2926956 руб.

Таким образом затраты по проектируемому варианту составляют 2926956 рублей.

4.2.1.2 Экономический расчет приспособления для вулканизации шин автомобиля Unit Rig MT3300

1. Затраты на приобретение вулканизатора Модель 3300, базовый вариант

Затраты на приобретение вулканизатора Модель 3300 определяются по формуле:

ЗПР = Ц1 + С1					(1.1)

где   Ц1 = 454500 руб. – стоимость вулканизатора;

С1= 16500 руб. – стоимость доставки вулканизатора.

ЗПР = 454500 + 16500 = 471000 руб.

2 Затраты на изготовления приспособления для вулканизации крупногабаритных шин, проектируемый вариант

1. Расчет затрат по статье “Сырье и материалы” производится по формуле:

М = Цм · Qм · (1 + Ктз / 100+Кв / 100)				(1. 2)

где Цм – цена единицы материала;

Qм – количество материала;

Ктз – коэффициент транспортно-заготовительных расходов (Ктз = 3)

Кв – коэффициент возвратных отходов (Кв=0,15)

Данные представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Расходы по статье “Сырье и материалы”

| Наименование материала | Ед. изм. | Норма расхода | Ср. цена за единицу | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квадрат стальной 36мм ст45 немерный | кг | 54 | 28,00 | 1512,00 |
| Швеллер горячекатаный №10 ст3 | кг | 62 | 28,00 | 1736,00 |
| Круг горячекатанный, в ассортименте | кг | 18 | 28,00 | 504,00 |
| Листовой металл, h = 5 | кг | 4,5 | 30,80 | 138,60 |
| Листовой металл, h = 10 | кг | 5,3 | 30,80 | 163,24 |
| Электроды сварочные | кг | 12 | 69,00 | 828,00 |
| Грунтовка | кг | 6,8 | 35,00 | 238,00 |
| Краска | кг | 7,8 | 27,00 | 210,60 |
| ИТОГО |  |  |  | 5330,44 |
| Транспортно-заготовительные расходы | 3% | 3% |  |
| Возвратные отходы |  | 0,15% |  | 8,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 5498,35 |

2. Расчет затрат “Покупные изделия и полуфабрикаты” производятся по формуле:

Пи = Цi · ni · (1 + Ктз / 100)			(1.3)

где Цi – цена единицы изделия;

ni – количество изделий;

Ктз – коэффициент транспортно-заготовительных расходов (Ктз = 3)

Таблица 1.3 – Расходы по статье “ Покупные изделия и полуфабрикаты”

| Наименование полуфабрикатов | Количество | Цена за 1шт., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Термоэлемент | 4 | 9300 | 37200,00 |
| Таймер | 1 | 3520 | 3520,00 |
| Кран | 1 | 860 | 860,00 |
| Пульт управления | 1 | 12100 | 12100,00 |
| Манометр | 2 | 5830 | 11660,00 |
| Измеритель-регулятор температуры | 1 | 6240 | 6240,00 |
| Сетевой выключатель | 1 | 1630 | 1630,00 |
| Болты М8 | 28 | 2,2 | 61,60 |
| Болты М10 | 17 | 2,5 | 42,50 |
| Винты М6 | 44 | 2 | 88,00 |
| Шайбы | 45 | 0,2 | 9,00 |
| Гайки М8 | 28 | 1,3 | 36,40 |
| Гайки М10 | 17 | 1,4 | 23,80 |
| Гайки М24 | 16 | 1,4 | 22,40 |
| ИТОГО |  |  | 73493,70 |
| Транспортно-заготовительные расходы |  | 2204,81 |
| ВСЕГО |  |  | 75698,51 |

3. Расчет статьи “Зарплата основная” производится по формуле:

Зс = Ср · Т · (1 + Кпд / 100)				(1.4)

где Ср – трудоемкость

Т – тарифная ставка

Кпд – коэффициент премиальных доплат

Таблица 1.4 – Расходы по статье “ Зарплата основная ”

| Виды операций | Разряд работы | Труд-ть, ч/час | Часовая тарифная ставка | Тарифная зарплата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительная | 3 | 3,8 | 19,19 | 72,92 |
| Гибочная | 4 | 1,9 | 21,62 | 41,08 |
| Сварочная | 4 | 4,6 | 21,62 | 99,45 |
| Токарная | 4 | 2,3 | 21,62 | 49,73 |
| Фрезерная | 4 | 2,7 | 21,62 | 58,37 |
| Сверлильная | 4 | 3 | 21,62 | 64,86 |
| Слесарная | 4 | 4,2 | 21,62 | 90,80 |
| Сборочная | 4 | 4,6 | 21,62 | 99,45 |
| Окрасочная | 3 | 5,8 | 19,19 | 111,30 |
| Испытательная | 4 | 1,8 | 21,62 | 38,92 |
| ИТОГО |  |  |  | 726,89 |
| Премиальные доплаты |  |  | 24% | 174,45 |
| Основная заработная плата |  |  |  | 901,34 |

4. Расчет статьи затраты “Зарплата дополнительная” производится по формуле:

Зд = Зо · Кд / 100 				(1.5)

где Кд – коэффициент дополнительной зарплаты (Кд = 24%)

Зд = 901,34 · 0,24 = 316,32 руб.

5. Расчет статьи “Отчисления в ЕСН” производятся по формуле:

Ос=(Зо + Зд) · Кс					(1.6)

где Кс – коэффициент отчислений (Кс = 34%

Ос= (901,34 + 316,32) · 0,356 = 397,89 руб.

6. Расчет статьи “Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования ” производятся по формуле:

Рс.об = Зо · Коб					(1.7)

где Коб – коэффициент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (Коб = 1,04)

Рс.об = 901,34 · 1,04 = 937,39 руб.

7. Расчет статьи “Общепроизводственные расходы” производятся по формуле:

Ропр = Зо · Копр					(1.8)

где Копр – коэффициент общепроизводственных расходов (Копр=1,6)

Ропр = 901,34 · 1,6 = 1442,14 руб.

8. Цеховая себестоимость рассчитывается по формуле:

Сц = М + Пи + Зо + Зд + Ос + Рс.об + Ропр		(1.9)

Сц = 79593,59 руб.

9. Расчет статьи “Общехозяйственные расходы” производятся по формуле:

Рохр = Зо · Кохр 						(1.10)

где Кохр – коэффициент общехозяйственных расходов (Кохр=1,5)

Рохр = Зо · Кохр = 901,34 · 1,5 = 1352,01 руб.

10. Производственная себестоимость рассчитывается по формуле:

Спр = Сц + Рохр					(1.11)

Спр = 79593,59 + 1352,01 = 80945,60 руб.

11. Расчет статьи “Внепроизводственные расходы” производятся по формуле:

Рвн = Спр · Квнепр / 100				(1.12)

где Квнепр – коэффициент внепроизводственных расходов (Квнепр=5%)

Рвн = 80945,60 · 0,05 = 4047,28 руб.

Полученные данные сводим в таблицу 1.5 и определяем полную себестоимость разработанного приспособления

Таблица 1.5. – Основные статьи затрат на изготовление приспособления

| Статьи затрат | Обозначение | Проект |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сумма | % |
| Материалы | М | 5498,35 | 6,06 |
| Детали и комплектующие | Пи | 75698,51 | 83,40 |
| Зарплата основная | Зо | 901,34 | 0,99 |
| Зарплата дополнительная | Зд | 216,32 | 0,24 |
| Отчисления на соцстрах | Ос | 397,89 | 0,44 |
| Расходы на содержание оборудования | Рс.об | 937,39 | 1,03 |
| Общепроизводственые расходы | Ропр | 1442,14 | 1,59 |
| Общехозяйственные расходы | Рохр | 1352,01 | 1,49 |
| Производственная себестоимость | Спр | 86443,95 | 95,24 |
| Внепроизводственные расходы | Рвн | 4322,20 | 4,76 |
| Полная себестоимость | Сп | 90766,15 | 100,00 |

Оптовая цена (Цо) изделия рассчитывается по формуле

Цо = Сп (1 + Ур / 100) 				(1.13)

где Ур – уровень рентабельности, рентабельность от использования разработанных приспособлений равна 15%

Цо = 104381,07 руб.

Отпускная цена изделия:

Ц1 = Цо(1 + НДС/100) 				(1.14)

где НДС – налог на добавочную стоимость, НДС = 20

Ц1 = 125257,28 руб.

Изготовление происходит на месте, поэтому стоимость доставки не учитывается.

Таким образом затраты по проектируемому варианту составляют 125257,28 рублей.

3. Экономическая эффективность разработки приспособления

1. Экономия за счет изготовления приспособления

Общие затраты по проектируемому варианту за первый год составят:

Ц1 = 125257,28 руб.

Общие затраты по базовому варианту за первый год составят:

ЗПР = 471000 руб.

Экономия составляет

Э = ЗПР – Ц1 = 471000 – 125257,28 = 345742,72 руб.

2. Окупаемость приспособления

Стоимость шины применяемой на автомобиле Unit Rig МТ3300 составляет

Цш = 500000 руб.

Стоимость ремонта шины может быть рассчитана по формуле [20]

Срем = Сраб + См + Аоб 				(1.15)

где:   Срем - величина затрат на ремонт, руб.;

Сраб  - стоимость трудовых затрат и накладных расходов, руб.;

Сраб = Траб х Снч, 					(1.16)

где:  Траб – трудоемкость работ, нормо-часов;

Снч – рыночная стоимость нормо-часа, (Снч = 800 руб.)

Трудоемкость работ по ремонту шины принимаем Траб = 2,8 ч.

Тогда

Сраб = 2,8 · 800 = 2240 руб.

Для производства ремонта необходимо использование пластырей для ремонта шин, терморастворов, сырой резины. Сюда же входит стоимость электроэнергии для обеспечения ремонта оборудования:

См = Роб · Тоб · Сэл + ΣСмi, 					(1.16)

где:  Тоб – время работы оборудования, (Тоб = 0,6 часов);

Роб – мощность оборудования, (Роб =1,3 кВт)

Сэл – рыночная стоимость электроэнергии, (Сэл = 3,87 руб/квт час.)

Стоимость материалов на ремонт повреждения средней тяжести составляет 1626 руб. (при использовании материалов ООО "Термопресс") [33]

См  - стоимость материалов, руб.;

См = 1629 руб.

Аоб – амортизация оборудования, руб.;

Аоб = На х Соб 				(1.17)

где На – норма амортизации;

Соб –стоимость оборудования

Норма амортизации (На) устанавливается исходя из срока полезного использования (работы) основных средств. Срок службы приспособления по “Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 – Тоб = 10 лет.

На = 1 / Тоб 				(1.18)

На = 10 %

Аоб = 1252572,8 · 20% = 250514,56 руб.

Тогда Срем = Сраб + См + Аоб

Срем = 2240 + 1629 + 250514,56 = 254383,56 руб.

### 4.2.1.3.Затраты по комплектованию цехов

Расчет материальных издержек определяется по формуле:

,	(.)

где	  См = Сом+ Смв+ Смт + Спк – стоимость материалов, руб.;

Сом – стоимость основных материалов, руб;

Смв – стоимость вспомогательных материалом, руб.;

Смт – стоимость технологических материалов, руб.;

Спк – стоимость покупных изделий, руб.

Сд – стоимость доставки, руб.

Стоимость оборудования представлена в таблице 8.9.1

Таблица 7 – Подбор оборудования

| Наименование технологического оборудования и инструмента | Стоимость руб. | Коли-чество | Стоимость доставки руб. | Стоимость установки тыс.руб. | Итоговая стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона ТР |
| Гайковерт для гаек колес U-318 | 12500 | 1 | 2500 | 0 | 15000 |
| Пневмогайковерт SATA-117 | 39650 | 2 | 15860 | 0 | 95160 |
| Кран-балка подвесная ПН-054 | 243800 | 1 | 48760 | 73140 | 365700 |
| Маслораздаточный бак передвижной (для трансмиссионных масел). С-229 | 21600 | 1 | 4320 | 0 | 25920 |
| Маслораздаточный бак передвижной (для моторных масел). С-230 | 17790 | 1 | 3558 | 0 | 21348 |
| Устройство для слива отработавших моторных масел УСМ-203 | 12500 | 1 | 2500 | 0 | 15000 |
| Устройство для слива отработавших трансмиссионных масел УСМ-204 | 15100 | 1 | 3020 | 0 | 18120 |
| Нагнетатель смазки НС-24 | 38940 | 1 | 7788 | 0 | 46728 |
| Устройство для слива охлаждающей жидкости КС-121 | 43500 | 1 | 8700 | 0 | 52200 |
| Подъемник. ПС-10 | 60000 | 5 | 60000 | 90000 | 450000 |
| Пост передвижной слесаря-авторемонтника. ППА-15 | 80000 | 2 | 32000 | 0 | 192000 |
| Тележка для снятия, установки колес 115М | 22600 | 2 | 9040 | 0 | 54240 |
| Устройство для отсоса отработавших газов. | 47770 | 1 | 9554 | 0 | 57324 |
| Верстак слесарный с тисками. ОРГ-1468 | 10740 | 3 | 6444 | 0 | 38664 |
| Приспособление для снятия, установки коробок передач (Проектируемый) | 227900 | 1 | 45580 | 68370 | 341850 |
| Ларь для обтирочных материалов | 1000 | 1 | 200 | 0 | 1200 |
| Стеллаж для деталей универсальный. | 6700 | 2 | 2680 | 4020 | 20100 |
| Тележка для транспортировки узлов и агрегатов. | 3100 | 1 | 620 | 0 | 3720 |
| Упор противооткатный. | 750 | 2 | 300 | 0 | 1800 |
| Шкаф для инструмента и приборов | 3500 | 3 | 2100 | 0 | 12600 |
| Подъемник гидравлический ПГ-24 | 55000 | 1 | 11000 | 16500 | 82500 |
| Нагнетатель смазки | 12400 | 2 | 4960 | 0 | 29760 |
| Упор подвижной | 200 | 5 | 200 | 0 | 1200 |
| Итого по зоне ТР | 1 408 420 |  | 281 684 | 252 030 | 1 942 134 |
| ЕЛЕКТРОЦЕХ |
| Универсальный контрольно-испытательный стенд. УКС-60 | 150000 | 1 | 30000 | 45000 | 225000 |
| Станок для проточки коллекторов и фрезерования миканита между пластинами.2155, ГАРО | 5000 | 1 | 1000 | 1500 | 7500 |
| Настольно-сверлильный станок.НС-12А | 69500 | 1 | 13900 | 20850 | 104250 |
| Реечный ручной пресс.ОКС-918 | 220000 | 1 | 44000 | 66000 | 330000 |
| Прибор для проверки якорей и статоров электрических машин ПУНС-5. 533 | 29000 | 1 | 5800 | 8700 | 43500 |
| Токарный станок.ТВ-16 | 52000 | 1 | 10400 | 15600 | 78000 |
| Стенд для проверки стартера.Э-250-07 | 209000 | 1 | 41800 | 62700 | 313500 |
| Стенд для проверки генератора.ЕВ220 inverter | 123000 | 1 | 24600 | 36900 | 184500 |
| Заточной станок.И-138А | 80960 | 1 | 16192 | 24288 | 121440 |
| Стол для приборов.2280-П | 23000 | 1 | 4600 | 6900 | 34500 |
| Установка для разборки, мойки и обдувки деталей.МВ-01 | 6700 | 1 | 1340 | 2010 | 10050 |
| Прибор для проверки щитковых контрольно-измерительных приборов и датчиков автомобилей.М531, ГАРО | 5800 | 1 | 1160 | 1740 | 8700 |
| Слесарный верстак.СД-3701-04 | 14900 | 2 | 5960 | 8940 | 44700 |
| Шкаф для инструмента.НП-014 | 14950 | 1 | 2990 | 4485 | 22425 |
| Ларь для обтирочных материалов.2249-П | 1000 | 1 | 200 | 300 | 1500 |
| Стеллаж для хранения электрооборудования.ОРГ-1468-05-300 | 1200 | 2 | 480 | 720 | 3600 |
| Стол для приборов | 1890 | 1 | 378 | 567 | 2835 |
|  | 1024000 |  | 204800 | 307200 | 1536000 |
| Шиномонтажный |
| Балансировочный станок ЛС1-01У | 32900 | 1 | 6580 | 9870 | 49350 |
| Верстак слесарный | 4500 | 1 | 900 | 1350 | 6750 |
| Вешалка для хранения камер | 1000 | 1 | 200 | 300 | 1500 |
| Клеть для накачки шин | 32500 | 1 | 6500 | 9750 | 48750 |
| Тельфер | 350000 | 1 | 70000 | 105000 | 525000 |
| Ларь для мусора и отходов | 1000 | 1 | 200 | 0 | 1200 |
| Огнетушитель | 2500 | 4 | 2000 | 0 | 12000 |
| Ящик с песком | 200 | 1 | 40 | 0 | 240 |
| Стеллаж для хранения шин и колес | 1200 | 1 | 240 | 360 | 1800 |
| Стенд для правки дисков колес | 635200 | 1 | 127040 | 190560 | 952800 |
| Станок для очистки дисков колес | 175000 | 1 | 35000 | 52500 | 262500 |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин Ш-515 | 164000 | 1 | 32800 | 49200 | 246000 |
| Пылесос для отсоса воздуха из камер и мелких частиц из шин | 97500 | 1 | 19500 | 29250 | 146250 |
| Итого | 1497500 |  | 301 000 | 448 140 | 2 254 140 |
| Итого по цехам | 3 929 920 |  | 787 484 | 1 007 370 | 5 732 274 |

Итак руб.

Затраты  по совершенствованию цеха находятся по формуле:

,	(..)

где  Сми – материальные издержки, руб.;

Срсб – издержки на оплату услуг установки, руб..

Окончательно, затраты по совершенствованию цехов и их оснащения, руб.:

руб.

## 5. Амортизация оборудования

Амортизация рассчитывается на оборудование стоимостью более 40 тыс.руб. и сроком службы более 1 года, срок службы такого оборудования от 10 лет до 30 лет.

Таблица 9.8.2 – Расчет сумм от амортизации оборудования по группам

| Стоимость амортизируемого оборудования по группам | от 40 до120 тыс.руб. | от 120 до350 тыс.руб. | от 350 до 700 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологического оборудования и инструмента | Стоимость руб. | Коли-чество | 10 | 20 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зона ТР |  |  |  |  |  |
| Кран-балка подвесная ПН-054 | 243800 | 1 |  | 12 190 |  |
| Устройство для слива охлаждающей жидкости КС-121 | 43500 | 1 | 4 350 |  |  |
| Подъемник. ПС-10 | 60000 | 5 | 6 000 |  |  |
| Пост передвижной слесаря-авторемонтника. ППА-15 | 80000 | 2 | 8 000 |  |  |
| Устройство для отсоса отработавших газов. | 47770 | 1 | 4 777 |  |  |
| Верстак слесарный с тисками. ОРГ-1468 | 10740 | 3 | 1 074 |  |  |
| Приспособление для снятия, установки коробок передач (Проектируемый) | 227900 | 1 |  | 11 395 |  |
| Подъемник гидравлический ПГ-24 | 55000 | 1 | 5 500 |  |  |
| Нагнетатель смазки | 12400 | 2 |  |  |  |
| Упор подвижной | 200 | 5 |  |  |  |
| Итого по зоне ТР | 1 408 420 |  | 29 701 | 23 585 |  |
| Електроцех |  |  |  |  |  |
| Универсальный контрольно-испытательный стенд. УКС-60 | 150000 | 1 |  | 7 500 |  |
| Настольно-сверлильный станок.НС-12А | 69500 | 1 | 6 950 |  |  |
| Реечный ручной пресс.ОКС-918 | 220000 | 1 |  | 11 000 |  |
| Токарный станок.ТВ-16 | 52000 | 1 | 5 200 |  |  |
| Стенд для проверки стартера.Э-250-07 | 209000 | 1 |  | 10 450 |  |
| Стенд для проверки генератора.ЕВ220 inverter | 123000 | 1 |  | 6 150 |  |
| Заточной станок.И-138А | 80960 | 1 | 8 096 |  |  |
| Стол для приборов.2280-П | 23000 | 1 |  |  |  |
|  | 1024000 |  | 20 246 | 35 100 | 0 |
| Шиномонтажный |  |  |  |  |  |
| Тельфер | 350000 | 1 |  | 17 500 |  |
| Стенд для правки дисков колес | 635200 | 1 |  |  | 21 173 |
| Станок для очистки дисков колес | 175000 | 1 |  | 8 750 |  |
| Стенд для демонтажа и монтажа шин Ш-515 | 164000 | 1 |  | 8 200 |  |
| Пылесос для отсоса воздуха из камер и мелких частиц из шин | 97500 | 1 | 9 750 |  |  |
| Итого | 1497500 |  | 9750 | 34450 | 21 173 |
| Всего по амортизируемому оборудованию | 3 929 920 |  | 59 697 | 93 135 | 21 173 |

тыс.руб.

## 6. Расчет инвестиций для реализации проекта:

Инвестиции для реализации проекта рассчитываются по формуле, руб.:

, 	(…)

где  	Зпроек – стоимость проектированного оборудования, руб.;

Спр – затраты на оснащения цехов, руб.;

А – амортизация оборудования, руб.

Все вышеперечисленные затраты мы сведем в табл.7

Таблица 7 – Затраты на изготовление оборудования и оснащение цеха

| Показатель | Индекс | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Затраты по оборудованию составляют = | Сми | 3 929 920 |
| Затраты на доставку оборудования составляют = | Сд | 787 484 |
| Затраты на установку оборудования составляют = | Срсб | 1 007 370 |
| Амортизация оборудования цехов за год составляет = | А | 174 005 |
| Итого с амортизацией | Спр | 5 898 779 |
| Затраты на изготовление приспособления по электроцеху= | Зпр1 | 2 926 956 |
| Затраты на изготовление приспособления по электроцеху= | Зпр2 | 254 384 |
| Итого всего затрат на оборудование цехов составляют = | Кв | 9 080 119 |

Тогда:  руб.

## 7. Расчет срока окупаемости

Срок окупаемости капиталовложений,

,        (…)

где  Кв – капиталовложения,

Пэ – прибыль от совершенствования.

,	(…)

Тогда

тыс.руб.

Все расчеты сводятся в обобщающую таблицу 8.

Таблица 8 - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | ед.изм. | Индекс | до | после |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обьем перевозок | тыс.тонн | Q | 59 332 096 | 60 102 643 |
| Грузооборот | тыс. т.км | P | 21 354 003 | 21 631 327 |
| Среднесписочное количество автомобилей | ед. | Ac | 47 | 47 |
| Численность работающих | чел. | N p-x | 272 | 274 |
| Производительность труда 1 работающего | тыс.руб. | W руб | 186 766 752,34 | 216 599 550,06 |
| Себестоимость перевозок | руб./10ткм | C/c10ткм | 396 | 847 038 221 |
| Доходная ставка | руб./10ткм | d 10т.км. | 23 779 | 27 411 |
| Прибыль к распределению на предприятии | тыс.руб. | Д | 50 777 888 | 59 292 675 |
| Рентабельность к затратам | % | R | 39,88 | 46,66 |
| Фондоотдача | руб. | Ф отд | 22,50 | 26,27 |
| Фондовооруженность | тыс.руб. | Фвоор | 8 300 | 8 244 |
| Фондооснащенность | тыс.руб. | Ф осн | 48 015 000 | 48 015 000 |
| Прочие затраты | тыс.руб. |  | 40 299 911 | 40 335 153 |
| Затраты на совершенствование | тыс.руб. | Кв | 0 | 9 080 119 |
| Прибыль от совершенствования | тыс.руб. | Пэ | 10 477 977 | 50 212 556 |
| Срок окупаемости | лет | Сокуп | 0,0000 | 0,18 |

Технико-экономические показатели представим на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 - Технико-экономические показатели в стоимостном выражении

Рисунок 2 - Технико-экономические показатели в процентном выражении