Понимая необходимость эффективно

сохранять тепло, многие хозяева квартир

и частных домов занялись активным

утеплением своих жилищ. Утеплив дом, Вы

немало сэкономите на энергии, которая

потребляется для отопления помещения.

Иногда для того чтобы утеплить жилье,

достаточно будет уплотнить окна и двери.

Так же можно утеплить потолок и пол. Но

для того чтобы обеспечить минимальные

потери тепла, Вам потребуется утеплить

стены дома. Это необходимо из-за того,

что именно через стены уходит до 40%

тепла.

Итак, как утеплить наружные стены

пенопластом?

Утеплять стены можно различными

способами. К примеру, стены можно

обшить изнутри гипсокартонном. При

этом, утепляется пространство между

гипсокартонном и стеной, с помощью

утеплителя. В качестве утеплителя может

быть использована минеральная вата. Но

из-за гипсокартонна полезная площадь

помещения уменьшится. Утепление стен

при помощи пенопласта гораздо

эффективнее и дешевле. Пенопласт

толщиной в 5 сантиметров, может с

легкостью заменить теплоизоляцию

кирпичной стены в два кирпича.

Благодаря такому утепления температура

в доме увеличивается на 5оС. К тому же

технология утепления стен дома

пенопластом достаточно легкая и Вы без

труда ее освоите.

Так же плюсом утепление стен

пенопластом является то, что точка росы

сдвигается в сторону наружного слоя

теплоизоляции и кирпич не отсыревает.

Для утепления стен Вам понадобятся:

• «Грибки» для крепления пенопласта к

стене;

• Листы пенопласта М25 толщиной 5 см;

• Смесь «Ceresit CT-83»;

• Клей для кафеля «Ceresit CM-11» или

«Ceresit CT-85 »;

• Капроновая малярная сетка, плотностью

не менее 140 г/м.

Вместо клея Ceresit можно

воспользоваться клеем немецкой фирмы

Kreisel. Прежде чем приклеивать

пенопласт, стену необходимо выровнять и

прогрунтовать. Внимательно изучив

инструкцию, готовим смесь «Ceresit

CT-83 ». Затем выдержав ее необходимое

время, мажем на лист пенопласта. Для

распределения смеси по листу, можно

воспользоваться зубчатым шпателем.

Наша задача заключается в том, чтобы

обшить дом снаружи листами пенопласта.

Прикладываем пенопласт к стене и

приклеиваем его при помощи смеси.

При помощи «грибков» и перфоратора

обшиваем стены дома лист за листом.

Для начала каждый лист пенопласта

зафиксируйте одним «грибком». Утепляя

стены дома пенопластом, не забывайте

избегать ситуации, когда шов между

листами пенопласта идет вдоль всей

стены дома. «Конструкцию» необходимо

оставить для просушки на три дня.

После этого можно приступать к

натяжению капроновой сетки. Для этого

конец капроновой сетки крепим над

пенопластом с помощью гвоздей, и по

мере того как сетка будет опускаться

вниз, фиксируем ее клеем «Ceresit CT-85 ».

Клея используйте как можно меньше. При

помощи шпателя удаляйте лишний клей.

Затем пенопласт и сетку закрепите

«грибками». Сквозь пенопласт нужно

просверлить отверстия в стене и

закрепить дюбелями. Для выравнивания

углов используем алюминиевые уголки, на

которые наклеена стеклосетка. Затем

шпатлюем и утапливаем уголок в клее.

После того, как армированный слой

высох, при помощи клея выравниваем

поверхность, шпатлюя необходимое

количество раз.

Для того чтобы придать пенопласту

большую твердость воспользуйтесь для

шпаклевки клеем «Ceresit CT-85 ».

Шпаклюя поверх капроновой сетки, не

допускайте бугров и ям. После того как

стены утеплены, просохшую поверхность

нужно выровнять фасадным грунтом. И

окончательным этапом будет являться

нанесение фасадной декоративной

штукатурки и окраска стен.

Этим способом, так же можно утеплить

квартиры на любом этаже. Для

выполнения такой работы Вам нужно

будет обратиться к промышленным

альпинистам.