Угольники поверочные лекальные плоские   - это специальные   линейки, которые применяются для точного  измерения прямых углов, а так же в случае необходимости,  и для контроля взаимно - перпендикулярных плоскостей.  Угольник  поверочный лекальный плоский   - это две, соединенные под прямым углом поверхности, внешняя и внутренние стороны, которых представляют собой наружный и внутренний углы.  Длинные стороны  угольника  поверочного лекального плоского выполнены со скосами, а короткая сторона имеет плоскую поверхность. Для измерения внутренних углов деталей   угольник  поверочный лекальный плоский  наружной  стороной  устанавливается к внутренней стороне детали. Точность изготовления детали определяется на просвет.  Для проверки перпендикулярности внешнего угла детали, угольник поверочный лекальный плоский устанавливается на деталь внутренней стороной.