| Подготовка проема Наличие дверного проема в неотделанной стене. Ножки уровня чистого пола в дверном проеме (по линии пола). Отметки штукатуркой Отметка уровня чистого пола (проведенная по стене). Перед началом монтажа двери необходимо убедиться, что расстояние между дверью и возможной стеной составляет не менее 50 см. Дополнительные материалы: Черный уплотнитель. Белый уплотнитель. Распорки полые (50х50 мм) в комплекте с прокладками. Направляющая в комплекте с шасси и амортизаторами. Ответный профиль. Комплект установки нижнего направляющего элемента (2 винта, пружина, направляющий элемент). Вспомогательная деталь пвх. Вспомогательная деталь нейлон. Амортизатор. Пластины для крепления коробки к металлической структуре (количество зависит от высоты). Сетка для нанесения штукатурки. Винты и чопики. Прокладки. Монтаж Соедините ответный профиль в виде “L” с коробкой так, чтобы вертикальные и горизонтальная скоба вошли в предусмотренные для них пазы. 1) Закрепите горизонтальную скобу, используя винты (T.C.E.I M5 x 8 в комплекте с шайбами – 4шт). 2) Вверните винты (M4 x 5), закрепленные на вертикальных скобах. С помощью винтов T.C.C. 4,2x20 прикрепите прокладки к коробке. Коробка имеет отверстия с двух сторон. Выберите наиболее удобную сторону, чтобы зафиксировать прокладки. В точках, отмеченных на рисунке буквами “A” и “B”, прикрепите распорки к коробке, закрутив винты строго в имеющиеся на коробке отверстия. В точке “C” прикрепите распорки к прокладке из пластика, не имеющей специальных отверстий. Используйте винты T.C.C. 4,2x60. Использование распорок обязательно. В случае если распорки длиннее окружающего пространства, необходимо подрезать края. Монтаж в капитальную стену Поместите алюминиевую коробку на ножки уровня по линии пола (отметка уровня чистого пола, проведенная по стене, должна совпадать с отметкой в виде красной этикетки на коробке), выровняйте края распорок по отметкам из отделки и с помощью отвеса, как показано на рисунке. Недопустимо, чтобы верхняя часть коробки упиралась в стену. Закрепите коробку быстросхватывающимся цементом в нескольких местах, как на рисунке, чтобы придать устойчивость конструкции и подождите, пока цемент затвердеет. На данном этапе нельзя снимать распорки. Прежде чем удалять распорки, прикрепите коробку к полу при помощи винтов T.P.S.C. 4,2x40 и чопиков, диаметром 6 мм. 1) Снимите распорки. 2) Снимите прокладки из пластика. Заполните замазкой полости между коробкой и стеной, уделяя особое внимание сохранению неподвижности конструкции. Подождите, пока замазка высохнет, но не менее 12 часов. Выполните отделку стен, поместив с двух сторон от проема специальную сетку, поставляемую в комплекте с коробкой, и уделяя особое внимание отделке проема. Следите, чтобы отделка не выступала за края коробки. Стена готова к выполнению отделки. Монтаж в стену из гипсокартона Коробка монтируется в необшитую гипсокартоном металлическую структуру стены. Поместите алюминиевую коробку на ножки уровня по линии пола (отметка уровня чистого пола, проведенная по стене, должна совпадать с отметкой в виде красной этикетки на коробке), выровняйте края распорок по отметкам из отделки и с помощью отвеса, как показано на рисунке. Недопустимо, чтобы верхняя часть коробки упиралась в стену. 1) Зафиксируйте коробку монтажной пеной в нескольких местах, как на рисунке, чтобы придать устойчивость конструкции и подождите, пока пена затвердеет. 2) прикрепите коробку к металлической структуре стены пластинами, поставляемыми в комплекте. На данном этапе нельзя снимать распорки. Прежде чем удалять распорки, прикрепите коробку к полу при помощи винтов T.P.S.C. 4,2x40 и прокладок, диаметром 6 мм. 1) Снимите распорки. 2) Снимите прокладки из пластика. Заполните монтажной пеной полости между коробкой и металлической структурой стены, уделяя особое внимание сохранению неподвижности конструкции. Подождите не менее 12 часов. 1) Выполните отделку листами гипсокартона, закрепив их винтами к коробке. По всему периметру коробки расположены отверстия для крепления винтов (сноска А). 2) Прикрепите самоклеящуюся серпянку, подходящую для гипсокартона и для материала последующей отделки. 3) Выполните первичную отделку коробки гипсом. 4) Поместите с двух сторон от проема специальную сетку, поставляемую в комплекте с коробкой. 5) Выполните вторичную отделку коробки гипсом, уделяя особое внимание отделке проема. Листы гипсокартона должны быть заподлицо с коробкой. Стена готова к отделке. | Situazione cantiere Presenza dei fori architettonici-porta sulle pareti grezze. Piedi di livello (a pavimento finito) nei fori architettonici-porta. Testimoni di intonaco. Quota pavimento finito (tracciata sulle pareti grezze). Per consentire il montaggio del prodotto è necessario lasciare una distanza minima di 50 cm fra la porta e l’eventuale parete. Materiale fornito in dotazione 1) Guarnizione nera di tamponamento 2) Guarnizione bianca di battuta 3) Distanziali di irrigidimento tubolari (mm 50x50 - Dime), completi di spessori 4) Guida completa di carrello dotato di ammortizzatori 5) Profilo incontro 6) Kit direzionale di base (composto da: 2 viti, molla, cursore direzionale) 7) Spezzone in pvc 8) Spezzone nylon 9) Fermo ammortizzatore 10) Piastrine (quantità secondo l’altezza) 11) Rete portaintonaco in fibra di vetro 12) Viti e tasselli 13) Spessori. Fase di montaggio Assemblare il profilo d’incontro ad “L” al controtelaio, facendo scorrere le staffe verticali e la staffa orizzontale nelle apposite sedi. 1) Fissare la staffa orizzontale con le viti fornite in dotazione (vite T.C.E.I M5 x 8, complete di rondelle - q.tà: 4 pz.) 2) Avvitare i grani (M4 x 5) presenti nelle staffe verticali (grani già applicati alle staffe). Applicare gli spessori al controtelaio mediante le viti (T.C.C.4,2x20) fornite in dotazione, come da illustrazione. ATTENZIONE: IL CONTROTELAIO È PREFORATO SU ENTRAMBI I LATI, PER L’APPLICAZIONE DEGLI SPESSORI SCEGLIERE QUELLO PIÙ OPPORTUNO. Nei punti contrassegnati dalle lettere A e b applicare i 2 distanziali di irrigidimento direttamente ai fori presenti sul controtelaio, in quelli con la lettera C fissarli allo spessore in plastica non forato (vedi seq. 3), utilizzando le viti fornite in dotazione (T.C.C. 4,2x60). ATTENZIONE: L’UTILIZZO DEI DISTANZIALI DI IRRIGIDIMENTO È TASSATIVO. NEL CASO IN CUI I DISTANZIALI DI IRRIGIDIMENTO SIANO PIÙ LUNGHI DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE PROCEDERE AL TAGLIO DELLE RELATIVE TESTE PER CONSENTIRNE L’INGRESSO. Fase di montaggio per versione MURATURA Posizionare il controtelaio in alluminio sui piedi di livello a pavimento (verificando che la quota pavimento finito tracciata sulle pareti corrisponda alla quota indicata sul telaio con l’etichetta rossa) allineando gli estremi dei distanziali ai testimoni d’intonaco e procedere alla messa a piombo, come illustrato. È VIETATO CARICARE DIRETTAMENTE LA MURATURA SUL TRAVERSO SUPERIORE DI ALLUMINIO. Fissare il controtelaio in alluminio con cemento rapido solo in alcuni punti, come illustrato in figura, per dare solidità al prodotto e attenderne la solidificazione. IN QUESTA FASE È VIETATO SMONTARE I DISTANZIALI DI IRRIGIDIMENTO. Prima di procedere alla rimozione dei distanziali di irrigidimento fissare la piastra a pavimento mediante le viti e i tasselli forniti in dotazione (T .S.C. 4,2x40 e tasselli diam. 6). 1) Rimuovere i distanziali di irrigidimento; 2) Rimuovere gli spessori in plastica. Procedere al riempimento con cemento negli spazi vuoti fra il controtelaio in alluminio e la parete grezza, prestando la massima attenzione a non causare movimenti del controtelaio stesso e attendere almeno 12 ore. Procedere alla rasatura delle pareti avendo cura di posizionare sui ambo i lati, come illustrato, la rete portaintonaco fornita in dotazione, rispettando scrupolosamente il filo d’intonaco determinato dal controtelaio. ATTENZIONE: NON SORMONTARE IL FILO MURO CON LA RASATURA. A questo punto la parete è pronta per essere verniciata. Fase di montaggio per versione CARTONGESSO Il posizionamento in orditura metallica del controtelaio in allumino è possibile solamente se la stessa è priva di lastre di cartongesso. Posizionare il controtelaio in alluminio sui piedi di livello a pavimento (verificando che la quota pavimento finito tracciata sulle pareti corrisponda alla quota indicata sul telaio con l’etichetta rossa) allineando gli estremi dei distanziali di irrigidimento ai testimoni di cartongesso e procedere alla messa a piombo, come illustrato. È VIETATO CARICARE DIRETTAMENTE IL TRAVERSO SUPERIORE DEL CONTROTELAIO. 1) Fissare il controtelaio in alluminio con schiuma poliuretanica solo in alcuni punti , come illustrato in figura, per dare solidità al prodotto e attenderne la solidificazione; 2) Fissare il controtelaio in alluminio all’orditura metallica mediante le piastrine fornite in dotazione. IN QUESTA FASE È VIETATO SMONTARE I DISTANZIALI DI IRRIGIDIMENTO. Prima di procedere alla rimozione dei distanziali di irrigidimento fissare la piastra a pavimento mediante le viti e i tasselli forniti in dotazione (T .S.C. 4,2x40 e tasselli diam. 6). 1) Rimuovere i distanziali di allineamento; 2) Rimuovere gli spessori in plastica. Procedere al riempimento con schiuma poliuretanica negli spazi vuoti fra il controtelaio in alluminio e l’orditura metallica, prestando la massima attenzione a non causare movimenti del controtelaio stesso e attendere almeno 12 ore. 1) Posizionare le lastre di cartongesso avvitandole nelle apposite sedi di accoglimento predisposte lungo tutto il perimetro del controtelaio (dettaglio A). 2) Applicare la garza autoadesiva per cartongesso e relative stucco. 3) Procedere alla rasatura del controtelaio con scagliola. 4) Dopo la prima mano di scagliola, posizionare su ambo i lati, come illustrato, la rete portaintonaco, fornita in dotazione. 5) Procedere alla finitura del controtelaio con una seconda mano di scagliola avendo cura di non sormontare il filo d’intonaco determinato dal controtelaio in alluminio. ATTENZIONE: LE LASTRE DI CARTONGESSO NON DEVONO SORMONTARE LA TASCA DEL CONTROTELAIO. A questo punto la parete è pronta per essere verniciata. |
| --- | --- |