ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

#### Введение

Базисом экономики Российской Федерации, а также основным фактором, определяющим ее геополитическое положение и влияние на мировую политику, являются природные богатства. Их добыча и первичная переработка являются одним из важнейших направлений развития хозяйственного комплекса нашей страны. Россия получила при распаде СССР в 1991 году довольно старые мощности. Например, из 48 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) общей мощностью более 500 млн. т в год, действовавших в стране, за пределами России оказались самые новые, общая мощность которых составила почти 180 млн т. Оставшиеся предприятия находились в стадии модернизации, которая на период распада была заторможена. В 1990-х годах произошло значительное сокращение объемов производства нефти и нефтепродуктов. Загрузка предприятий упала до 49,8 %. Глубина переработки также снизилась до 67,4 %.

В последующее десятилетие были правительством были предприняты различные меры по выводу отрасли из кризиса. Однако и в настоящее время есть ряд вопросов, которые не позволяют в полной мере использовать имеющийся экономический потенциал перерабатывающей промышленности.

В данном докладе будут рассмотрены основные проблемы развития нефтеперерабатывающей промышленности на современном этапе.

#### Основная часть

Задачей нефтеперерабатывающих предприятий является глубокая переработка нефти во вторичные продукты (бензин, мазут, авиационный керосин, дизельное топливо, смазочные масла и т. д.). Производственный цикл НПЗ (таблица 1) помимо подготовки сырья обычно включает в себя процессы первичной перегонки и вторичной переработки нефтяных фракций. Основными показателями работы этих предприятий являются глубина переработки, т. е. выход нефтепродуктов в расчете на нефть (в % по массе за минусом топочного мазута и газа), и объем переработки (в млн. т.).

Таблица 1 – Основные производственные мощности комплекса

|  | Крупнейшие предприятия |
| --- | --- |
| Первичная переработка нефти | Омский НПЗ, Московский НПЗ, Новоуфимский НПЗ, Рязанский НПЗ, Ангарский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Киришский НПЗ |
| Бензин автомобильный | Новоуфимский НПЗ, Омский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ |
| Дизельное топливо | Омский НПЗ, Киришский НПЗ, Хабаровский НПЗ |
| Мазут топочный | Ярославнефтеоргсинтез, Киришский НПЗ, Рязанский НПЗ |

Полный цикл нефтепереработки реализуется только на 86,4 % отечественных НПЗ. Доля углубляющих процессов в производственных мощностях составляет только 16,7 %, из которых 6,3 % приходятся на каталитический крекинг, 2,9 % - на гидрокрекинг, 5,4 %  - термо- и виброкрекинг, 2,1 % - на коксование.

Динамика изменения общего объема нефтепродуктов приведена в таблице 2, а распределение объемов производства и потребления за 2010 г. – в таблице 3.

Таким образом, очевидна тенденция роста выпускаемых объемов по всем позициям, но вместе с тем не достигнут уровень даже 1990 г. Также по данным Министерства энергетики объем первичной переработки нефти в январе-сентябре 2011 г. вырос на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составил 191,1 млн. т, производство бензина за тот же период  выросло на 2,4% до 27,5 млн. т, дизельного топлива – на 2,1% до 53,5 млн. т, а топочного мазута – на 4,2% 53,6 млн. т.

Таблица 2 – Производство важнейших видов нефтепродуктов (млн. т.)

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичная переработка нефти | 298 | 182 | 173 | 179 | 185 | 190 | 195 | 208 | 220 | 229 | 237 | 237 | 248 |
| Бензин автомобильный | 40,9 | 28,1 | 27,2 | 27,6 | 29,0 | 29,3 | 30,5 | 32,0 | 34,4 | 35,1 | 35,6 | 35,8 | 36,0 |
| Топливо дизельное | 76,2 | 47,3 | 49,2 | 50,2 | 52,7 | 53,9 | 55,4 | 60,0 | 64,2 | 66,3 | 68,9 | 67,2 | 69,9 |
| Мазут топочный | 94,0 | 61,4 | 48,2 | 50,3 | 54,2 | 54,6 | 53,6 | 56,7 | 59,3 | 62,7 | 63,9 | 64,6 | 77,7 |

## Таблица 3 – Объемы производства и потребления в 2010 г. (млн. т)

|  | Производство | Экспорт | Импорт | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный | 36,0 | 3,5 | 0,5 | 33,0 |
| Дизельное топливо | 69,9 | 41,5 | 0,5 | 28,9 |
| Мазут | 77,7 | 72,0 | 0,9 | 6,6 |

## Вместе с тем, мировая практика показывает, что для оценки нефтеперерабатывающих комплексов недостаточно использовать только вышеуказанные показатели. В связи с этим разработан т. н. индекс Нельсона, при котором принимается во внимание до 50 различных показателей процессов нефтепереработки. В настоящее время среднемировой индекс Нельсона  составляет 5,9. Самый высокий показатель у США – 9,5, а вот самый низкий - у ряда африканских стран. К сожалению, Россия в этом списке ближе к экваториальным странам, ее индекс равен 3,8. Это является объективным показателем развития отрасли на данном этапе, к основным крупным проблемам которой можно отнести следующие:

## нехватка сырьевых ресурсов;

## территориальная несбалансированность пунктов добычи, производства и потребления;

## низкая материально-техническая база НПЗ и невозможность производства современных видов топлива.

Несмотря на то, что добыча нефти увеличивается в России ежегодно, а в октябре второй месяц подряд обновила исторический максимум и достигла 10,26 млн. баррелей в сутки, наблюдается дефицит сырья. Так, еще в июле 2009 года было отмечено, что существующая тарифно-денежная политика государства стимулирует экспорт сырой нефти и первичных продуктов низкого качества. В связи с этим отечественные НПЗ испытывают проблему полной загрузки мощностей. Парадоксальность ситуации состоит в том, что в то же самое время аналогичные предприятия из ближнего зарубежья обеспечиваются в полном объеме. С 2002 года объемы экспорта превышают объемы переработки несмотря на экономические меры, предпринимаемые на государственном уровне (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сравнение экспорта и переработки нефти

Очевидно, что выровнять ситуацию может только повышение таможенных пошлин на мазут, прямогонный бензин и вакуумный газойль с соответствующим  снижением их на бензины и дизельное топливо высокого качества. Одновременно необходимо дифференцировать акцизные ставки на нефтепродукты в зависимости от их качественных характеристик. Вместе  с тем, надо отметить, что в связи с образованием Таможенного союза возникает конкуренция со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии и Казахстана, которую решить предлагаемыми методами практически невозможно, что обуславливает необходимость включение их в общую отраслевую систему.

Вторая проблема связана с размещением на географической карте производственных мощностей отрасли (таблица 4).

Таблица 4 – Размещение НПЗ по регионам (по данным на декабрь 2009 г.)

| Федеральный округ | Количество предприятий, шт. | Доля в суммарной мощности, % по РФ |
| --- | --- | --- |
|  | Крупные | Мини-НПЗ | Всего |  |
| Приволжский | 13 | 16 | 29 | 42,6 |
| Центральный | 3 | 8 | 11 | 15,4 |
| Сибирский | 3 | 17 | 20 | 14,2 |
| Южный | 6 | 21 | 27 | 11,0 |
| Северо-Западный | 2 | 3 | 5 | 9,2 |
| Дальневосточный | 2 | 3 | 5 | 4,7 |
| Уральский | 1 | 12 | 13 | 2,9 |

Россия является единственной страной в мире, которая осуществляет добычу нефти с дальнейшей ее транспортировкой на расстояние до 2,5-3 тыс. км. Такое положение влечет за собой значительное увеличение доли транспортных расходов еще на стадии доставки сырья. Аналогичная ситуация складывается и при распределении окончательной продукции по точкам реализации, которые расположены равномерно по всей территории в отличие от производственных мощностей. Для решения задачи необходимо провести реорганизацию транспортной системы доставки, как в организационном, так и в техническом плане (например, введение в действие проектов строительства нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг»).
Следующим негативным аспектом, затрудняющим развитие отрасли, является слабый уровень технологической оснащенности предприятий. Значительная часть заводов построена во время нефтяного бума конца 1950-х – начала 1960-х гг., когда были открыты месторождения нефти в Западной Сибири. Тогда же был взят экстенсивный курс на реализацию технологии первичной перегонки нефти как основного. Несмотря на то, что впоследствии (в т. ч. и за последнее десятилетие) велись работы по модернизации и реорганизации производственных процессов, ситуация в настоящее время все еще неудовлетворительна. Следствием этого является низкая эффективность переработки нефтяного сырья, сопровождающаяся вынужденным выпуском значительных объемов мазута, вакуумного газойля и прямогонного бензина, направляемых преимущественно как сырье для переработки за рубеж (в Белоруссию, Литву и т. д.) Кроме того, выпускаемая продукция не соответствует мировым стандартам по своим свойствам и степени экологической безопасности. Практически все производители уже заявили о своих намерениях углубить переработку сырья, но только на Омском НПЗ она подошла к отметке 82 %. В перспективе в срок до 2014 года планируется значительно нарастить объемы выпуска топлив и мазутных масел европейских классов от второго до пятого, что, однако, потребует очень крупных финансовых инвестиций. Однако, в связи с переходом США  2014-2015 гг. на переработку тяжелой канадской нефти вместо нефти персидского залива, и прогнозируемому в связи с этим снижением цен на мировых рынках изыскивать эти средства необходимо, иначе отрасль станет совершенно неконкурентоспособной.

Выводы

Таким образом, на основании проведенных исследований можно выделить следующие основные факторы, необходимые для развития нефтеперерабатывающей промышленности:

- недостаточное обеспечение предприятий сырьем для производства нефтепродуктов – вызывает необходимость применения мер экономического характера, стимулирующих предприятия комплекса экспортировать продукцию глубокой переработки, а не сырую нефть;

- излишняя концентрация производственных мощностей  отдельных регионах и их удаленность от пунктов добычи и спроса – обуславливает необходимость технической и управленческой реорганизации логистических схем доставки, включая строительство новых нефтепродуктопроводов;

- износ и моральное устаревание основных фондов НПЗ, выпуск топлива и масел низкого качества, недостаточная глубина переработки нефти – преодолевается за счет финансовых инвестиция в технологическое оборудование последнего поколения и внедрение новейших технологических процессов крекинга различных видов, риформинга и т. д.

При решении указанных проблем нефтеперерабатывающая отрасль Российской Федерации займет свое лидирующее положение не только в Евроазиатском регионе, но и на мировом рынке.

### Литература

1 Депутат Госдумы Хафиз Салихов: Одной из насущных проблем в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли является нехватка сырья: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.ppp-lawrussia.ru/pub/index-msb.htm]

2 Коржубаев А., Соколова И., Эдер Л. Современные тенденции в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России: Эл. ресурс [Режим доступа: http://burneft.ru/archive/issues/2009-10/2]

3 Красильникова А. Нефтеперерабатывающая промышленность в современной России: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.nkom-nn.ru/?id=37150]

4 Минэнерго: Объем первичной переработки нефти в РФ в январе-сентябре 2011г. вырос на 3,2% - до 191 млн 129,3 тыс. т.: Эл. ресурс[Режим доступа: http://quote.rbc.ru/news/fond/2011/10/06/33438293.html]

5 Нагиев М. Полный бак прогнозов: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/15635.html]

6 Нефтедобыча в России превысила исторический максимум: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/business/2010/11/02/786169.html]

7 Обзор «Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года»: Эл. ресурс [Режим доступа: http://megaresearch.ru/files/demo_file/7403.pdf]

8 Производство кокса и важнейших видов нефтепродуктов: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura34g.htm]

9 Рябов В. А. Об актуальных проблемах нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.ids55.ru/nig/articles/aktualnyeproblemy/362-2011-09-02-10-59-42.html]

10 Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая отрасли: Эл. ресурс [Режим доступа: http://www.euroco.ru/petrochemical.html]

11 Шматко С. И. Топливный рынок России: Эл. ресурс [Режим доступа: http://megaresearch.ru/files/demo_file/7403.pdf]